淮环表复〔2017〕83号

关于淮安市海瑞线缆有限公司年产5000吨线缆项目环境影响报告表的批复

淮安市海瑞线缆有限公司：

你公司报批的《淮安市海瑞线缆有限公司年产5000t线缆项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容在建淮乡工业集中区S237省道299号建设。项目投资12000万元，占地面积30910m2，年产高等级漆包铜圆线4000吨、塑料绝缘控制电缆1000吨。

二、原则同意《报告表》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，淮安市海瑞线缆有限公司必须逐项落实《报告表》中提出的各项要求，严格执行环保“三同时”，

确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、项目施工过程必须加强环境管理，施工现场必须做好应对扬尘、噪声、固废和废水的防治措施，确保施工期的环境影响达到相关要求。

2、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活污水经化粪池、消化池处理后作为周边农田的农肥使用。

3、油漆废气经催化燃烧装置处理后通过15m高的排气筒排空；退火废气、挤塑废气通过活性炭吸附装置处理后分别经15m高的排气筒排空。退火废气、油漆废气中的非甲烷总烃、二甲苯的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；挤塑工序的非甲烷总烃的排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9中的标准；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过31m高的排气筒排空。油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的大型标准限值。

4、选用低噪声机械设备，采取隔声、减振等措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

5、各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关要求。废铜粉、废电磁线、废铜丝、废塑料、废电缆出售再利用。废拉丝油、涂漆废物、废活性炭属危险废物，委托有资质单位处置，危险废物转移执行联单制度。废催化剂、废油漆桶和废溶剂桶厂家回收再利用。生活垃圾、废弃的含油抹布、劳保用品等交给环卫部门清运处置。

6、本项目电磁线车间设置100m卫生防护距离，电缆车间设置50m卫生防护距离。在此范围内不得建设环境敏感目标。

三、该项目污染物年排放总量指标暂定为：

1、大气污染物：非甲烷总烃≤1.511吨，油烟≤0.005吨。

2、固废：“零排放”。

四、项目建设期内的环境现场监督管理由区环境监察局负责。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。该项目竣工后须按规定办理环保验收手续。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

区环保局

2017年9月29日