建设项目环境影响报告表

# 项 目 名 称：     餐 具 清 洗 项 目

# 建设单位(盖章)：淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 餐具清洗项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司 |
| 法人代表 | 张娟 | 联系人 | 张娟 |
| 通讯地址 | 江苏淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧 |
| 联系电话 | 18262825688 | 传真 | / | 邮政编码 | 223200 |
| 建设地点 | 江苏淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧B-2号厂房 |
| 立项审批部门 | 淮安区发改委 | 批准文号 | 淮安区发改备[2017]104号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 . | 行业类别及代码 | O8329其他清洁服务 |
| 占地面积 (平方米) | 1200 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资（万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 13% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 项目已建成并投入生产 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料：见表1-1。 项目生产设备：见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1270.2 | 燃油（吨/年） | 0 |
| 电（千瓦时/年） | 110040 | 燃气（标立方米/年） | 0 |
| 燃煤（吨/年） | 0 | 水蒸汽（吨/年） | 0 |
| 废水（工业废水√ 生活废水√ ）排水量及排放去向 排水量：本项目清洗废水产生量1035m3/a，生活污水产生量140m3/a。 排放去向：生活污经化粪池预处理后与清洗废水一起经污水处理站处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，由槽车运入污水处理厂进行集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，尾水排入淮河入海水道北泓。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 原材料名称 年耗用量 1 餐具 240万套/a 2 无磷洗涤剂* 2.4t/a 3 生物质颗粒 80t/a 4 POF包装膜 2t *无磷洗涤剂：液状，密度1.05-1.15，由碱性，表面活性剂、助剂等物质组成，是一种新型全能浸泡剂，具有去油污快，安全可靠性能。 表1-2 项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量(台/套) 1 餐具清洗一体机 / 1 2 餐具包装机 HC590-1 1 3 筷子包装机 / 1 4 0.3MW三位一体锅炉 G50 1 5 吊装线 / 1 6 餐具周转箱 / 若干 7 检验仪器 / 1 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司前称淮安区城东乡康乃馨餐具消毒服务部（2017年10经工商部门批准名称变更为淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司），成立于2011年8月22日，是一家专业从事酒店餐具清洗服务企业，项目租赁位于淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧的淮安市艺泉玻璃制品有限公司闲置的厂房进行建设，项目于2012年3月投入运行，运行至今未办理环保审批手续，2017年9月淮安区环保局对其下达了责令整改通知书，要求补办环保审批手续，并于2017年10月下达了处罚决定书，该公司目前已履行了处罚手续。 为此，淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司委托江苏虹善工程科技有限公司进行餐具清洗项目的环境影响评价工作，对项目产生的污染及环境影响程度进行评价，从环境保护的角度评估项目建设的可行性。江苏虹善工程科技有限公司在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 项目名称：餐具清洗项目。 建设单位：淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司。 地理位置：本项目拟建厂址位于江苏淮安经济开发区内纬四路南侧、经十三路东侧B-2号厂房，租用淮安市艺泉玻璃制品有限公司闲置的厂房，项目所在地周边均为企业，具体位置详见附图1。 项目投资：总投资150万元人民币，主要用于购置生产设备以及配套设施的建设；其中环保投资20万元人民币，占投资总额的13%，主要用于建设“三废”处理设施等。 劳动定员及生产制度：本项目用工12人，全年生产日约365d，单班8h，年生产时间约为2920h。 建设进度：本项目已建成并投入生产，本次环评属于补办环评。 经济效益：项目年营业收入120万元，利税40万元。 厂区平面布置：本项目租赁淮安市艺泉玻璃制品有限公司闲置的B-2号厂房，项目在厂房的北侧由西到东设置清洗机流水线，厂房的南侧设置办公用房，办公用房的东侧设置化验室及成品存放区，锅炉位于厂房内生产线的北侧，污水处理站位于厂房的北侧。厂区平面布置详见附图2。 产品方案及工程情况：见表1-3、1-4。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 产品名称 设计能力，万套/a 年运行时数，h 餐具清洗 240 2400 表1-4 项目工程情况一览表 类别 建设内容 设计能力 备注 主体工程 餐具清洗生产线 240万套/a / 贮运工程 仓储 原料库 / 利用厂房部分区域存放 产品库 / 运输 厂内运输由人工承担 满足生产需求 / 厂外主要委托社会运输 满足生产需求 汽车运输为主 公用 工程 给水 自来水：厂区给水由区域供水管网引入 3.48t/d / 排水 厂内实行清污分流 1m3/d 经预处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，由槽车运入污水处理厂处置 生活污水 化粪池(已建成) 清洗废水 污水处理站(已建成) 10m3/d 供电 由区域电网接入，厂区10KVA变压器 11万kwh / 供热 三位一体锅炉 0.3MW / 绿化 / / / 环保工程 废气 处理 生物质颗粒锅炉废气经旋风除尘加水幕除尘处理后20m高排气筒排空 达标排放 已建成 恶臭气体经车间强制排风系统排空 满足要求 已建成 废水 处理 生活污水 化粪池(已建成) 1m3/d 经预处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，由槽车运入污水处理厂处置 清洗废水 污水处理站(已建成) 10m3/d 固废 处理 包装袋、收集容器、垃圾桶，固废堆场 、污泥、废包装膜、灰渣 残渣、废弃油脂由收集袋、收集容器包装，污泥暂存于污泥池，废包装膜、生活垃圾由垃圾桶集中收集，残渣、废弃油脂、污泥、废包装膜、生活垃圾委托环卫部门处置，灰渣防渗防漏袋子集中收集后肥田 噪声 处理 采用减震垫、隔声门窗等消声、 降噪措施 / 厂界达标 办公及其他 办公楼及附属用房 / 利用厂房部分区域 4、厂址与区域总体规划相容性分析 本项目厂址位于淮安经济开发区规划的工业用地范围内，江苏淮安经济开发区规划以一、二类工业为主，适宜发展无污染的劳动密集型产业。本项目污染物产生量小，符合规划要求。因此，本项目选址符合当地总体发展规划和开发区规划，厂址选择合理。 5、生态红线保护规划管控要求相符情况 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），淮安区范围内生态红线区域图见附图5。距离本项目较近的生态红线区域，为位于项目南侧3800m处的淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，和南侧4000m处的苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区、苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林，红线区域范围见下表1-5。 表1-5 生态红线区域范围一览表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 一级 管控区 二级管控区 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林 水土保持 / 位于淮安区中部，西起运东闸，东止复兴镇的南季村。二级管控区范围为：除仇桥南徐五组至下游2000m处共2000m范围、复兴南季东西各1000m范围、复兴渔滨东西各1000m范围、朱桥盐矿上下游各500m等区域以外，复兴镇复兴居委会至墩郎段3000m以内为总渠及南岸外侧50m范围内，其余区域为总渠及南岸外侧100m范围 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 位于淮安区中部，苏北灌溉总渠北侧。西起淮城镇运东村，东止苏嘴镇湾郎村，包括淮城镇运东，城东乡刘湾、王新村，城东乡汤朱、炮刘，季桥镇季桥、立新村、周杨、赵墩、潘柳，顺河镇西崔、胡宋、丁姚，苏嘴大徐、庄码、大单、苏刘、苏家嘴、一心等部分地区。二级管控区范围为：入海水道及现状北堤范围内 本项目距离淮河入海水道约3800m，距离苏北灌溉总渠约4000m，不在其二级管控区范围内。因此，本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 6、项目生物质颗粒锅炉与国环规大气[2017]2号文相符性分析 根据环保部关于发布《高污染燃料目录》的通知（国环规大气[2017]2号），项目使用生物质颗粒锅炉，锅炉配套采用了旋风除尘加水膜除尘装置，不属于通知规定的禁燃区燃料中“Ⅲ类”的“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”，符合通知要求。 7、产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》（国家发展和改革委员会第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》修改版，以及省政府办公厅转发省经济和信息化委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类项目。该项目已经过淮安市淮安区发改委备案（淮安区发改备[2017]104号）。综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为补办环评，项目租赁淮安市艺泉玻璃制品有限公司闲置的B-2号厂房进行生产，淮安市艺泉玻璃制品有限公司建成后未进行生产，厂房闲置，不存与本项目有关的污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。 淮安区北距亚欧大陆东桥头堡-连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。 本项目位于江苏淮安经济开发区内。该开发区位于淮安区城区东北部，距离淮安市区15km，东与位与季桥镇的淮安化工集中区启动区接壤，北与席桥镇接壤，南靠淮河入海水道，与朱桥镇、建淮乡隔河相望。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文及现行的《中国地震裂度区划图》，厂址区地震基本烈度为7度远震。 3、水文状况 淮安区境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条，大运河、里运河、废黄河、苏北灌溉总渠在境内总长147km。 苏北灌溉总渠，西起高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m³/s，洪水期流量不小于600m³/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 清安河是淮安市的主要纳污河道，西起淮安市区西南的清江橡胶厂，沿京杭大运河北侧向东，穿过淮安市区并与文曲河汇合，再经淮安区南郊依次穿越里运河、淮河入海水道北偏泓，进入淮河入海水道南泓，全长22.04km。清安河与京杭大运河、苏北灌溉总渠不发生水力联系。 与本项目有关的水体为淮河入海水道北偏泓。淮河入海水道北偏泓的功能为排洪、排水。南偏泓起源于淮安市的清安河，其河水主要来源于清安河、小盐河及部分农田回归水。北偏泓起源于淮安，其河水主要来源于里运河水、部分城市生活污水及大量农田回归水。由于源头水即为废水，加之接纳了沿岸工业及生活污水，使南偏泓水质劣于北偏泓。 本项目建成后产生的生活污水经化粪池处理与清洗废水一起进入污水处理站处理达标后在区域污水管网建成前由槽车清运至淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理，待区域污水管网建成接管进入淮安区城市污水处理厂处理达标后排入淮河入海水道北偏泓，经北偏泓排入黄海。 项目所在区域相关水系概况见附图3。 4、气候、气象状况 淮安区地处北亚热带和暖温带过渡地带，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛。正常气候下，淮安区冬季主导风向为东北风，夏秋季主导风为东南风，年平均风速2.56m/s，春冬季风速略高于夏秋季。夏季炎热多雨，秋季一般天晴爽朗，冬季寒冷干燥。年平均无霜期超过250d，平均日照时数2269.8h，冬季日照时数略少。年均气温14.3℃，年均气压1016.3 hPa，平均相对湿度79％，全年各月相对湿度变化不大，最高月为7、8两月；最低月是1、2、3、12四个月。 各气象要素见表2-1。 表2-1 淮安地区气象要素均值 气象要素 均值 气象要素 均值 年平均气温 14.3℃ 平均风速 2.56m/s 年平均降水量 1467.2mm 主导风向 NE 年平均蒸发量 1299.6mm 相对湿度 79%

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会概况 淮安区有21个镇，5个乡，1个国营农场，2016年末全区户籍总人口118.74万人，常住人口98.6万人。2016年全区企事业单位各类技术人员35700人。 淮安饮用水由淮安市自来水公司供给。居民用自来水普及率达95%，排水管道密度为2.9km/km2。2003年，淮河入海水道提前建成泄洪通水，新建和改造了燃气、自来水、排水管网，启动了污水处理一期工程。液化石油供气总量为9000t，用气普及率80.6%，生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 2、经济状况 淮安区的工业生产已具有一定规模，规模以上企业168家，“三资”企业72个，共有纺织、服装、轻工、食品、机械、电子、医药、化工、建材等30多个行业，1200多种产品，有11类110多种产品出口，远销60多个国家和地区。 2016年全区实现地区生产总值358.72亿元，按可比价格计算，比上年增长11%。其中，第一产业增加值48.08亿元，第二产业增加值118.96亿元、第三产业增加值118.47亿元，分别比上年增长4.5%、17.7%和13%。人均地区生产总值29160元，比上年增加4105元。三次产业结构由上年的17.0：42.5：40.5调整为16.8:41.7:41.5。 3、农业生产、自然资源 淮安区是主要产粮区，农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。全年总产量达95.74万t，比上年增长2.1%。其中夏粮35.64万t，下降1.5%；秋粮60.1万t，增长4.4%。 淮安区自然资源主要有岩盐、矿泉水、泥炭、天然气等。其中，岩盐资源特别丰富，分布在东起朱桥镇、西至青浦区、南抵上河镇、北达徐扬——季桥一线约247km2范围内，岩盐矿石储量达2.41亿t，折合氯化钠1.15亿t。 4、文物保护、风景名胜 淮安区（原县级淮安市）是全国历史文化名城，全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。本项目厂址附近没有文物保护单位。 5、淮安市发展规划概况 ⑴淮安市城市性质 国家历史文化名城和生态旅游城市，长江三角洲北部地区重要的中心城市、交通枢纽和先进制造业基地。 其主要职能将体现国家历史文化名城，江苏省重要的交通枢纽，苏北重要的工业基地、苏北新兴的旅游城市、苏北腹地的商贸与物流中心。 ⑵工业产业布局规划 根据《淮安市城市总体规划（2008-2030）》，淮安市中心城区以经济开发区、淮安工业园、淮阴、淮安区（原楚州）、盐化工等5个工业片区为载体，分类整合现状工业用地，鼓励城市中心区工业逐步向外搬迁。在巩固提升传统大型主导产业的同时，吸纳符合环境要求和投资强度的大型工业企业，逐步建立根植于本地的工业体系。 淮安区工业片区即江苏淮安经济开发区。 ⑶工业用地规划 根据《淮安市城市总体规划（2008-2030）》，结合江苏淮安经济开发区和淮安市淮安区铁云路东侧片区相关规划 淮安区工业片区即江苏淮安经济开发区的工业用地规划为：位于淮安区铁云路以东，包括京沪高速公路以东部分区域。重点发展纺织、食品、电子、新材料、医药等产业，严禁有污染的化工、建材等产业。铁云路与京沪高速公路之间以一类工业用地为主；京沪高速公路以东以二类工业用地为主。 本项目位于江苏淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧，属于铁云路东侧片区。 ⑷江苏淮安经济开发区产业定位 根据江苏省环境保护厅 “关于对江苏楚州经济开发区环境影响报告书的批复”（苏环管[2008]43号），江苏淮安经济开发区产业定位为纺织服装（不含印染）、机械电子（不含电镀）、轻工食品（不含化学制浆、酿造等）、能源材料、微电子技术、生物工程技术。 本项目为餐具清洗项目，属于三产服务类产业，符合淮安经济开发区产业定位的要求。 ⑸淮安区污水处理厂简介 根据《淮安市城市总体规划（2009~2030）》，淮安区污水处理厂用地面积18公顷，设计规模为20万m3/d，现状规模为6万m3/d（其中：一期工程为3m3/d、二期工程为3 m3/d），目前处理量为5.6万m3/d，尚有0.4万m3/d的余量，集中处理淮安区工业和生活污水，尾水排入淮河入海水道北偏泓。 江苏淮安经济开发区新长铁路以西片区污水经污水管网收集、污水泵站提升后进入淮安区污水处理厂集中处理。江苏淮安经济开发区新长铁路以东片区污水经污水管网收集后进入明通污水处理厂集中处理后排入淮河入海水道南偏泓。 淮安区污水处理厂位于淮安区耳洞干渠南侧、淮河入海水道北侧的城东乡南窑村境内。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，尾水目前排入淮河入海水道北侧引河，最终汇入淮河入海水道北偏泓。 淮安区污水处理厂一期工程采用Orbal氧化沟工艺进行污水处理，处理流程见图2。 图2 淮安区污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图 淮安区污水处理厂二期工程采用倒置A2/O+高密度沉淀+滤布滤池+紫外消毒处理工艺，处理后尾水接入一期工程为远期所做的预留口处。 根据淮安区污水处理厂的运行实践，污水经上述工艺处理后，其出水水质优于排放标准限值。 本项目所在地区域污水管网尚未建成，目前当地政府正在筹建，预计2019年初区域污水管网可以建成，本项目产生的污水暂时经污水处理站处理达标后由槽车运到淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理。待区域污水管网建成后，本项目污水接管进入淮安区城市污水处理厂集中处理。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2016年10月16日《淮安市井神钻采机具有限公司年产1000套防喷器及螺杆钻具项目》的监测数据（井神公司测点，位于本项目北侧约200m处），SO2、NO2、PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 表3-1 环境空气监测统计表（单位：mg/m3） 监测日期 监测时间 二氧化硫 二氧化氮 PM10 2016.10.16 2:00~3:00 0.008 0.022 0.052 8:00~9:00 0.011 0.028 14:00~15:00 0.014 0.032 20:00~21:00 0.012 0.026 标准值 0.5 0.2 0.3 达标情况 达标 达标 达标 2、地表水环境现状 区域主要河流为淮河入海水道北偏泓，根据江苏迈斯特环境检测有限公司2016年10月16日对淮河入海水道北偏泓监测的数据表明：北偏泓的各监测项满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。监测结果见表3-2。 表3-2 淮河入海水道北偏泓水质监测结果（mg/m3，pH除外） 监测点位 监测日期 监测时间 监测结果 pH COD 氨氮 TP 淮河入海水道北偏泓 2016.10.16 10:00 7.66 18.6 0.408 0.070 14:00 7.58 19.4 0.382 0.075 标准值 6~9 20 1.0 0.2 达标情况 达标 达标 达标 达标 3、声环境现状 根据2017年10月27日江苏迈斯特环境检测有限公司的监测结果表明：项目所处区域环境噪声质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 类别 测点编号 2017年10月27日 昼间 夜间 项目周界 东侧厂界外1m 52.0 46.4 南侧厂界外1m 52.1 46.6 西侧厂界外1m 52.4 46.3 北侧厂界外1m 52.3 46.8 标准值(3类) 65 55 达标情况 达标 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位 规模，人 距离， m 备注 环境空气 童嘴村 WN 590 230 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 水环境 淮河入海水道 北偏泓 S 中河 3400 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 厂界外200m 四周 / / 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态环境 苏北灌溉总渠 S 大河 4000 《江苏省生态红线区域保护规划》中的洪水调蓄区 《江苏省生态红线区域保护规划》中的生态公益林 淮河入海水道 S 中河 3800 《江苏省生态红线区域保护规划》中的洪水调蓄区 项目周围环境简况见附图4。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）表1中二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP等主要指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准主要指标值（单位：μg/Nm3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》GB3095-2012 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 本项目污水经污水处理站预处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，在区域污水管网建成前由槽车运送到淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理。待区域污水管网建成后接管进入污水处理厂处理达标后排入淮河入海水道北偏泓。入海水道北偏泓执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅲ类标准，主要指标值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外） 项目 pH 高锰酸盐指数 COD BOD5 TP NH3-N Ⅲ类 6～9 ≤6 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 3、噪声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生物质锅炉产生的的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准值。烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准见表4-3。除渣工序产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》 标准，见表4-4。 表4-3 锅炉大气污染物排放标准主要指标值 污染物 排放限值，mg/Nm3 烟气黑度（林格曼黑度，级） 排气筒高度 m 烟尘 50 1 20 二氧化硫 300 氮氧化物 300 表4-4 恶臭污染物排放标准 排放源 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 除渣工序 臭气浓度 周界外浓度最高点 2.0（无量纲） 2、水污染物排放标准 本项目所产生的生活污水经化粪池预处理与清洗废水一起经污水处理站处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，在区域污水管网建成前由槽车清运至淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理，待区域污水管网建成后接管进入淮安区城市污水处理厂处理达标后排放，接管要求及尾水排放标准值见表4-4。 表4-5 污水排放标准主要指标值（mg/L，pH除外） 项目 pH COD 石油类 NH3-N TP SS LAS 动植物油 污水厂接管要求 6～9 ≤300 ≤20 ≤30 ≤3 ≤200 ≤10 100 污水厂尾水排放标准 6～9 ≤60 ≤3 ≤8（15） ≤1 ≤20 ≤1 ≤3 3、厂界噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固废 本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 本项目生产过程中生物质锅炉产生燃烧废气，其废气污染物排放总量指标建议值SO2为0.027t/a、烟尘为0.0008t/a，氮氧化物为0.082t/a，其废气污染物总量指标值在淮安区境内平衡。无组织臭气浓度废气无需申请总量指标。 2、废水 总量平衡途径：本项目综合废水污水排放量为1175m3/a，经化粪池预处理达到接管标准后，由区域污水管网接入淮安区污水处理厂集中处理。其污染物总量包含在淮安区污水处理厂总量中，废水接管及外排总量指标值见表4-6。 表4-6 废水污染物总量指标建议值 废水类别 污染物名称 接入淮安区污水处理厂处理后总量指标值 接管总量指标值 外排总量指标值 综合废水 废水量，m3/a 1175 1175 COD，t/a 0.352 0.071 NH3-N，t/a 0.035 0.018 SS，t/a 0.235 0.024 TP，t/a 0.0035 0.0011 LAS，t/a 0.010 0.001 动植物油，t/a | 0.049 0.004 3、固废 固体废物排放量为0。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目餐具清洗工艺流程和产污工序见下图1： 图1 餐具清洗工艺流程图 工艺流程说明： 各餐馆收集的餐具（小碗、筷子、汤匙及小盘）送入清洗机内，清洗机分为浸泡、除渣、分拣、粗洗、清洗、精洗、高温消毒及烘干等工序，浸泡除渣工序主要是去除附着在餐具上食物残渣，分拣工序将小碗、筷子、汤匙及小盘分离出来，其中，小碗及小盘随着输送带进入清洗机的粗洗工序，筷子、汤匙由人工放入清洗筐内送入清洗机的粗洗工序，粗洗后的餐具进入清洗工序，清洗工序的清洗水中加入洗涤剂，清洗后餐具再经两道精洗后，送入清洗机的高温消毒工序，热水温度80℃，消毒后的餐具进入清洗机的烘干工序去除餐具表面的水份，烘干后的碗、盘子、汤匙等送入包装机中用POF包装膜进行包装，筷子送入筷子机中包装，包装好的餐具进入周转箱内送入各餐馆。 项目消毒所用的热水，烘干所用的热风由企业配备的三位一体锅炉提供，该锅炉采用生物质颗粒作为燃料，可同时提供热气、热水及热风。

主要污染工序： 1、建设期 本项目租赁淮安艺泉玻璃制品有限公司厂房，现已投入营运，本次环评不再对施工期环境影响进行分析说明。 2、营运期 ⑴废气 ①恶臭 项目洗前餐具存放时餐具上的食物残渣产生少量恶臭气体、清洗除渣过程中产生少量恶臭气体、污水处理站运营过程中产生少量恶臭气体，恶臭气体的主要成份为NH3、H2S等，车间内部恶臭气体经车间强制排风系统排空，污水处理站恶臭经无组织逸散。 ②燃烧废气 本项目生物质颗粒锅炉燃烧产生的烟尘、SO2、NOX等有组织废气。锅炉年工作时间1825小时，年耗用生物质颗粒量80t，生物质颗粒含硫量小于0.02%，依据《污染源普查工业污染源产排污系数手册》得出，工业废气量产污系数为6552.29Nm3/t-原料，SO2产污系数为17S kg/t-原料，烟尘产污系数为0.5kg/t-原料，NOX产污系数为1.02kg/t-原料。经计算本项目锅炉全年产生废气量为52万m3，烟尘产生量为40kg/a，产生浓度76mg/m3、SO2产生量为27kg/a，产生浓度52mg/m3、NOX产生量为82kg/a，产生浓度157mg/m3。锅炉废气经旋风除尘+水膜除尘器处理达标后通过一根20m高排气筒高空排放，旋风除尘器的除尘效率约80%，水膜除尘去除烟尘效率约90%，经计算，本项目锅炉废气烟尘排放量为0.8kg/a，排放浓度1.53mg/m3、SO2排放量为27kg/a，排放浓度52mg/m3、NOX排放量为82kg/a，排放浓度157mg/m3。生物质燃料锅炉大气污染物排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放限值，对大气环境影响较小，不会对厂界外环境敏感点居民产生影响。 ⑵废水 生产用水，据业主单位提供的数据，项目生产用水量约3t/d，全年用水量1095t，其中，锅炉用水0.3 t/d，全年用水量109.5t，餐具清洗用水2.7 t/d，全年用水量985.5t，生产过程中水损耗占用水量的5%，项目全年水损耗为60t，项目清洗废水全年产生量为1035t。废水经污水处理站处理达到淮安区城市污水处理厂接管标准后，由槽车清运至淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理。 生活用水：项目建成后职工人数为12人，厂区不按排食宿，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》标准和《给排水常用数据手册》中相关数据，职工生活用水量取40L/人•d，排污系数按80%计，项目用水量为175.2m3/a，全年生活污水产生量为140m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP等。生活污水经厂区内已建的化粪池预处理后，进入污水处理站调节池中与清洗废水一起处理。 项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图(单位: m3/a) 项目生活污水与清洗废水水质、水量见表5-1、生活污水与清洗废水混合后综合废水水质、水量见5-2。 表5-1 项目水污染物产生及排放情况 序号 污染物名称 产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 接管浓度（mg/L） 接管考核量（t/a） 消减量（t/a） 生活污水 1 COD 400 0.056 300 0.042 0.014 2 NH3-N 35 0.005 30 0.004 0.001 3 SS 300 0.042 200 0.028 0.014 4 TP 3.0 0.0004 3.0 0.0004 0 清洗废水 1 COD 600 0.621 300 0.310 0.311 2 NN3-N 40 0.041 30 0.031 0.01 3 SS 400 0.414 200 0.207 0.207 4 TP 3.0 0.0031 3.0 0.0031 0 5 LAS 45 0.047 10 0.010 0.037 6 动植物油 120 0.124 48 0.049 0.075 表5-2 项目综合废水污染物产生及排放情况 序号 污染物名称 产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 接管浓度（mg/L） 接管考核量（t/a） 消减量（t/a） 综合废水 水量 1175 1175 0 1 COD 576 0.677 300 0.352 0.325 2 NN3-N 39 0.046 30 0.035 0.011 3 SS 388 0.456 200 0.235 0.221 4 TP 3.0 0.0035 3.0 0.0035 0 5 LAS 40 0.047 10 0.010 0.037 6 动植物油 105 0.124 42 0.049 0.075 ⑶噪声 项目清洗机、烘干机、包装机等设备运营时产生噪声，餐具在人工装卸及清洗过程中相互碰撞产生的噪作，本项目生产过程中主要噪声源情况见表5-1。 表5-1 主要噪声源情况表 设备名称 等效声级dB(A) 数量 （台/套） 治理措施 降噪效果 dB(A) 标准值 dB(A) 餐具清洗一体机 70 1 减震垫、隔声门窗、距离衰减 15 昼间：65 夜间：55 餐具包装机 75 1 筷子包装机 75 1 0.3MW三位一体锅炉 70 1 吊装线 75 1 餐具碰撞 85 / 加强操作管理，隔声门窗、距离衰减 20 ⑷固废 本项目生产过程中产生的固废主要为收集的残渣、锅炉及除尘设施产生的灰渣、废包装膜，污水处理站隔油池产生的废弃油脂及产生的污泥等以及职工产生的生活垃圾。 据业主提供的资料，项目收集的残渣量约27t/a，废弃油脂产生量约2t/a，废包装膜产生量约0.01t/a，灰渣产生量约0.7t/a，污泥产生量约为10t/a，生活垃圾产生量按0.3kg/人.d计，则生活垃圾产生1.3t/a。项目产生的残渣、废弃油脂、废包装膜、污泥及生活垃圾经集中收集后委托环卫部门处置，灰渣经防渗防漏袋子收集后供给周围农户用作农肥。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量,万m3/a | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 清洗除渣 | 臭气浓度 | / | / | 微量 | / | / | 微量 | 车间强制排风系统排空 |
|  | 污水 处理站 | 臭气浓度 | / | / | 微量 | / | / | 微量 | 无组织 逸散 |
|  | 锅炉 | 烟尘 | 50 | 76 | 0.040 | 1.53 | 0.004 | 0.0008 | 经20高的烟囱达标排放 |
|  |  | SO2 |  | 52 | 0.027 | 52 | 0.015 | 0.027 |  |
|  |  | NOX |  | 157 | 0.82 | 157 | 0.045 | 0.082 |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 废水量m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 综合 废水 | COD | 1175 | 576 | 0.677 | 1175 | 300 | 0.352 | 经化粪池处理后由槽车运至淮安区城市污水处理厂 |
|  |  | NH3-N |  | 39 | 0.046 |  | 30 | 0.035 |  |
|  |  | SS |  | 388 | 0.456 |  | 200 | 0.235 |  |
|  |  | TP |  | 3.0 | 0.0035 |  | 3.0 | 0.0035 |  |
|  |  | LAS |  | 40 | 0.047 |  | 10 | 0.010 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 105 | 0.124 |  | 42 | 0.049 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 残渣 | 27 | 27 | 0 | 0 | 集中收集后委托环卫部门清运处置，不排放 |
|  | 废弃油脂 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 废包装膜 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |
|  | 污泥 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | 灰渣 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 肥田 |
| 电离辐射和 电磁辐射 | 无 |
| 噪 声 | 清洗机、包装机等设备产生的噪声采用减震垫、隔声门窗可确保厂界噪声达标 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用淮安艺泉玻璃制品有限公司闲置的厂房进行建设，不新征土地，新建建筑物，项目已投入生产，不会对当地生态环境产生影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁淮安艺泉玻璃制品有限公司厂房，现已投入营运，本次环评不再对施工期环境影响进行分析说明。

营运期环境影响分析 1、废气 ⑴有组织排放废气 本项目运营过程中，生物质颗粒锅炉产生燃烧废气，废气经旋风除尘加水幕降尘处理后经一根20m高的排气筒排空，可以做到长期稳定达标排放。锅炉废气污染物年排放量：烟尘0.0008t排放浓度1.53mg/m3、SO20.027t排放浓度52mg/m3、NOX0.082t排放浓度157mg/m3。锅炉采用生物质颗粒为燃料，燃烧废气排放浓度低于排放标准，不会对厂界北侧的环境敏感点童嘴村产生影响。 根据《影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008要求，选择主要污染物和正常排放参数，采用导则推荐的SCREEN3估算模式估算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。 ①污染源情况 大气污染源强参数列于表7-1。 表7-1 大气污染源强参数列表 排气筒编号 污染物 废气量 (m3/h) 等效高度 (m) 直径 (m) 出口温度 (℃) 排放速率(kg/h) 锅炉 烟尘 274 20 0.5 110 0.004 SO2 0.015 NOX 0.045 ②估算结果及评价 利用SCREEN3估算结果见表7-2~4。 表7-2 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m SO2 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率p/% 10 0 0.00 100 0.0009335 0.19 100 0.0009335 0.19 200 0.001057 0.21 222(最大值) 0.001078 0.22 300 0.0009514 0.19 400 0.0009193 0.18 500 0.0008517 0.17 600 0.0007456 0.15 700 0.0006424 0.13 800 0.0005529 0.11 900 0.0004782 0.10 1000 0.0004163 0.08 1100 0.0003687 0.07 1200 0.0003291 0.07 1300 0.0002959 0.06 1400 0.0002947 0.06 1500 0.000295 0.06 1600 0.000293 0.06 1700 0.0002892 0.06 1800 0.0002843 0.06 1900 0.0002784 0.06 2000 0.000272 0.05 2100 0.0002645 0.05 2200 0.0002571 0.05 2300 0.0002498 0.05 2400 0.0002425 0.05 表7-3 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m 烟尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率p/% 10 0 0.00 100 0.0002582 0.17 100 0.0002582 0.17 200 0.0002922 0.19 222(下风向最大值) 0.0002979 0.20 300 0.0002623 0.17 400 0.0002539 0.17 500 0.000235 0.16 600 0.0002055 0.14 700 0.000177 0.12 800 0.0001523 0.10 900 0.0001317 0.09 1000 0.0001146 0.08 1100 0.0001015 0.07 1200 9.058E-5 0.06 1300 8.147E-5 0.05 1400 8.152E-5 0.05 1500 8.156E-5 0.05 1600 8.096E-5 0.05 1700 7.991E-5 0.05 1800 7.851E-5 0.05 1900 7.687E-5 0.05 2000 7.508E-5 0.05 2100 7.301E-5 0.05 2200 7.094E-5 0.05 2300 6.891E-5 0.05 2400 6.691E-5 0.04 表7-4 估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m NOX 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率p/% 10 0 0.00 100 0.002934 1.47 100 0.002934 1.47 200 0.00332 1.66 222(下风向最大值) 0.003385 1.69 300 0.002981 1.49 400 0.002886 1.44 500 0.00267 1.33 600 0.002336 1.17 700 0.002011 1.01 800 0.00173 0.86 900 0.001496 0.75 1000 0.001302 0.65 1100 0.001153 0.58 1200 0.001029 0.51 1300 0.0009258 0.46 1400 0.0009263 0.46 1500 0.0009268 0.46 1600 0.00092 0.46 1700 0.000908 0.45 1800 0.0008921 0.45 1900 0.0008736 0.44 2000 0.0008532 0.43 2100 0.0008296 0.41 2200 0.0008062 0.40 2300 0.000783 0.39 2400 0.0007603 0.38 由表7-2~4污染物下风向预测浓度较小，均小于达到地面浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，建设项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。不会对厂界外230m处的童嘴村居民产生影响。 ⑵无组织排放废气 本项目生产废气主要是收集的餐具在存放时间较长时餐具上的食物残渣产生少量恶臭气体、粗洗工序过滤出的食物残渣没有及时清运出厂而产生腐臭味，建设单位已在生产车间墙面安装4个换气扇保障室内通风，并安装紫外线空气消毒机，确保工作环境空气质量良好。 建设单位于厂区的北侧设置有专门的固废堆场，要求收集的餐具及时清洗，不存放；粗洗工序过滤出的食物残渣每天定期及时清理，食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，然后再临时堆存于固废堆场，堆场应每天喷洒餐厨垃圾专用除臭剂，同时加强管理，减少食物残渣跑、冒、漏、滴，确保拟建项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度≤20。 项目污水处理站运营过程中会产生少量恶臭气体，为减少恶臭对周围大气环境的影响，本项目拟采取以下污染防治措施： ①加强管理，采用臭源封闭或隔离措施，减少臭气排放量； ②及时清运污泥、栅下物等； ③每天喷洒专用除臭剂进行除臭。 企业在落实以上措施后，项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度≤20，对周围环境影响较小。 ⑶卫生防护距离 本项目在确保严格采取本环评提出的有效措施后，项目大气污染物排放量小，大气污染物不会对周围环境造成明显影响，项目恶臭浓度值将远低于恶臭排放标准。为进一步减轻本项目无组织排放恶臭对周围环境的影响，根据相关要求，本环评建议在生产车间周围设50m的卫生防护距离。该项目生产车间50m范围内没有居民区等环境敏感目标。 2、废水 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后与清洗废水一起经污水处理站处理达到接管标准后，由槽车清运至淮安区城市污水处理厂指定的收集点（小237省道（风景城邦）西南角污水管道检查井），由污水管网接入淮安区城市污水处理厂集中处理。项目综合废水产生量为1175m3/a，水污染物产生量为：COD0.352t/a、NH3-N0.035t/a、SS0.235t/a、TP0.0035t/a、LAS0.010t/a、动植物油0.049t/a，本项目所在地目前区域污水管网尚未铺设到位，暂时由槽车清运至淮安区城市污水处理厂指定的收集点收集处理，待区域污水管网建成后废水接管进入区域污水管网。淮安区污水处理厂实际处理废水量尚有富裕的能力，本项目废水量约为3.2m3/d，污水处理厂是完全有能力接受的。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入入海水道北偏泓。根据城市污水处理厂的环评结论，城市污水处理厂达标尾水排放对北偏泓水环境影响不大。 本项目污水处理站设计处能量10m3/d，处理工艺流程如下： 3、固体废弃物 本项目产生的残渣、废弃油脂先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中堆放于固废堆场，污泥存放于污泥浓缩池中，灰渣经防渗防漏袋子收集，包装膜集中收集存放。 残渣、废弃油脂、污泥、包装膜及生活垃圾经集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处理（见处置合同）。灰渣用于周边农田肥田。 综上所述，在企业认真落实各类固废处置途径并确保达到预期效果的前提下，本项目固废对周围环境影响很小。 4、噪声影响分析 本项目噪声源主要为清洗机、烘干机、包装机等运行时产生的噪声，以及餐具在人工装卸及清洗过程中相互碰撞产生的噪作等，噪声值约70~85dB(A)，项目已采取了减震垫、隔声门窗、距离衰减等措施。根据迈斯特公司2017.10.27日在该公司设备正常运行时厂界四周噪声监测结果表明，项目厂界四周噪声达标排放。本项目厂界噪声监测值见表7-5。 表7-5 本项目厂界噪声监测值 类别 测点编号 2017年10月27日 昼间dB(A) 夜间dB(A) 项目周界 东侧厂界外1m 52.0 46.4 南侧厂界外1m 52.1 46.6 西侧厂界外1m 52.4 46.3 北侧厂界外1m 52.3 46.8 标准值(3类) 65 55 达标情况 达标 达标 5、环境风险分析 本项目环境风险较小，企业应加强事故安全教育，不断提高职工的安全操作技能和自我保护意识，未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业；要使全厂人员都认识到安全生产的意义和重要性。了解事故风险处理程序和要求，明确自已在处理事故中的职责，掌握处理事故的措施和相关器材的使用方法。 6、排污口规范化设置 建设单位已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行排污口规范化设计。 本项目已按照要求设置1根20m高排气筒,排气筒设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并设置环境保护图形标志牌。 项目已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）要求进行固废暂存场所规范化设计。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 臭气浓度 | 车间强制排风 | 满足要求 |
|  | 锅炉废气 | SO2 烟尘 NOX | 旋风除尘加水膜除尘后，通过20m高排气筒 高空排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池、污水处理站 | 综合废水经污水处理站处理达到接管标准后，由槽车运入污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 清洗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油 | 污水处理站 |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 残渣、废弃油脂、污泥、废包装膜 | 收集后由环卫部门清运处理 | 全部处置或综 合利用，不排放 |
|  |  | 灰渣 | 用于农户肥田 |  |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处理 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 噪声 | 采取相应隔声、降噪措施后，各噪声源产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后到达厂界时，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | 加强生产管理 |
| 生态保护措施及预期效果 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放，对生态影响很小。 |
| 污染治理措施“三同时”一览表 环保“三同时”及投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或 拟达要求 环保投资 （万元） 完成 时间 废气 车间 臭气浓度 强制排风 满足要求 1 已建成并投入运行 锅炉 烟尘、SO2、NOX 旋风除尘加水膜除尘后，20m高排气筒高空排放 达标排放 4 废水 生活 污水 COD、SS、 氨氮、TP、 化粪池 满足要求 2 清洗 废水 COD、SS、 氨氮、TP、LAS、动植物油 污水处理站 满足要求 7 噪声 清洗机、烘干机等 等效连续A声级，dB(A) 设备置于室内、减震垫、隔声门窗 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 标准 3 固废 生产 车间 残渣、废弃油脂、污泥、废包装膜、灰渣 固废收集袋、收集箱、固废堆场 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染 3 生活 设施 生活垃圾 垃圾桶 绿化 / / / 事故应急措施 / / / / / 环境管理（机构、监测能力等） 项目应重视环境保护工作，配备兼职环保人员1名，负责对企业产生的生活污水、固体废物的收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。实现有效环境管理。 总量平衡具体方案 生活污水与清洗废水经污水处理站处理后一起进入淮安区城市污水处理厂集中处理，总量指标纳入污水处理厂总量中；生物质燃料锅炉产生的烟尘、SO2、NOX，总量指标在淮安区境内平衡；固废零排放。 区域解决问题 / 卫生防护距离设置 项目设置50m卫生防护距离，项目周边50m范围内无居民区等环境敏感点。 总计 — 20 |

# 九、结论与建议

1、结论 本项目为餐具清洗项目，项目投资150万元人民币，年清洗餐具240万套，厂址位于江苏淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧，用地性质为工业用地，项目建成后可促进地方经济的发展。 ⑴产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》（国家发展和改革委员会第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》修改版，以及省政府办公厅转发省经济和信息化委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类项目。该项目已经过淮安市淮安区发改委备案（淮安区发改备[2017]104号）。综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 ⑵清洁生产和循环经济分析 本项目采用国内先进清洗设备，锅炉采用生物质颗粒为燃料，燃烧废气经旋风除尘加水膜除尘后通过20m高的排气筒达标排放。项目生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经污水处理站处理后与由槽车运至淮安区城市污水处理厂集中处理；项目运营过程产生的残渣、废弃油脂、污泥、包装膜及生活垃圾经集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处理。灰渣用于周边农田肥田。达到了削减污染物排放、减轻环境污染的目的，符合清洁生产和循环经济的要求。 ⑶厂址可行性分析 本项目拟建厂址位于江苏淮安市淮安经济开发区内规划的工业用地范围内，地理位置优越，交通十分便利；项目所在地符合相关规划的要求；用地符合国家土地政策；根据环境影响分析结论，在项目严格按照“三同时”要求实施环保措施后，本项目的生产对周围环境影响较小，不改变当地的环境质量现状；因此，厂址选择是可行的。 ⑷环境影响评价及总量控制 经环境影响分析，在正常状况下，本项目排放的污染物对周围环境影响较小。 本项目实施后，生物质锅炉产生废气，其废气污染物排放总量指标建议值SO2为0.027t/a、烟尘为0.0008t/a，氮氧化物为0.082t/a，总量指标在淮安区境内平衡；项目综合废水接管量1175m3/a，水污染物接管量：COD0.352t/a、NH3-N0.035t/a、SS0.235t/a、TP0.0035t/a、LAS0.010t/a、动植物油0.049t/a，水污染物排放总量包含在城市污水处理厂总量之中。固体废物不排放。 ⑸污染防治措施 废气：生物质颗粒锅炉废气经旋风除尘加水幕降尘处理后再经一根20m高的排气筒排空，可以做到长期稳定达标排放。无组织恶臭气体经车间强制排风系统排空。 废水：生活污水经化粪池预处理后与清洗废水一起经污水处理站处理后，由槽车运入淮安区城市污水处理厂处理达标后排放，可有效实现废水达标排放，对周围水环境影响不大。 噪声：产噪设备在采取有效的隔声降噪措施后，可确保厂界噪声达标。 固废：残渣、废弃油脂先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中堆放于固废堆场，污泥存放于污泥浓缩池中，灰渣经防渗防漏袋子收集，包装膜集中收集存放。 残渣、废弃油脂、污泥、包装膜及生活垃圾经集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处理（见处置合同）。灰渣用于周边农田肥田。因此，在企业认真落实各类固废处置途径并确保达到预期效果的前提下，本项目固废对周围环境影响很小。 环保投资：本工程总投资为150万元，环保投资20万元，占工程总投资的13%。 因此，在认真落实报告中提出的各项环保防治措施后，本项目外排污染物可以做到长期稳定达标排放。 ⑹环境容量 区域内环境质量现状分析表明，区域范围内大气、水、声环境基本满足相应功能区要求。本项目产生的“三废”经采取规范有效的处理措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大，不会改变项目周围的环境质量现状。 ⑺环境风险评价 本项目环境风险较小。项目投产前必须建立有关的安全生产制度，指定专人负责环保、安全、消防工作，保证安全设施、污染治理设施正常运行或处于良好的待命状态。 ⑻总结论 本项目符合当前产业政策；符合淮安总体发展规划和淮安经济开发区规划；符合清洁生产和循环经济要求；项目建成投产后可做到污染物达标排放，污染物排放满足总量控制要求，能维持当地环境质量现状，符合环境功能要求。只要建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目生产不会降低现有环境功能。从环保角度看，本项目的建设是可行的。 2、建议 严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产方面的宣传教育。

# Text boxes

除渣

筷子、汤匙

分拣除渣

粗洗

清洗

精洗

锅炉

高温消毒

烘干

包装

水

回收餐具

浸泡

固废：残渣

废水

噪声

碗、盘子

分别装筐

洗涤剂

废水

噪声

精洗

热水80℃

废气：烟尘、SO2、NOX

固废：灰渣

热风

噪声

生物质颗粒

进入周转箱

消耗35.2

140

生活用水

175．2

淮安区城市污水处理厂

污水处理站

化粪池

1175

损耗54.5

1035

985.5

清洗用水

1270.2

新鲜水

热水104

损耗5.5

109.5

锅炉用水

生活污水

清洗废水

废渣

定期清理

化粪池

格栅井

油脂

定期清理

隔油池

PAC/PAM

调节池

气浮池

上清液

缺氧池

污泥

风机

曝气

好氧池

污泥浓缩池

二沉池

剩余污泥

定期抽吸

前期槽车清运污水处理厂，后期接管

环卫部门外运处置