淮环表复〔2017〕105号

关于淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司餐具清洗项目环境影响报告表的批复

淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司：

你公司报批的《淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

- 根据《报告表》评价结论及淮安区环境保护局行政处罚决定书（淮环罚字[2017]46号，2017.10.10），在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容在淮安经济开发区纬四路南侧、经十三路东侧B-2号厂房建设。项目投资150万元，租赁淮安市艺泉玻璃制品有限公司闲置的厂房，年清洗餐具240万套。

原则同意《报告表》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，淮安市康乃馨餐具消毒服务有限公司必

- 须逐项落实《报告表》中提出的各项要求，严格执行环保“三同时”，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活污水经化粪池预处理后与清洗废水一起经污水处理站处理后，接入淮安区污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准后，尾水排入淮河入海水道北泓。

2、生物质颗粒锅炉废气经旋风除尘加水幕除尘处理后经20m高排气筒排放,废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准值;恶臭气体经车间强制排风系统排空,恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》标准。

3、选用低噪声机械设备，采取隔声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

4、各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关要求。残渣、废弃油脂、污泥、废包装膜、生活垃圾委托环卫部门处置，灰渣集中收集后肥田。

5、本项目在生产车间周围设置50m的卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。

三、该项目污染物年排放总量指标暂定为：

1、水污染物（接管考核量）：废水量≤1175吨，COD≤0.352吨，NH3-N≤0.035吨，SS≤0.235吨,TP≤0.0035吨，LAS≤0.01吨，动植物油≤0.049吨。

2、大气污染物：二氧化硫≤0.027吨，烟尘≤0.0008吨,氮氧化物≤0.082吨，

3、固废：“零排放”。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。该项目须按规定办理环保验收手续。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

区环保局

2017年12月18日