淮环表复〔2017〕103号

关于江苏欣明交通工程有限公司沥青

拌和站项目环境影响报告表的批复

江苏欣明交通工程有限公司：

你公司报批的《江苏欣明交通工程有限公司沥青拌和站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容在淮安区上河镇工业园区建设。项目投资8000万元，占地面积80亩,建设一座年产沥青混合料20万吨的沥青搅拌站。

二、原则同意《报告表》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，江苏欣明交通工程有限公司必须逐项落实《报告表》中提出的各项要求，严格执行环保“三同时”，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、项目施工过程必须加强环境管理，施工现场必须做好应对扬尘、噪声、固废和废水的防治措施，确保施工期的环境影响达到相关要求。

2、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活污水经三池式净化池预处理后用于厂区绿化，不外排。

3、烘干筒粉尘及烘干炉燃烧废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；导热油炉废气集中收集后由8m高烟囱排放；沥青烟气经沥青烟气回收处理装置处理后经15m高排气筒排放。粉尘、苯并[a]芘及沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，导热油炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放标准浓度限值，烘干炉燃烧废气烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

4、选用低噪声机械设备，采取隔声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

5、各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关要求。废石料回厂家再利用；布袋除尘器收集的粉尘及沥青烟气回收处理装置收集的沥青油返回生产线重新再利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。

6、本项目以生产区边界为边界设置100m卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。

7、根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发

[2013]113号）要求，本项目不得建设在京杭大运河（淮安区）清水通道维护区的二级管控区及京杭大运河淮安区饮用水水源保护区一级、二级管控区范围内。

三、该项目污染物年排放总量指标暂定为：

1、大气污染物：二氧化硫≤0.18吨，氮氧化物≤1.76吨，烟（粉）尘≤0.544吨，苯并[a]芘≤0.0000375吨。

2、固废：“零排放”。

四、项目建设期内的环境现场监督管理工作由区环境监察局负责。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。该项目竣工后须按规定办理环保验收手续。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

区环保局

2017年12月13日