建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程

建设单位(盖章)：淮安市淮安区季桥镇人民政府

编制日期：2018年1月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市淮安区季桥镇人民政府 |
| 法人代表 | / | 联系人 | 王晓平 |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区季桥镇山阳大道66号 |
| 联系电话 | 13952107213 | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 淮安市淮安区季桥镇山阳大道66号，纬二路与经二十三路交叉口 |
| 立项审批部门 | 淮安市淮安区发展改革委 | 批准文号 | 淮发改审字[2017]324号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改( | 行业类别 及代码 | [D4620]污水处理及其再生利用 |
| 占地面积（平方米） | 46620 | 绿化面积 （平方米） | 17850 |
| 总投资 （万元） | 980 | 其中：环保 投资（万元） | 980 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2019年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1，主要设备详见表2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | —— | 蒸汽（吨/年） | —— |
| 电（千瓦时/年） | 300万 | 燃气（标立方米）年） | —— |
| 燃煤（吨/年） | —— | 生物质燃料（吨）年） | —— |
| 废水（工业废水(、生活污水(）排水量及排放去向： 厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，本项目为污水处理工程，处理规模为0.5万m3/d。处理达标后的尾水排至淮河入海水道南泓，距入海通道约3km，淮河入海水道南泓水环境功能为Ⅳ类水、污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1，理化性质见表1-2。 表1-1 主要原辅材料表 类别 序号 名称 全年耗量 规格/类型 单位 数量 原辅材料 1 次氯酸钠 吨 17.5 液体 本项目采用砂浆添加剂，主要成分为减水剂。 表1-2 原辅材料理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 次氯酸钠 微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理，微黄色溶液，有似氯气的气味。 不燃 毒性：放出的游离氯气可引起中毒，也可引起皮肤病。其溶液有腐蚀性，能伤害皮肤。 危害性：有氧化性;在空气中放出氯气,受热遇酸分解有毒氯化物气体 2、主要设备 本项目是污水厂工艺优化及提标改造项目主要在原有项目上新增设备，新增的主要设备见下表。 表1-3 项目主要新增生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 提升泵 Q=240m3/h，H=10.6m，N=15kW 台 2 中间水池二 2 液位控制系统 / 套 1 3 滤池滤料 / 套 1 DN生物滤池 4 滤池滤料 / 套 1 CN曝气生物滤池 4 曝气器 / 套 1 5 反冲洗水泵 Q=550m3/h，H=12m，N=22kW 台 3 反冲洗缓冲水池 6 回流泵 Q=240m3/h，H=10.6m，N=15kW 台 3 7 罗茨风机 Q=7.5m3/min，风压0.07MPa，N＝ 5kW 台 2 8 反冲洗风机 Q＝26m3/min，风压0.07MPa，N＝55kW 台 3 9 纤维转盘过滤器 N=6.28kW 套 1 滤布滤池 10 次氯酸钠加药系统 / 套 1 消毒池 11 提升泵 Q=60m3/h，H=14m，N=5.5kW 台 2 反冲洗缓冲池 工程内容及规模： 1、项目由来 淮安明通污水处理厂前身为“淮安市淮安区化工集中区污水处理厂”，由淮安市明通环保工程有限公司投资建设，处理规模为5000t/d。淮安市明通环保工程有限公司5000t/d污水处理工程环境影响评价报告于2006年8月，由淮安区环境保护局（楚环发[2006]40号文）予以批复，并于2007年建成，2013年启动优化改造工程并取得淮安区环保局批复（淮环发[2013]97号文），2017年12月完成并通过验收（环验[2017]71号）。 随着淮安区城市经济实力的提高，城市基础设施的不断向外扩张，城市的扩张能力和对周边区域的影响能力也不断增强。入驻工业区的企业不断增加，污水处理难度越来越大，同时，根据《省水利厅关于准予淮安明通环保工程有限公司污水处理厂入河排污口的行政许可决定》苏水许可（2017）32号的文件精神，要求淮安明通污水处理厂一期工程尾水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。因此，淮安明通污水处理厂一期工程需尽快提标改造。 为此，淮安市淮安区季桥镇人民政府提出申请，淮安市淮安区发展改革委批准建设“淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程”（淮发改审字[2017]324号）。优化改造工程将在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，并将出水标准由《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中一级标准调整为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年6月29日)的有关规定，本项目需要编制环境影响报告表。为此，淮安市淮安区季桥镇人民政府委托南京科泓环保技术有限责任公司（国环评证乙字第1980号）承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、现有项目回顾分析 （1）现有项目建设概况 淮安明通污水处理厂原名为“淮安市淮安区化工集中区污水处理厂”，位于淮安区化工集中区，纬二路与经二十三路交叉口 建设规模：0.5万m3/d 占地面积：厂区占地面积约为46620m2，绿化面积为16350 m2 工作制度和劳动定员：现有职工21人；年工作时间365天，三班制，每班8小时。 现有项目组成一览表见表1-4。 表1-4 现有项目组成情况一览表 类别 工程内容 工程规模 备注 主体工程 调节池 45.0×15×5.0m钢砼结构 配套提升泵2台，1用 1 备，规格 Q=200m3/h，H=20m，N=18.5kW，机械格栅1 台，型号 XQ-900，齿缝1mm，N=0.75kW Fenton反应塔 40m3晶体暂存池、Fenton流体化床氧化塔一座 配建一个220 m2加药间 初沉池 包括絮凝池和沉淀池，絮凝池：2.8×2.8×2.4m，四格；沉淀池：15×15×5.8m钢砼结构； 配套中心传动刮泥机，搅拌装置4套 水解酸化池 34.0×20.0×7.5m钢砼结构； 两组，采用折流的 ABR形式，配套污泥回流泵4台，ORP在线检测仪1套 氧化沟 60.0×9.0×4.9m（四沟），钢砼结构 配套在线DO仪一套，磁悬浮风机3台，潜水搅拌机4台 二沉池 18.0×3.5m钢砼结构； 配套中心传动刮泥机1套，污泥回流泵2台 中间水池 Ф13.0×6.0×3.3m钢砼结构； 配套提升泵2台，中间水池兼做事故池 氯氧化池 13.3×9.0×3.3m钢砼结构； 配套加氯设备一套 污泥浓缩池 10.0×5.0m钢砼结构 配套中心传动污泥浓缩机1台 配套工程 脱水机房 污泥离心脱水机系统1套，单台处理能力15m3/h 带式输送机1套，长度约15m 鼓风机房 16.5×9.0m框架结构 内设罗茨鼓风机1台，磁悬浮风机3台 加药间 9.0×5.5m框架结构 加药装置4套 加氯间 13.0×3.7m框架结构 / 配电间 8.0×6.0m框架结构 轴流通风机1台 公用工程 供水系统 由市政给水管网供给 年供水量1200万m3 供电系统 市供电系统 年用电3770万kWh 化验室 50m2 位于综合楼一层 综合楼 1080m2 二层结构，二层为办公用房 环保工程 噪声治理 主要噪声源为鼓风机房和泵房，采取减振、隔声措施 处理后厂界达标 废气治理 厂界、水池周围种植高大乔木绿化带，隔离污水厂池产生的恶臭 防止恶臭影响 污水处理系统 “调节+初沉+厌氧水解+A/O+混凝沉淀+ Fenton氧化+二氧化氯消毒”工艺 日处理污水量为5000m3 排污口 规范化排污口建设 固废处理 一般固废堆场 占地面积50m2 危险固废存放间 占地面积200m2 绿化 绿化率38.3% 降低噪声和恶臭的影响，美化环境 现有项目污水处理的主要设备如下表： 表1-4 现有项目全厂设备情况一览表 设备名称 数量（台） 所在车间（工段） 罗茨鼓风机 1 调节池 污水提升泵 1用1备 搅拌机 4套 初沉池 污泥回流泵 2用2备 厌氧水解池 潜水搅拌机 4台 A/O池 污泥回流泵 1用1备 二沉池 提升泵 3用1备 中间水池 污泥泵 1用1备 混凝沉淀池 卸酸泵 1台 氯消毒池 稀释水泵 1台 轴流通风机 5台 鼓风机房 罗茨风机 2台 污泥螺杆泵 1用1备 污泥浓缩池 放空提升泵 2 污泥脱水机 1套 污泥脱水机房 污泥进料螺杆泵 4 脱水机冲水洗泵 4 空压机 4 Fenton氧化塔 1座 / （2）原有项目工艺概况 现有项目使用“调节+初沉+厌氧水解+A/O+混凝沉淀+ Fenton氧化+二氧化氯消毒”处理工艺，其污水处理工艺流程图如下： 图1-1 淮安明通污水处理厂现有项目工艺流程图 （3）进出水水质情况 1）进水水质 进水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，对于特征有机污染物接管浓度限值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 根据《淮安区化工集中区污水处理厂（现名淮安明通污水处理厂）提标改造工程项目验收监测报告》，江苏恒正检测技术有限公司于2017年7月26日至7月27日对污水处理厂进行了现场监测 表 1-5 现有项目出水水质情况 点位 项目 废水日均值 排放标准 是否达标 2017.10.9 2017.10.10 总排口 pH(无量纲) 7.44～7.46 7.37～7.44 6～9 达标 色度(倍) 16 16 50 达标 化学需氧量 58 57 80 达标 悬浮物 12 13 70 达标 氨氮 0.556 0.518 15 达标 总磷 0.104 0.101 0.5 达标 五日生化需氧量 13 13 20 达标 苯胺类 0.112 0.114 1.0 达标 硝基苯类 0.232 0.252 2.0 达标 根据验收监测报告，污水处理厂现有项目尾水可满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中集中式工业污水处理厂一级标准。 3、提标改造项目建设内容及规模 本次优化改造工程将在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，并将出水标准由《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中一级标准调整为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。提标前后，处理规模不变，与原有工程保持一致，仍为5000m3/d。 3.1、提标改造工艺介绍 污水处理厂工艺流程框图见图1-2所示： 图1-2 新增污水处理工艺流程图 根据项目水质特点，淮安市淮安区化工集中区更名为季桥工业集中区，园区化工企业全部搬迁，现状接纳的废水企业主要为一般工业企业生产生活废水，不再接纳化工企业废水，淮安市淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准的要求，其与原来达到的《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中集中式工业污水处理厂一级标准相比各项指标均有提高，优化工艺提标改造的选择的工艺主要需针对COD、BOD、SS、NH3-N、TN等指标。为此，需增加处理工段。 （1）DN生物滤池+CN曝气生物滤池 曝气生物滤池是90年代初兴起的污水处理新工艺，已在欧美和日本等发达国家广为流行。该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX（有害物质）的作用，其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体，节省了后续二沉池，其容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好，运行能耗低，运行费用省。 DN生物滤池+CN曝气生物滤池是一种前置反硝化生物滤池工艺。前置反硝化的前提是满足系统反硝化的碳源要求。废水中各种有机基质都可以作为反硝化过程中的电子供体，当废水中有足够的有机物质，就不必另外投加碳源，这是最为经济的方法。一般认为，当废水中所含有的C/N大于3：1时，无需外加碳源，即可达到脱氮的目的。当废水中C/N过低，即BOD5/TN小于3：1时，需要另外投加碳源才能达到理想的去碳效果。外加碳源工程中一般采用甲醇。 废水首先经过DN滤池（反硝化滤池），然后经过CN滤池（硝化滤池），CN池出水回流至反硝化滤池。由于硝化滤池将废水中的NH3-N转化为NO3-N，通过回流至反硝化滤池，反硝化菌利用进水中的有机质作为电子供体，硝酸盐作为电子受体，进行电子的转移（氧化还原反应），最终转化为气态氮进入大气中，达到废水处理脱氮的目的。 （2）滤布滤池 滤布转盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水SS达到一级A标准。滤布滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。 ①过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。污水通过滤布过滤，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。 ②清洗：过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过液位计监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。 ③排泥：滤布滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。 滤盘的独特设计使滤池具有诸多优点： 1）重力运行，根据水位差自动反冲洗。反冲洗期间连续过滤，过滤期间滤池维持静态，滤盘仅于清洗时旋转。 2）滤盘垂直中空管设计，使较小的占地面积即可保证大的过滤面积，从而减小了池容，显著降低了土建费用。 3）滤布滤池中自然沉淀下来的污泥沉积于池底，而非直接吸附于滤料上。池底积泥通过排泥泵周期性排出，减少了滤布积泥量，可延长过滤时间，减少反冲洗水量，滤布过滤速度6～8m/hr。 4）滤布仅2-3mm厚，易清洗干净，因而反冲洗十分有效。 5）采用过滤水进行反冲洗，反冲洗速率为7.7L/s，历时只1min。一般不需设调节池来贮存、调节反冲洗废水的排放。 6）过滤过程由计算机控制，可通过人机界面调整反冲洗过程、高压喷洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。 7）滤布滤池出水水质优于颗粒滤料滤池。当水力负荷及污泥负荷远大于常规砂滤负荷时，滤布滤池仍能保持较高的去除效率，保证较好的出水水质。 8）滤布滤池机械设备较少，排泥泵及电机均间隙运行。滤布磨损较小，滤盘易于更换。假若由于某些原因造成滤布损坏，可轻易更换滤布。相对其它过滤设备而言，若滤料堵塞，则需要很大的清洗工作量。 2.3、提标改造工程建设内容 本项目主要工程内容加下表1-6。 表1-6 本项目建成后全厂主要工程建设内容一览表 类别 工程内容 工程规 备注 主体工程 前段主体工程 调节池、初沉池、水解酸化池、氧化沟、二沉池、中间水池、氯氧化池、Fenton反应塔 现有工程 中间水池二 缓冲水质水量，容积100 m3 新建 DN生物滤池+CN曝气生物滤池 利用滤料上的微生物进行硝化和反硝化，容积900 m3 新建 反冲洗缓冲水池 缓冲反冲洗水，100m3 新建 滤布滤池 过滤废水中的悬浮物，100m3 新建 消毒池 通过投加次氯酸钠进行消毒容积200 m3 新建 污泥堆棚 存放污泥，占地400m2 新建 配套工程 脱水机房 污泥离心脱水机系统1套，单台处理能力15m3/h 依托原有 鼓风机房 16.5×9.0m框架结构 加药间 9.0×5.5m框架结构 加氯间 13.0×3.7m框架结构 配电间 8.0×6.0m框架结构 污水管网 园区管网长度为19970m 依托原有 公用工程 供水系统 由市政给水管网供给 年供水量1200m3 供电系统 市供电系统 新增用电300万kWh，现状全厂年用电3770万kWh 化验室 50m2 依托原有 办公楼 135m2 依托原有 环保工程 噪声治理 采取减振、隔声措施 处理后厂界达标 废气治理 厂界、水池 围种植高大乔木绿化带，隔离污水厂池产生的恶臭 防止恶臭影响 污水处理系统 “水解酸化+A/O+混凝沉淀+Fenton氧化”工艺 日处理污水量为5000m3 排污口 规范化排污口建设 / 固废处理 一般固废堆场 占地面积50m2 危险固废存放间 占地面积200m2 风险 建立600m3的事故池 / 绿化 绿化率38.3% 降低噪声和恶臭的影响，美化环境 4、厂区平面布置及周边环境概况 （1）厂区平面布置及与现有项目依托关系 厂区现状总占地面积约为46620m2，东西长约136m，南北长约138m，接近为正方形，本次提标改造工程在原有厂区闲置空地进行建设，不改变原构筑物分布情况，氧化沟位于东北角，二沉池、反应池、气浮池、氯氧化池和污泥池均位于位于氧化沟西面；厌氧水解池位于厂区东南面，混凝沉淀池位于厌氧水解池西面，Fenton氧化塔位于混凝沉淀池西面，氧化塔东南面为晶体暂存间，暂存间西面即为加药间，办公楼分布在西北角。本次新增的中间水池二、DN生物滤池+CN曝气生物滤池等主体工程位于Fenton氧化塔南侧，消毒池位于出水排口北侧。本项目平面布置图及与原有项目的位置关系见附图3。 平面布置合理性分析：原构筑物分布在东北角，办公楼及生活区分布在西北角，南部为预留用地。根据污水厂平面布置原则，及厂址的地形、地貌、道路等自然条件，并考虑进、出水方向、风向等因素，按功能将处理厂划分为两个区域区。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 （2）周边环境概况 项目位于位于淮安市淮安经济开发区季桥工业区（原名淮安市淮安区化工集中区），纬二路与经二十三路交叉口，项目北面为宇晨印染有限公司，东南侧为空地，西侧为开创春天布业。项目距离最近的居民点为东南面750m的三刘村。项目周围概况详见附图4。 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目不新增员工，给水依托现状，目前全厂自来水总用量约1200m3/a，主要用于员工生活及化验室实验用水，由市政给水管供给，市政给水管位于经二十一路～经二十三路之间，管径为DN100，水压为2.5MPa。生产、消防给水管网及生活给水管网均以环状布置。 （2）排水 建设项目厂区排水实施“雨污分流，清污分流”，厂区生活污水及处理废水均进入污水处理站，污水厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。尾水排放去向为淮河入海水道南泓。 （3）供电 建设项目现状用电量3770万kWh/a，本次提标改造项目新增用电300万kWh/a，建成后全厂用电量4070kWh/a，依托工业园区现有供电网络。 6、与产业政策相符性 本提标改造项目主要提供污水治理工程及再利用服务，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），属于第一类鼓励类中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用--15、“三废”综合利用及治理工程”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目属于目录中的鼓励类。 综上，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。 7、职工人数及工作制度 职工人数：本次提标改造项目不新增员工，全厂职工21人。 工作制度：项目年生产时间为365天，每天3班，每班工作8小时，合计年生产时间为8760h。 8、规划选址相符性分析 本次提标改造工程是在已建成的污水处理厂中建设，厂址位于淮安市淮安经济开发区季桥工业区（原名淮安市淮安区化工集中区）东南角，该处地势平坦、开阔，利于厂区建设；距离淮河入海水道南泓较近，有利于废水的排放；工业园区的污水可以通过重力汇集、自流输送至污水处理厂，有利于污水收集。同时，该厂址距离季桥镇较近，有利于将季桥镇的生活污水纳入一并处理。本项目用地为工业用地，周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，因此，污水处理厂选址是合理的。 9、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照淮安市生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，周边5km范围无生态保护敏感区。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），淮安区范围内生态红线区域图见附图5。距离本项目较近的生态红线区域，为位于项目南侧320m处的苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林、苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区、淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区，红线区域范围见下表1-7。 表1-7 生态红线区域范围一览表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 一级 管控区 二级管控区 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 位于淮安区中部。西起运东闸，东止复兴镇的南季村。包括建淮乡邱家、鹅前、渠南，朱桥镇石塘、郭兴、桃园村，仇桥镇北涧、秦桥、新庄，复兴镇墩郎、南季等部分地区，为苏北灌溉总渠两岸内侧水域 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林 水土保持 / 位于淮安区中部，西起运东闸，东止复兴镇的南季村。二级管控区范围为：除仇桥南徐五组至下游2000m处共2000m范围、复兴南季东西各1000m范围、复兴渔滨东西各1000m范围、朱桥盐矿上下游各500m等区域以外，复兴镇复兴居委会至墩郎段3000m以内为总渠及南岸外侧50m范围内，其余区域为总渠及南岸外侧100m范围 淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 位于淮安区中部，苏北灌溉总渠北侧。西起淮城镇运东村，东止苏嘴镇湾郎村，包括淮城镇运东，城东乡刘湾、王新村，城东乡汤朱、炮刘，季桥镇季桥、立新村、周杨、赵墩、潘柳，顺河镇西崔、胡宋、丁姚，苏嘴大徐、庄码、大单、苏刘、苏家嘴、一心等部分地区。二级管控区范围为：入海水道及现状北堤范围内 本项目距离苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林约2720m，距离苏北灌溉总渠约3000m，距淮河入海水道（淮安区）洪水调蓄区约3100m，不在上述生态红线二级管控区范围内。因此，本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 本项目与淮安市生态红线区域位置关系见附图5。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照淮安区范围内生态红线区域图，与本项目不涉及生态红线管控区，符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目在现有污水厂厂区内建设，用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和用地限制文件进行说明，具体见表1-8。 表1-8 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 经查，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）》中第一类鼓励类--“三十八、环境保护与资源节约综合利用--15、“三废”综合利用及治理工程”。，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订） 经查根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号），本项目属于目录中的鼓励类。符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 由表1-8可知，本项目符合国家及地方产业政策和用地要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原有项目（提标及管网改造工程项目）于2013年启动并取得淮安区环保局批复（淮环发[2013]97号文），2016年建成运行，2017年12月完成并通过验收（环验[2017]71号）。 本项目是在现有厂区内未利用空地进行建设，提标改造项目地块现状为空地，无与提标改造项目有关的原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。 淮安区北距亚欧大陆东桥头堡-连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。 季桥工业区（原名淮安市淮安区化工集中区）位于淮安季桥镇境内，镇区西南侧约1km处。季桥镇位于淮安区城区的东部，距离淮安区主城约8km，距离淮安市区约15km，西面与淮安区工业园比邻，东与顺河镇接壤，北与席桥镇相接，南靠淮河入海水道，南与朱桥镇、建淮乡、仇桥乡隔河（淮河入海水道）相望。 本项目位于淮安市淮安经济开发区季桥工业区（原名淮安市淮安区化工集中区）东南角，纬二路与经二十三路交叉口，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文及现行的《中国地震裂度区划图》，厂址区地震基本烈度为7度远震。 3、水文状况 淮安位于苏北黄淮平原和江淮平原接壤地带，地处淮河下游，西濒洪泽湖，北枕废黄河，东南临射阳湖之马家荡、绿草荡，西南临白马湖。境内有纵贯南北的京杭大运河、横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道，为连通江、海、河、湖的水利枢纽。因为淮安境内有淮水和江水过境，所以水资源相当丰富，地面水总资源为71.836亿m3。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条。淮安区境内主要水体有大运河、里运河、废黄河、苏北灌溉总渠、清安河等。大运河、里运河为南水北调东线工程的主要输水通道，在淮安区境内为地上“悬河”，常年水位较地面高出1.6m以上，淮安区境内的污水和废水不会排入京杭大运河和里运河。 淮河入海水道起于洪泽湖二河闸，在淮安境内迄于淮安区苏嘴镇大单村，总长73.3km，底坡千分之0.04，集水面积1592km2，其上口宽70m，底宽30m，平均底高程4.3m，丰水期水深3.59m，流量73.5m3/s；枯水期水深2.3m，流量4.5m3/s。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，入海水道主要功能是景观、农业。淮河入海水道为洪泽湖的入海通道，洪泽湖不分洪的时候，淮河入海水道分为南泓和北泓，洪泽湖泄洪时，南泓和北泓汇合成一条大河。 淮河入海水道建成运行后，原水功能区划分过长，且未对南泓、北泓分别进行水功能区划，不利于水功能区的监督管理。因此，江苏省水利厅根据省政府办公厅下发的《关于淮河入海水道淮安段水（环境）功能调整的意见》，调整后水环境功能见表2-1。 表2-1 淮河入海水道水环境功能区划 河流 河段 功能 水环境功能 淮河入海水道 二河闸—淮安立交地涵 景观、娱乐 Ⅲ类 淮安立交地涵—淮安区苏嘴镇大单村（北泓） 农业用水区 Ⅲ类 淮安立交地涵—桩号S50K（南泓） 农业用水区 （排污控制区） Ⅴ类 桩号S50K—淮安区苏嘴镇大单村（南泓） 农业用水区 （淮安过渡区） Ⅳ类 淮河入海水道南泓为本项目污水处理厂的纳污水体。本次评价范围位于桩号S50K—淮安区苏嘴镇大单村（南泓）段，因此水环境功能为Ⅳ类。 项目所在区域相关水系概况见附图2。 4、气候、气象状况 淮安区地处北亚热带和暖温带过渡地带，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛。正常气候下，淮安区冬季主导风向为东北风，夏秋季主导风为东南风，年平均风速2.56m/s，春冬季风速略高于夏秋季。夏季炎热多雨，秋季一般天晴爽朗，冬季寒冷干燥。年平均无霜期超过250d，平均日照时数2269.8h，冬季日照时数略少。年均气温14.3℃，年均气压1016.3 hPa，平均相对湿度79％，全年各月相对湿度变化不大，最高月为7、8两月；最低月是1、2、3、12四个月。 各气象要素见表2-1。 表2-2 淮安地区气象要素均值 气象要素 均值 气象要素 均值 年平均气温 14.3℃ 平均风速 2.56m/s 年平均降水量 1467.2mm 主导风向 NE 年平均蒸发量 1299.6mm 相对湿度 79%

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会概况 淮安区有21个镇，5个乡，1个国营农场，2016年末全区户籍总人口118.74万人，常住人口98.6万人。2016年全区企事业单位各类技术人员35700人。 淮安区饮用水由淮安市自来水公司供给。居民用自来水普及率达95%，排水管道密度为2.9km/km2。2003年，淮河入海水道提前建成泄洪通水，新建和改造了燃气、自来水、排水管网，启动了污水处理一期工程。液化石油供气总量为9000t，用气普及率80.6%，生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 生活垃圾清运量7.4万t，生活垃圾无害化处理能力200t/d，市政建设力度日益加强。 2、经济状况 淮安区的工业生产已具有一定规模，规模以上企业168家，“三资”企业72个，共有纺织、服装、轻工、食品、机械、电子、医药、化工、建材等30多个行业，1200多种产品，有11类110多种产品出口，远销60多个国家和地区。2016年全区实现地区生产总值358.72亿元，按可比价格计算，比上年增长11%。其中，第一产业增加值48.08亿元，第二产业增加值118.96亿元、第三产业增加值118.47亿元，分别比上年增长4.5%、17.7%和13%。人均地区生产总值29160元，比上年增加4105元。三次产业结构由上年的17.0：42.5：40.5调整为16.8:41.7:41.5。 3、农业生产、自然资源 淮安区是主要产粮区，农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。全年总产量达95.74万t，比上年增长2.1%。其中夏粮35.64万t，下降1.5%；秋粮60.1万t，增长4.4%。 淮安区自然资源主要有岩盐、矿泉水、泥炭、天然气等。其中，岩盐资源特别丰富，分布在东起朱桥镇、西至青浦区、南抵上河镇、北达徐扬——季桥一线约247km2范围内，岩盐矿石储量达2.41亿t，折合氯化钠1.15亿t。 4、文物保护、风景名胜 淮安区是全国历史文化名城，全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。本项目厂址附近没有文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本次环境空气质量和现状引用《淮安星宇再生资源有限公司年收集、储存、处置、利用6000t废矿油项目环境影响后评价监测报告》（基越检字 第180143号）中南京基越环境检测有限公司于2017年1月15~21日对横沟寺村的历史监测数据，该点位距离本项目约11km。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 测点编号 测点名称 污染物名称 小时浓度 日均浓度 浓度范围 标准 超标率 浓度范围 标准 超标率 G2 横沟寺村 NO2 0.019~0.053 0.2 0 -- -- -- SO2 0.013~0.018 0.5 0 -- -- -- PM10 -- -- -- 0.075~0.087 0.15 0 由上表可知：评价区域内PM10日均浓度和SO2、NO2的小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为淮河入海水道南泓，引用《淮安星宇再生资源有限公司年收集、储存、处置、利用6000t废矿油项目环境影响后评价监测报告》（基越检字 第180143号）中南京基越环境检测有限公司于2017年1月15~17日对本污水处理厂排口下游1000m的监测数据，具体数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 河流 监测日期 pH COD 氨氮 TP 石油类 挥发酚 入海水道南泓 2017.1.15-17 7.31~7.37 15~17 1.87~2.09 0.16~0.18 0.02~0.03 0.0015~0.0021 从表中检测数据表明氨氮指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要是因为淮安区城区部分生活污水未能实现接管直接排放所致，随着淮安区城区污水管网不断完善，已经本污水处理厂的后续提标完成，生活污水直接排放量逐步减少，入海水道南泓水质将得到进一步改善。 3、噪声环境质量现状 本次委托南京基越环境检测有限公司于2017年12月24日对厂区四界进行了声环境现状监测，结果见下表3-3。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 N1 N2 N3 N4 2017.12.24 昼间 53.1 53.3 54.4 53.7 夜间 44.5 41.8 44.4 44.7 项目所在区域声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，监测结果表面，本项目周边环境噪声能达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示和附图6。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素 敏 目标 方位 距离（m） 规模 环境功能 环境空气 长流村 NW 1200 700户，2295人 GB3095-2012中二级 后荡村 N 1125 82户，240人 肖杨村 NW 1750 30户，105人 椿树村 WNW 2250 50户，175人 后荡三组 NNW 2260 20户，65人 后荡二组 N 2300 25户， 75人 宏图六组 NE 2300 40户，125人 三刘四组 E 1000 45户，120人 三刘村 E 870 400户，1291人 三刘五组 SE 750 30户，100人 曹园村 SW 800 380户，1200人 曹园六组 SW 1525 38户，125人 干沟李 SW 1620 50户，165人 干沟村 SW 1300 420户，1404人 南湾五组 S 2200 25户， 75人 南湾八组 SSE 1850 32户，102人 曹园二组 SE 1125 27户，85人 宏图五组 E 2100 54户，160人 刘王庄 SE 1875 80户，235人 季桥八组 SE 2200 40户，125人 南湾一组 SSE 2150 50户，172人 车路村 SW 2450 60户，180人 颜刘村 SW 2480 85户，270人 小湾村 NE 2300 100户，320人 地表水 淮河入海口南泓 S 3000 小河 GB3838-2002中Ⅳ类 声环境 建设项目厂界外200m 声环境3类区 地下水 区域地下水 地下水环境Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值详见下表13。 表4-1 环境空气质量标准（mg/m3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 日平均 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 2、地表水 淮河入海水道南泓执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅲ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 序号 项目 Ⅳ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类 2 COD ≤30 3 高锰酸钾指数 ≤10 4 BOD5 ≤6 5 氨氮 ≤1.5 6 总磷 ≤0.3 7 挥发酚 ≤0.01 8 石油类 ≤0.5 9 SS ≤60 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级 3、声环境 项目所在地声环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准 昼间 夜间 标准来源 3类标准 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 项目恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中厂界排放标准的二级标准。 表4-4 恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m3 项 名称 NH3 H2S 臭气浓度 二级标准 1.5 0.06 20（无量纲） 2、废水排放标准 污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，主要指标见表4-5。 表4-5 污水处理厂接管标准、排放标准表 单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 NH3-N SS 石油类 挥发酚 接管标准 6~9 500 300 35 400 20 2.0 排放标准 6~9 50 10 15 10 1 0.5 项目 TP TN 色度稀释倍数 含盐量 B/C 接管标准 4 40 150 <5000 >0.25 排放标准 0.5 15 30 / / 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体数值见下表。 表4-8 噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 施工期噪声 70 55 2类 65 55 4、固体废物标准 一般固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定迸行处置，危险废物贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准及其修改单》。 |
| 总量控制 指标 | 本项目废气无组织排放，无需申请总量。 根据本项目提标前原环评批复，总量控制指标为：COD≤120吨、SS≤71.925吨、NH3-N≤22.5吨、TP≤0.735吨、苯胺类≤1.02吨、硝基苯≤2.04吨。本次提标改造后全厂废水污染物总量在原环评批复范围内，同时因本污水厂不再接收化工企业废水，因此无苯胺类、硝基苯产生，因此无需申请总量。 本项目固废均得到有效处置，固废无需申请总量。 |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节 图5-1 施工期及运营期工艺流程及产污环节图 一、施工期 施工期工艺流程说明： （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的平整、填土和夯实。建筑工人利用推土机等设备将对地块进行改造，使地块内坡度减缓，会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，扬尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为污水池和构筑物的施工建设。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、施工废水、扬尘和建筑垃圾。 （3）设备安装 包括项目污水管网铺设和设备安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、废建筑材料等。 施工期污染源分析： 1、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、施工废水等。 （1）生活污水：施工人员最多按20人计，生活用水量按50L/人日计，则生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.8m3/d，该污水的主要污染因子为COD、SS 和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS 约200mg/L、氨氮约15mg/L。施工期产生的生活污水均进入到现有项目中的进水泵房与现有项目的污水一同处理 （2）施工废水：施工废水主要污染因子是SS，经沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。 2、废气 施工期废气主要为施工扬尘和施工车辆、机械尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。据调查，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5～30mg/m3。根据对建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍,平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。类比可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量会产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）。 （2）尾气 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、THC 等。机动车辆污染物排放系数见下表5-1。 表5-1 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 小汽车 载重车 机车 CO 169.0 27.0 8.4 NOx 21.1 44.4 9.0 烃类 33. 4.44 6.0 以黄河重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳815.13g/100km，烃类134.0g/100km，氮氧化物1340.44g/100km。 施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点： ①车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 机动车辆污染物排放短时间内会影响施工场地及附近局部空气质量，尾气污染产生的主要决定因素是运输车辆燃料油种类、性能等，运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。此外，施工现场有大型运载车进出，但因其在现场停留时间较短，其排放的燃油废气量相对较小且流动性较大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 3、噪声 施工期噪声源可分为机械设备噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要由挖掘机、打桩机、搅拌机等引起，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆噪声主要来自建筑材料运输和建筑垃圾外运等过程，当车辆行驶在路上时，会对项目周边道路的交通状况产生影响，此时表现为交通噪声形式；当车辆驶入施工场地内，车流密度及车速变小，可视之为点声源。 由于施工期各阶段施工内容不同，噪声源的特征和强度也有差异，各阶段有其独特的特性。因此，根据本项目用地特点，类比项目周围施工场地所使用的施工机械，对本项目施工过程中不同施工阶段所使用的机械及噪声源强分析如下： （1）基础工程阶段 基础工程阶段的主要噪声源有风镐、空压机、工程钻机、平地机等，其中以风镐、空压机为最主要的声源。具体源强情况如表5-2所示。 表5-2 基础工程阶段主要设备噪声级 设备名称 测距r0（m） 声级dB（A） 风镐 1 103 工程钻机 5 82 平地机 15 86 空压机 5 88 （2）主体工程阶段 该施工阶段是建筑施工中持续时间最长的阶段，使用的设备种类较多。主要声源有各种运输设备、主体工程设备及一些辅助设备，各噪声源源强如表5-3所示。 表5-3 主体工程阶段主要设备噪声级 设备名称 测距r0（m） 声级dB（A） 振捣棒 5 78 混凝土输送泵 2 80 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械高噪声设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对周边环境影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固废 施工期固体废物主要为施工所产生建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、土石方等，按规定运往指定地点处理，不得随意倾倒。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 施工高峰期施工人员及工地管理人员约20人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d 计，产生量约为10kg/d，施工方应做好生活垃圾收集存放工作，避免造成二次污染，统一收集后交给环卫部门统一处置。 二. 营运期 本项目为污水处理工程，运营期主要污染物为处理后的排放废水以及在废水处理过程中会产生废气和固废污染物。 主要污染源分析： 1、废水 本提标改造项目不新增劳动定员，无新增生活废水。主要为废水为处理后的尾水。 1、正常排放 本提标改造后污水处理厂的项目污水日处理量不变，为0.5 万 m3/d（150t/a），处理后尾水的出水标准提升，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，同时本污水厂不再接纳化工企业废水，不再产生苯胺类、硝基苯类污染物。提标改造后项目营运期进出水情况如下表所示。 表5-4 水污染物正常排放情况分析 废水 来源 水量 万m3/a 污染物产生量 治理 措施 排放量 万m3/a 污染物排放量 排放 方式 去向 污染 因子 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 混合 废水 150 色度 150倍 水解酸化+A/O+混凝沉淀+ DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒 150 30倍 淮河入海水道南泓 COD 500 750 50 75 BOD5 300 450 10 15 SS 400 600 10 15 NH3-N 35 52.5 15 22.5 TP 4 6 0.5 0.75 TN 40 60 15 22.5 注：上表中产生量以进水接管标准计算，排放量以排放标准计算。 2、非正常排放 发生原因主要源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差。本着最不利原则，在非正常排放时（处理效率为50%），污水排放源强为未经任何处理直接排入纳污河道的水质浓度。 表5-5 水污染物非正常排放情况分析 废水 来源 水量 万m3/a 污染物产生量 治理 措施 排放量 万m3/a 污染物排放量 排放 方式 去向 污染 因子 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 混合 废水 150 色度 150倍 水解酸化+A/O+混凝沉淀+ DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒 150 30倍 淮河入海水道南泓 COD 500 750 250 375 BOD5 300 450 150 225 SS 400 600 200 300 NH3-N 35 52.5 17.5 26.25 TP 4 6 2 3 TN 40 60 20 30 2、废气 运营期本提标改造工程废气主要来源于新增设施污水处理过程中产生的恶臭气体，新增恶臭污染源主要为中间水池二、DN生物滤池、CN曝气生物滤池、滤布滤池和污泥堆棚。臭气成分复杂，难以对所有组分进行定量分析，根据有关资料对污水处理厂臭气进行分析的结果，主要污染物为H2S、NH3，还含有少量的硫醇、硫醚等。 污水处理设施的恶臭气体的产生来源见表5-6。 表5-6 废水处理设施恶臭气体来源 产生源 恶臭产生原因 臭气强度 备注 格栅 筛除的易腐物质 强 原有设施 调节池 浮渣、沉泥的累积造成的腐化 强 旁流回水 污泥浓缩池、污水脱水机回流的水 强 初沉池 出流堰前浮渣停留时间长导致腐化，溢流导致紊流造成臭气释放 强 水解酸化池 通风不良，溢流导致紊流造成臭气释放 强 A池 腐化的回流污泥，有臭气的旁通水流 强 O池 鼓风空气吹脱造成臭气释放 低/中等 二沉池 池面漂浮固体停留长时间造成腐化 低/中等 储泥池 缺搅拌，形成浮渣层导致腐化 高 污泥浓缩池、脱水机房 出流堰前浮渣停留时间长导致腐化，溢流导致紊流造成臭气释放 高 中间水池 浮渣、沉泥的累积造成的腐化 低/中等 新增 DN生物滤池+CN曝气生物滤池 生物降解过程 强 新增 滤布滤池 浮渣、沉泥的累积造成的腐化 强 新增 污泥堆棚 污泥臭味 低/中等 新增 根据提标工程内容，新增设施恶臭产生部位的构筑物平面尺寸，采用类比分析法预计本项目产生的H2S、NH3的量，全部以无组织形式排放，本项目大气污染物排放源强见表5-7。 表5-7 新增无组织排放面源情况表 污染源位置 污染物名称 源强(t/a) 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 提标工程新增设施区 NH3 0.002 30 15 3 H2S 0.0003 污泥堆棚 NH3 0.001 400m2 3 H2S 0.0001 合计 NH3 0.003 / / H2S 0.0004 / / 3、噪声 提标改造后，项目新增高噪声设备为提升泵、罗茨风机、反冲洗水泵、回流泵等，经与同类项目类比分析，提标改造后全厂主要噪声源强见表5-8。 表5-8 污水处理工程噪声设备产生源强及排放情况 设备名称 数量 （台） 声级值 dB（A） 所在车间 （工段） 距厂界距离（m） 治理措施 降噪效果dB（A） 备注 东 南 西 北 罗茨鼓风机 1 80 调节池 60 126 80 10 减振、隔声 25 依托原有 污水提升泵 1用1备 85 减振、隔声 25 依托原有 搅拌机 4套 75 初沉池 110 126 30 10 隔声 15 依托原有 污泥回流泵 2用2备 85 厌氧水解池 10 26 130 110 减振、隔声 25 依托原有 潜水搅拌机 4台 75 A/O池 24 106 116 30 隔声 15 依托原有 污泥回流泵 1用1备 85 二沉池 60 126 76 10 隔声 15 依托原有 回流泵 2用1备 85 缓冲水池 110 30 30 106 隔声 15 新增 反冲洗风机 2用1备 85 缓冲水池 110 30 30 106 隔声 15 新增 提升泵 5用1备 85 中间水池 80 116 60 20 减振、隔声 25 新增2台 曝气器 1台 80 生物滤池 120 30 20 106 减振、隔声 25 新增 污泥泵 1用1备 85 混凝沉淀池 55 74 85 62 减振、隔声 25 依托原有 卸酸泵 1台 85 氯消毒池 55 72 85 64 减振、隔声 25 依托原有 稀释水泵 1台 85 减振、隔声 25 依托原有 轴流通风机 5台 90 鼓风机房 80 36 60 100 减振、隔声、消声 30 依托原有 罗茨风机 4台 85 依托原有 污泥螺杆泵 1用1备 85 污泥浓缩池 79 49 61 87 减振、隔声 25 依托原有 放空提升泵 2 85 减振、隔声 25 依托原有 污泥脱水机 1套 85 污泥脱水机房 29 122 111 18 减振、隔声 25 依托原有改造 污泥进料螺杆泵 4 85 减振、隔声 25 依托原有 脱水机冲水洗泵 4 85 减振、隔声 25 依托原有 空压机 4 85 减振、隔声 25 依托原有 4、固废 本次提标改造工程主要是在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，同时末端由“二氧化氯消毒”改造为“次氯酸钠消毒”。 同时本项目不新增职工人数，处理能力提标前后不变，因此提标改造后主要污染物为新增设施污水处理过程产生的污泥。根据废水污染物削减情况类别同类污水处理，新增污泥产生量约500t/a。同时由于淮安市淮安区化工集中区更名为季桥工业集中区，园区化工企业全部搬迁，现状接纳的废水企业主要为一般工业企业生产生活废水，不再接纳化工企业废水，同时根据各接纳企业的自己污水处理站的污泥危废鉴定报告，污泥均属于一般固废。 本次提标改造工程建成运营后，全厂固体废物主要由栅渣、沉砂、脱水污泥和生活垃圾组成。 表5-9 固体废物产生与处理情况一览表 名称 性状 产生量（t/a） 废物类别 处置方式 备注 格栅渣 固 100 一般固废 委托环卫部门定期清运 原有 污泥 固（含水率50%） 1500 一般固废 场内暂存 委托环卫部门定期清运 原有 200 一般固废 新增 生活垃圾 固 7.66 一般固废 委托环卫部门定期清运 原有 因此，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。 5、污染物排放量汇总 本次提标改造项目新增污染物产生及排放情况如下表 表5-10 污染物排放汇总表(单位（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量(万m3) 150 0 75 COD 750 735 15 BOD5 450 435 15 SS 600 577.5 22.5 NH3-N 52.5 51.75 0.75 TP 6 -16.5 22.5 TN 60 59.25 0.75 废气 无组织 NH3 0.003 0 0.003 H2S 0.0004 0 0.0004 固废 污泥 500 500 0 6、提标改造前后三本帐分析 表5-11 提标改造前后三本帐 项目类型 现有项目排放量（t/a） 改造后全厂项目 提标前后变化量（t/a） 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废 气 无组织 NH3 0.009 0.012 0 0.012 +0.003 H2S 0.0006 0.001 0 0.001 +0.0004 废水 COD 120 750 675 75 -45 BOD5 30 450 435 15 -15 SS 71.925 600 585 15 -56.925 NH3-N 22.5 52.5 30 22.5 0 TP 2.94 6 5.25 0.75 -2.19 TN / 60 37.5 22.5 +22.5 苯胺类 1.02 0 0 0 -1.02 硝基苯 2.04 0 0 0 -2.04 固废 污水处理厂格栅渣 0 0 0 0 0 污泥 0 500 500 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 提标工程新增设施区 | NH3 H2S | 0.002t/a 0.0003t/a | 0.002t/a 0.0003t/a |
|  | 污泥堆棚 | NH3 H2S | 0.001t/a 0.0001t/a | 0.001t/a 0.0001t/a |
| 水 污 染 物 | 处理后废水 150万m3/a | COD | 500 mg/L | 750 t/a | 250 mg/L | 75 t/a |
|  |  | BOD5 | 300 mg/L | 450 t/a | 150 mg/L | 15 t/a |
|  |  | SS | 400 mg/L | 600 t/a | 200 mg/L | 15 t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 52.5 t/a | 17.5 mg/L | 22.5 t/a |
|  |  | TP | 4 mg/L | 6 t/a | 2 mg/L | 0.75 t/a |
|  |  | TN | 40 mg/L | 60 t/a | 20 mg/L | 22.5 t/a |
| 固废 | 污泥堆棚 | 污水处理污泥 | 500t/a | 0 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声源为新增高噪声设备为提升泵、罗茨风机、反冲洗水泵、回流泵等，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 本项目依托现有厂区的绿化，建议本次提标改造后应进一步加强厂区绿化，降噪降尘，同时在各处理池之间种植吸附恶臭废气的植被。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目在建设过程中，各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，这主要包括废气、粉尘、废水、噪声、固体废物等，以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要包括：施工场地雨水径流、生产废水、生活废水和管道试压废水。 施工场地雨水径流 施工期内裸石、裸土、散料堆场受到雨水冲刷淋洗，可能导致水土流失及散料流失，根据施工计划，项目不在雨季进行场地的开挖，可避免受雨水冲刷造成水土流失和大量泥浆污水进入地表水环境。 ②生产废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 ③生活污水 由施工队伍的生活产生，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。 环境影响分析： 施工期废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，会危害环境，故施工期废污水不能随意直排。另外，可能发生暴雨冲刷施工裸土和物料堆场，引起表土和物料流失，淤积附近河道。 ④管道试压废水 本工程试压全线均采用水为试压介质，分段进行，试压水不允许具有腐蚀性、不含有机和无机脏物，水的pH值为5～8，盐含量低于1000mg/L，因此试压水为清洁水。项目约每2km管段进行一次试压，每段试压废水根据管道直径的不同大致为250~ 330m3，废水中主要含有少量的铁屑，SS浓度低于100mg/L。 全线管道试压完成后，排入临时沉淀池，经过充分的沉淀后排入附近的水域中，由于试压水为清洁水，因此，试压废水的排放对河流水质的影响在可控制范围之内，同时本项目管线埋设在地表0.8m以下，管线施工不会对地下水径流造成明显影响。 2、大气环境影响分析 本项目建设过程中，大气污染物主要有粉尘、扬尘和施工机械废气。施工期间污水处理厂正常运行，只是采取工程管理措施、约束施工方式，使施工不对污水厂的运行产生影响。 ①粉尘和扬尘 本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于： a) 土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘和扬尘； b) 建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c) 搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘； d) 施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 ②施工机械废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气等。 环境影响分析： 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决以施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围TSP浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量标准的1.6倍）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。 3、噪声环境影响分析 噪声是施工期间的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等是噪声的产生源。本提标改造工程主要是地面施工噪声。 从噪声角度，可以把地面工程的施工期，划分为：土方阶段；基础阶段；结构制作阶段；设备安装阶段。 各阶段具有其独立的噪声特性。 第一阶段主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，一般声功率级95~100dB(A)，没有明显的指向； 第二阶段主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯和电焊机等，其中包含一些撞击声，声功率级一般为95~100dB(A)，电锯可达125 dB(A)； 第三阶段主要声源设备为吊车、升降机等，声功率级一般小于80dB（A）。 表7-1 施工期噪声源调查统计表 产噪设备名称 声功率级dB（A） 测点距（m） 状态 数量（台） 推土机 95~100 1.5 间 断 2 挖掘机 95~100 1.5 间 断 2 混凝土搅拌机 95~100 1.5 间 断 4 振捣棒 95~100 1.5 间 断 40 卷扬机 90~95 1.5 间 断 4 电锯 115~125 1.5 间 断 8 卡车、压路机 84~88 1.5 间 断 2 由表8.3-1可以看出，现场施工机械噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。施工噪声对周围地区声环境的影响，将采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级(dB(A))； r1、r2为接受点距源的距离(m)。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL： ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表7-2。 表7-2 噪声值随距离的衰减关系 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 400 600 ΔL(dB(A)) 0 20 34 40 43 46 48 52 57 表7-3 施工噪声随距离的衰减值 dB(A) 机械名称 离施工点距离(m) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 300 挖掘机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 48.5 平地机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 压路机 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 混凝土搅拌机 87 81 75 69 65.5 63 61 57.5 55 51.5 推土机 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 根据表8.3-3可知，在建设项目施工期内，该区域的声环境将受到影响。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，昼间的噪声限值为75dB(A)，夜间限值为55dB(A)。由表8.3-3可见，施工噪声在距离施工现场白天100m，夜间200m(夜间不打桩)外可满足GB12523-2011的要求。 本项目施工现场将高噪声设备集中布置在施工现场的中部和西侧，远离居民区，避免多台设备同时施工以及高噪设备夜间施工，可减轻施工噪声对周围环境的影响，对周边敏感保护目标影响较小。因此，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，认真落实相应的隔声消音措施，预计本项目施工噪声对周边环境的影响范围和程度不大，不会出现噪声扰民现象。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、土石方等，按规定运往指定地点处理，不得随意倾倒。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 施工方应做好生活垃圾收集存放工作，避免造成二次污染，统一收集后交给环卫部门统一处置。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 项目施工期产生的固废均得到有效处理和处置，对周边环境影响较小。 5、施工期对交通的影响 施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。 采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 6、生态环境影响分析 由于本次提标改造工程在原厂区内进行，且项目工程量较小，因此对生态环境影响较小。要求对施工人员进行职业教育，严禁施工人员破坏现有厂区内植物；严禁砍伐用地之外不影响视线的树木；施工期临时用地尽量选择在改造范围内；施工时，各施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致区内火灾的发生。 另外需做好以下保护措施： 一、土地保护措施 1、施工结束后对临时用地，尽快恢复其原有生态功能。 2、严紧大量的施工垃圾乱堆乱放。 3、地面开挖的渣土及时回填，减少渣土堆放时间。 4、当雨季来临时提前做好防护工作，疏通厂区范围内雨水排水管路，防止雨水在厂区内堆积。 二、绿化措施 1、土壤是植被重建的基础，在项目施工过程中，注意保存表层土壤，作为项目绿化用土。 2、在厂界周围种植适合当地土壤生长的高大乔木，如小叶杨、法国梧桐、国槐等，形成隔离带，减轻废气和噪声对周围环境的影响。 通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 污染物最大落地浓度预测 （1）预测因子及预测内容 本项目大气污染物预测因子为NH3和H2S。 预测内容为无组织废气排放的污染物最大落地浓度是否超标，项目各污染物厂界浓度是否达标，以及项目废气对周围各敏感点的影响。 （2）污染源参数 污水处理厂作为一个整体，本次以提标改造后全厂污染物排放量作为源强进行预测，全厂废气排放情况如下表： 表7-4 全厂无组织排放面源情况表 污染源位置 污染物名称 源强(t/a) 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 污水处理厂 NH3 0.012 140 136 3 H2S 0.001 （3）预测结果分析 本项目无组织排放污染物的预测估算结果见表7-5。 表7-5 无组织排放大气污染物估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） NH3 H2S 下风向预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（%） 下风向预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（%） 10 0.000968 0.48 0.000112 1.12 100 0.00191 0.95 0.00022 2.2 175 0.002394 1.2 0.000276 2.76 200 0.00235 1.17 0.000271 2.71 300 0.001923 0.96 0.000222 2.22 400 0.001564 0.78 0.000181 1.8 500 0.001304 0.65 0.00015 1.5 600 0.00111 0.56 0.000128 1.28 700 0.000964 0.48 0.000111 1.11 800 0.000853 0.43 9.85E-05 0.98 900 0.000765 0.38 8.82E-05 0.88 1000 0.000691 0.35 7.97E-05 0.8 1100 0.000629 0.31 7.26E-05 0.73 1200 0.000576 0.29 6.65E-05 0.66 1300 0.00053 0.26 6.11E-05 0.61 1400 0.000489 0.24 5.64E-05 0.56 1500 0.000453 0.23 5.22E-05 0.52 1600 0.00042 0.21 4.85E-05 0.49 1700 0.000391 0.2 4.52E-05 0.45 1800 0.000366 0.18 4.22E-05 0.42 1900 0.000342 0.17 3.95E-05 0.39 2000 0.000321 0.16 3.71E-05 0.37 2100 0.000303 0.15 3.50E-05 0.35 2200 0.000287 0.14 3.31E-05 0.33 2300 0.000272 0.14 3.13E-05 0.31 2400 0.000258 0.13 2.97E-05 0.3 2500 0.000245 0.12 2.83E-05 0.28 下风向最大浓度 0.002394 1.2 0.000276 2.76 最大浓度出现距离（m） 175 浓度占标准10%距源最远距离D10% Pmax＜10% 由表9.1-4可知，污水处理厂无组织排放的NH3最大落地浓度为0.002394mg/m3，占标准值的1.2%；H2S最大落地浓度为0.000276mg/m3占标准值的2.76%。可见，本项目提标盖州无组织排放的大气污染物对环境影响的最大落地浓度小于其相应标准的10%，最大浓度出现距离为175m。 大气环境防护距离: 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算参数和结果 污染物名称 排放量t/a 面源高度 面源宽度 面源长度 评价标准 计算结果 氨 0.012 3m 140m 136m 0.2（小时） 无超标点 硫化氢 0.001 0.01（小时） 无超标点 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据HJ2.2-2008大气环评导则，本项目可不设大气环境防护距离。 卫生防护距离 本评价为生态环境安全起见，从严要求，本项目卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算，公式如下： ——标准浓度限值，mg/Nm3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置 污染物 名称 项目所在地平均风速（m/s） A B C D Cm (mg/Nm3) Qc (kg/h) L (m) 污水处理厂 NH3 2.56 350 0.021 1.85 0.84 0.2 0.96 2.799 H2S 2.56 350 0.021 1.85 0.84 0.01 0.08 4.652 根据表9.1-9计算结果，并按照GB/T13201-91中7.5规定，本项目污水处理厂应设置200m的卫生防护距离。同时参照《江苏省城市规划管理技术规定》，污水处理厂也应与居住区和公共建筑保持不少于100m的卫生防护距离。 综合以上各点，最终确定本项目以污水处理厂为边界设置200m的卫生防护距离。根据园区的用地规划和目前的周围用地现状，污水处理厂北、东、南侧地块均为的工业用地，卫生防护距离范围内将无任何环境敏感点，今后在该范围内也不得建设居民、学校、医院等敏感目标。卫生防护距离包络线图见图4。 综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，大气环境防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的。 2、水环境影响分析 2.1、污水处理工艺合理性分析 1、技术可行性 项目提标改造后采用在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，同时末端由“二氧化氯消毒”改造为“次氯酸钠消毒”。 根据项目水质特点，淮安市淮安区化工集中区更名为季桥工业集中区，园区化工企业全部搬迁，现状接纳的废水企业主要为一般工业企业生产生活废水，不再接纳化工企业废水，淮安市淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准的要求，其与原来达到的《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中集中式工业污水处理厂一级标准相比各项指标均有提高，优化工艺提标改造的选择的工艺主要需针对COD、BOD、SS、NH3-N、TN等指标。 本工艺各处理段具有以下各项特点： （1）DN生物滤池+CN曝气生物滤池，具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX（有害物质）的作用，其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体，节省了后续二沉池，其容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好，运行能耗低，运行费用省。DN生物滤池+CN曝气生物滤池是一种前置反硝化生物滤池工艺。废水首先经过DN滤池（反硝化滤池），然后经过CN滤池（硝化滤池），CN池出水回流至反硝化滤池。由于硝化滤池将废水中的NH3-N转化为NO3-N，通过回流至反硝化滤池，反硝化菌利用进水中的有机质作为电子供体，硝酸盐作为电子受体，进行电子的转移（氧化还原反应），最终转化为气态氮进入大气中，达到废水处理脱氮的目的。 （2）滤布滤池 滤布转盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水SS达到一级A标准。滤布滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。 1）过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。污水通过滤布过滤，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。 2）清洗：过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过液位计监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。 3）排泥：滤布滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。 2：经济可行性 本项目水污染物治理措施主要增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺段的建设和运行。技改后详细经济技术指标见表7-8。 表7-8 厂区废水处理方案主要经济指标一览表 单位：万元 污染源 治理措施 建设费用 污水处理工程 DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒 980 运行成本与提标改造前相比：项目废水提标改造投资约980万元，运行费用主要为治理设施的维修、污泥处置费、电费以及人工费等，共计约200万元/年，较之前项目可节约运行成本约近200万元，因此废水治理措施在经济和技术上均可行。 2.2、污水排放可行性分析 ①正常工况下外排污水对地表水环境的影响预测 1、源强确定 本项目建成后正常工况下外排污水水量、水质情况见下表。 表7-9 源强确定一览表 项目 外排污水量（t/d） COD外排浓度（mg/L） 氨氮外排浓度（mg/L） 污水厂尾水 5000 50 15 2、预测范围及评价标准 预测范围为污水处理厂位于淮河入海口南泓的排污口处上游1000m至下游21000m。本次预测评价范围共约22km范围。淮河入海水道南泓执行(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 3、预测因子与内容 本次评价重点为污水处理厂尾水排入淮河入海水道南泓影响预测分析，预测因子：COD、氨氮。 4、河流参数 河流参数见表7-10，淮河入海水道南泓水环境影响预测参数选取见表7-11。 表7-10 河流水文参数一览表 河流名称 时段 水量(m3/s) 流速(m/s) 水宽(m) 水深(m) 淮河入海水道南泓 枯水期流量 4.5 0.06 33 2.3 表7-11河流水环境影响预测参数选取一览表 参数名称 单位 淮河入海口南泓 纳污水体COD背景浓度 mg/L 17 废水中COD浓度 mg/L 50 纳污水体氨氮背景浓度 mg/L 2.09 废水中氨氮浓度 mg/L 15 废水流量 m3/s 0.058 KCOD 1/d 0.2 5、预测模式 （1）完全混合模式 对于持久性污染物和非持久性污染物在初始断面的预测采用完全混合模式。 式中： C――预测断面污染物混合浓度，mg/L； Cp――污染物排放浓度，mg/L； Qp――项目废水排放量；m3/s； Ch――河流上游污染物浓度，mg/L； Qh――河流流量，m3/s。 （2）Streeter-Phelps模式 淮河入海水道南泓枯水期为小河，可简化为矩形平直河流，COD、氨氮为非持久性污染物，根据导则，充分混合段采用S-P模式预测断面平均浓度，模式如下 式中：C――预测断面污染物浓度，mg/L； Co――起始断面污染物浓度，mg/L； k――削减系数，1/d； X――下一断面距离上一断面距离，m； u――河流平均流速，m/s。 降解速率K采用两点法确定，选取排污口下游两个断面监测数据计算，公式如下： 根据淮河入海水道南泓多年水质监测资料，以及沿河对该河流排污量统计（即对河段的输入），采用综合估值法和类别法确定， kCOD=0.2d-1。 5、预测结果 根据上述预测模式和预测参数，计算得到污水处理厂改造后处理达标后，排放的COD对评价河段水质影响结果详见表7-12。 表7-12 淮河入海水道南泓COD、NH3-H影响预测结果一览表 mg/L 距排污口距离(下游)(m) COD贡献值 NH3-H贡献值 提标改造前 提标改造后 提标改造前 提标改造后 100 1.0141 0.7107 0.46068 0.1908 500 0.9985 0.6861 0.45288 0.1904 1000 0.9795 0.662 0.4452 0.1899 3000 0.9067 0.6383 0.43767 0.1895 5000 0.8394 0.615 0.43026 0.1891 7000 0.7771 0.5921 0.423 0.1886 9000 0.7194 0.5695 0.41583 0.1882 11000 0.6659 0.5257 0.40881 0.1878 13000 0.6165 0.4832 0.40191 0.1873 15000 0.5707 0.4423 0.39513 0.1869 17000 0.5283 0.4027 0.38844 0.1865 19000 0.4891 0.3644 0.3819 0.186 21000 0.4528 0.3275 0.37545 0.1856 由表7-12可知，污水处理厂经提标改造后，对地表水的影响比提标改造前要小，可见项目的建设对地表水体的水质有改善作用。 非正常工况下外排污水对地表水环境的影响预测 （1）源强确定 当本项目出现事故，所有设备均不能正常运转的情况下，废水排放量为0.058m3/s，COD浓度375mg/L，NH3-H浓度17.5 mg/L。 （2）预测内容 本次评价预测非正常工况下外排污水对淮河入海水道南泓水质的影响。选取COD、氨氮作为预测因子。 （3）预测结果 本次评价预测的模式、断面以及参数均与正常工况下的预测相同，预测结果见下表。 表7-13 非正常工况下地表水环境影响预测结果（贡献值） 距排污口距离(下游)(m) COD单位(mg/L) NH3-H单位(mg/L) 100 35.5235 11.7157 500 34.96415 11.5809 1000 34.27705 11.4146 3000 31.65745 10.7727 5000 29.23235 10.167 7000 26.9873 9.5954 9000 24.909 9.0558 11000 22.98505 8.5466 13000 21.20395 8.0661 15000 19.5551 7.6125 17000 18.0287 7.1845 19000 16.61565 6.7805 21000 15.30755 6.3993 由上表可知，本项目设备全不能正常运转，所接收污水不经处理直排淮河入海水道南泓的情况下，COD、 NH3-N不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 鉴于上述废水非正常排放预测，污水处理厂需加强日常的运行管理，尽量避免事故的发生，并在污水总排口设置水质在线监测仪，同时设立专门的事故应急部门，部门人员根据厂方人力配置。当发生污水处理厂出水水质在线监测不能达标的事故排放时，应迅速启动应急预案，统一由事故应急部门指挥。污水处理厂应立即通报地方政府和环保主管部门以及相关企业，各接管的排污单位需利用自身的事故池进行废水的暂时缓存，关闭厂排污口阀门，控制排污；同时关闭污水处理厂总排污口阀门，利用污水处理厂事故收集事故废水，待事故结束后，再将事故池内废水排入调节池内，经处理达标后，方可重新开启污水排放口，保证污水处理厂尾水稳定达标排放。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 提标改造后，项目新增高噪声设备为提升泵、罗茨风机、反冲洗水泵、回流泵等，噪声值在75~85dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。预测结果见下表。 表7-14 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB(A)、昼间） 位置 噪声源名称 降噪后源强dB(A) 数量（台/套） 贡献值dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 调节池 罗茨鼓风机 55 1 17 12.7 19.9 35 污水提升泵 60 1 初沉池 搅拌机 60 4 19.3 17.7 31.4 40 厌氧水解池 污泥回流泵 60 2 40 29.1 18 19.6 A/O池 潜水搅拌机 60 4 32.4 19.2 19 30.5 二沉池 污泥回流泵 70 1 34.8 27.7 32 50 中间水池 提升泵 60 5 22.6 19.2 24.2 30.5 混凝沉淀池 污泥泵 60 1 25.2 24.9 21.8 21.6 氯消毒池 卸酸泵 60 1 25.4 21 21.8 25.8 稀释水泵 60 4 鼓风机房 轴流通风机 60 2 28.2 28.9 20.3 19.7 罗茨风机 55 1 污泥浓缩池 污泥螺杆泵 60 2 22.7 26.2 24 20.8 放空提升泵 60 1 缓冲水池 回流泵 70 2 24.2 30.6 26.5 18.6 反冲洗风机 70 2 生物滤池 曝气器 55 1 24.6 30.1 26.2 19.5 污泥脱水机房 污泥脱水机 60 1 23.9 30.8 22.8 19.1 污泥进料螺杆泵 60 4 脱水机冲水洗泵 60 4 空压机 60 4 总影响值 44.65 26.82 38.21 50.76 昼间标准值 65 65 65 65 夜间标准值 55 55 55 55 根据表7-14可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废影响分析 4.1、固废产生情况 本次提标改造工程主要是在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，同时末端由“二氧化氯消毒”改造为“次氯酸钠消毒”。 同时本项目不新增职工人数，处理能力提标前后不变，因此提标改造后主要污染物为新增设施污水处理过程产生的污泥。根据废水污染物削减情况类别同类污水处理，新增污泥产生量约500t/a。同时由于淮安市淮安区化工集中区更名为季桥工业集中区，园区化工企业全部搬迁，现状接纳的废水企业主要为一般工业企业生产生活废水，不再接纳化工企业废水，同时根据各接纳企业的自己污水处理站的污泥危废鉴定报告，污泥均属于一般固废。 本次提标改造工程建成运营后，全厂固体废物主要由栅渣、沉砂、脱水污泥和生活垃圾组成。均属于一般固废，全部委托环卫部门定期清运。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 4.2、固废影响分析 本项目固体废物对环境的影响主要表现在厂内处理、周转及临时贮存过程。 （1）污泥脱水及堆存过程对环境的影响 污泥脱水过程中易散发恶臭；脱水后的污泥如不及时清运，遇水易成糊状，容易流失；且随着雨水的淋洗，容易产生渗滤液，其中的污染物容易进入地表水或下渗污染地下水和土壤；脱水污泥尚未完全稳定，污泥厌氧消化产生恶臭物质，对环境空气造成污染；脱水污泥堆放地容易滋生蚊蝇，对环境卫生产生不利影响。 因此，产生的污泥应及时脱水，脱水后的污泥应及时运走。本次提标改造项目设置专门的临时堆放场所，设置遮雨棚，并对采取防渗措施，在夏季将定期对堆放场所喷洒消毒水。 （2）运输过程对环境的影响 脱水后的污泥在运输过程中的颠簸、挤压，极容易将废物中水液大量压出，废物散落，造成跑、冒、滴、漏，发生二次污染容易散落、散发恶臭，从而对环境产生影响。因此在运输过程中，对固废运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。在车顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免遗洒。同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。运输的车辆不得超载，车辆驶出污水厂前必须对车轮、车厢等进行清洗、消毒和喷洒除臭剂，以避免沿途撒漏和散逸恶臭气体，造成二次污染。 经采取以上措施后，可确保本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等环节均不会对环境产生明显影响。 5、地下水环境影响分析 本提标改造项目在运行过程中，各新增水处理、污泥处理等构筑物均贮存大量水，下渗造成厂区浅层地下水的污染。 1、区域人类活动与地下水环境的影响 降水入渗是地下水的主要补给途径，如果厂区大量硬化，势必影响降水对地下水的补给，因此，建议污水处理厂在做好防渗防污染的基础上，合理在本次新增设施周边增加绿化面积，以减少对地下水补给的损失。 2、废水泄露对地下水环境的影响评价 废水如果渗漏，将很快进入包气带中，对当地地下水产生影响，如果污水池底部裂开有的百分之一的裂缝，在自始至终的进行泄露到地下土层之中，需要很多年的时间才能够到达岩溶水层并稀释达标。项目废水排放量较大，污水的收集、回用和排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化，污水输送采用防渗管道，污水处理设施均采取地面防渗处理，即使有微量废水渗入地下水，在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。 3、污水管网破裂对地下水环境影响评价 由于工程开挖或管线基础隐患等可能会造成污水管网破裂，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对地下水环境的影响。 4、污泥中的污水或渗滤液下渗对地下水的环境影响 项目脱水后的污泥如不及时的清运，遇水后会变成糊状，随着雨水的淋洗会产生渗滤液，其中的污染物容易下渗污染地下水。 污水处理厂污泥存于本次新建的污泥暂存间（堆棚），一定量后委托环卫部门收集处理；污泥暂存间（堆棚）地面应采用水泥固化地面防渗，四周设边沟，将洒漏的渗水排往集水池，顶部设雨棚。污泥等固体废物及时处理，不得在厂内长时间存放。同时加强装卸运输管理，防止固体废弃物的泄漏。 5、存储区对地下水水质的影响 本提标改造工程生产过程中涉及化学原辅材料为次氯酸钠，在原料储运过程中需注重防腐防渗措施的实施。项目需做好原辅材料的规范化存储，避免原辅材料乱堆乱放；防止原辅材料因跑冒滴漏而造成地下水的污染。 项目生产时使用次氯酸钠属于强氧化性液体，具有一定毒性，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。存储过程做好避光和高温，如泄漏，在无有效的应急措施及收集设施情况下，液体漫流于罐区，将造成地面的腐蚀，同时泄漏的液体通过地表下渗，污染下游浅层地下水，使地下水水质恶化。本项目对原料存储区采用地面作防腐防渗处理，防止化学品泄露对地下水造成污染。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理厂全厂 | NH3 H2S | 厂区绿化 | 减轻对恶臭气体对外环境的影响 |
| 水 污 染 物 | 污水厂处理后排水 | COD SS NH3-N TP TN | 增加深度处理，混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
| 固 废 | 污泥堆棚 | 污水处理污泥 | 环卫清运 | 均得到有效的处理及处置，固废零排放。 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声源为新增高噪声设备为提升泵、罗茨风机、反冲洗水泵、回流泵等，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对环境影响较小。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间注意提高施工效率，缩短施工时间，尽量避开暴雨季节，采取将雨前回填的松土及时压实等措施，防止水土的流失；管道施工时在合适的位置设置维修井，防止管道损坏后大面积掘土维修，避免二次污染。管道回填后，及时绿化，防止产生裸露地面。通过采取上述措施可有效降低施工期对周围生态环境的影响。 本次改造的污水处理厂工程通过严格管理，能有效降低臭气的排放，污水经处理达标后排入淮河入海水道，可减轻对纳污水体的污染影响。 |

结论与建议

1、项目概况 淮安明通污水处理厂前身为“淮安市淮安区化工集中区污水处理厂”，由淮安市明通环保工程有限公司投资建设，处理规模为5000t/d。淮安市明通环保工程有限公司5000t/d污水处理工程环境影响评价报告于2006年8月，由淮安区环境保护局（楚环发[2006]40号文）予以批复，并于2007年建成，2013年启动优化改造工程并取得淮安区环保局批复（淮环发[2013]97号文），2017年12月完成并通过验收（环验[2017]71号）。 随着淮安区城市经济实力的提高，城市基础设施的不断向外扩张，城市的扩张能力和对周边区域的影响能力也不断增强。入驻工业区的企业不断增加，污水处理难度越来越大，同时，根据《省水利厅关于准予淮安明通环保工程有限公司污水处理厂入河排污口的行政许可决定》苏水许可（2017）32号的文件精神，要求淮安明通污水处理厂一期工程尾水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。因此，淮安明通污水处理厂一期工程需尽快提标改造。 为此，淮安市淮安区季桥镇人民政府提出申请，淮安市淮安区发展改革委批准建设“淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程”（淮发改审字[2017]324号）。优化改造工程将在原有的混凝沉淀池后增加“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒”的处理工艺，并将出水标准由《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）中一级标准调整为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 2、产业政策分析 本提标改造项目主要提供污水治理工程及再利用服务，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），属于第一类鼓励类中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用--15、“三废”综合利用及治理工程”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目属于目录中的鼓励类。 综上，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。 3、污染物产生及达标排放情况 1、大气环境影响分析 根据大气环境影响预测结果，项目的最大落地浓度占标率均小于10%，对厂址附近各环境敏感点的影响均较小，不会改变周边大气环境功能。大气环境防护距离计算结果为厂界无超标点，即无需设置大气环境防护距离，污水处理厂界外需设置200m卫生防护距离。本项目生防护距离范围内无任何环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 尾水正常排放情况时，经预测，相对提标前，污水处理厂经提标改造后，对地表水淮河入海河道南泓的影响比提标改造前要小，可见项目的建设对地表水体的水质有改善作用。 尾水事故排放时，所接收污水不经处理直排淮河入海河道南泓的情况下，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，因此，项目建设及管理部门应当严格管理，必须尽可能控制污水处理厂尾水事故排放的发生，特别是要杜绝枯水期发生尾水事故排放。 3、地下水环境影响分析 本项目采取必要的防渗漏措施，污泥经脱水处理后暂时堆在专门的临时堆放场所中，及时运出处理。因此，对地下水影响较小。 4、声环境影响分析 项目建成投产后，厂界四周噪声值均有所增加，但经预测厂界噪声预测值昼间及夜间均符合所执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，无超标现象。 5、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥以及生活垃圾等。污泥应及时外运，以减少堆放量，缩短堆放时间，减轻对厂区及周围环境的影响。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。 5、总量控制结论 本项目废气无组织排放，无需申请总量。 本次提标改造后全厂污染物总量在原环评批复范围内，因此无需申请总量。 本项目固废均得到有效处置，固废无需申请总量。 6、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在建成后并投入正式生产前进行“三同时”验收工作，具体实施计划为： （1）建设单位自行或委托第三方机构进行“三同时”验收工作； （2）建设单位请环境监测部门或第三方机构对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； （3）建设单位提交自行验收报告，组织专家进行“三同时”验收核查会，并在通过“三同时”验收后向环境管理部门备案，验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目环保“三同时”检查一览表 项目名称 淮安明通污水处理厂一期工艺优化及提标改造工程 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果 完成 时间 废气 污水处理设施（包括“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池”） 恶臭气体 氨、硫化氢 依托厂区现有绿化，绿化率38.8%，设立200m的卫生防护距离 气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表5“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”中的二级标准 试生产前完成 废水 污水处理工程 色度、COD、氨氮、总氮、总磷、总氮 混凝沉淀池后新增“DN生物滤池+CN曝气生物滤池+滤布滤池+消毒” 排放尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 与基建同步完成 — 厂内新增的污水收集排放管网 安全卫生 运输 噪声 提升泵、曝气器 LAeq 消声、减振、隔声设施 厂界达标 与生产设备安装同步完成 固废 污泥堆棚 污泥 按规范设置污泥暂存间，做好地面防渗，及时清运 安全暂存、处置、综合利用、“零”排放 与基建同步完成 清污分流、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废水排放口、固定噪声污染源和污泥泥饼临时堆场进行规范化设置。 试生产前改造完成 总量平衡具体方案 提标后全厂COD：75t/a、NH3-N：22.5t/a、SS：15t/a、TP:0.75t/a、TN：22.5t/a，本次提标改造后全厂污染物总量在原环评批复范围内，因此无需申请总量。总量在本污水厂内平衡。 / 大气环境防护距离设置 经软件计算，厂界外无需设置大气环境防护距离； 根据计算和《江苏省城市规划技术规范》以污水处理厂为边界设置200m的卫生防护距离。 / 事故应急措施 废水事故收集池600m3，事故应急预案 已建成 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 （1）应加强施工期间的环境管理，并采取相应的防治措施，以减轻施工期环境影响。 （2）污水处理厂运行期间应加强管理，防止事故排放的情况发生。 （3）严格控制污水处理厂的进水浓度，满足污水处理厂的进水要求，以确保污水处理厂正常运转。 （4）拟建项目处理工艺理论上是可以做到达标排放的，建议在具体设计中注意设计参数的选取。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 水系图 附图三 项目平面布置图项目 附图四 项目周边概况及卫生防护距离图 附图五 生态红线区域保护图 附图六 保护目标图 附件一 项目备案文件 附件二 原环评批复 附件三 排口许可 附件四 其他和项目有关附件 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。