声 明

我单位已详细阅读了江苏智盛环境科技有限公司所编制的“年回收10000吨废旧电瓶项目”环境影响报告表，该环评报告表所述的项目建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实。项目环评报告表中所提出的污染防治措施与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按环评报告和审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告表中建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺、污染防治措施等与我公司实际情况有不符合之处，则其产生的后果我公司负责，并承诺承担相关的法定责任。

特此声明。

建设单位（盖章）：淮安树涛再生资源有限公司

日期：2017年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年回收10000吨废旧电瓶项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮安树涛再生资源有限公司 |
| 法人代表 | 于绕成 | 联系人 | 于绕成 |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区工业园华西路1号 |
| 联系电话 | 13705230531 | 传真 | - | 邮政编码 | 223200 |
| 建设地点 | 淮安市淮安区工业园华西路1号 |
| 立项审批部门 | 淮安市淮安区发改委 | 项目代码 | 2017-320803-51-03-528789 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F5191 再生物资回收与批发 |
| 占地面积 (平方米) | 600 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) | 50 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原辅材料：废旧电瓶。 主要设备：叉车、地磅等。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 465 | 柴油(吨/年) | - |
| 电(千瓦时/年) | 3万 | 天然气 | - |
| 燃煤(吨/年) | - | 其 它 | - |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：生活污水 排水量：373t/a； 排放去向：项目营运期职工生活污水经化粪池预处理后，接管淮安区污水处理厂，处理达标后排入入海水道北偏泓。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：无。 |

工程内容及规模： 项目由来 蓄电池产品是可移动电源，广泛应用于汽车摩托、电动自行车、火车地铁、移动基站、电力照明等领域。铅酸蓄电池因可靠性好、价格便宜等优势，是应用最广泛的蓄电池之一。废铅酸蓄电池中有毒有害物质主要为铅、硫酸。一旦发生丢弃、不正当拆解，将导致电池内含有的铅金属元素、硫酸进入大气、土壤、地下水、地表水环境中，其中重金属污染危害影响较为突出。重金属元素具有较强的迁移、富集和隐藏性，可经空气、水、食物链等途径进入人体，生物毒性显著，易引发慢性中毒，具有致癌、致畸及致突变作用，对免疫系统有一定影响，威胁人体健康和食品安全。 目前国内废铅酸蓄电池集中收集企业较少，环保措施不完善，其带来的环境污染隐患及资源的浪费问题日益突出，因此建立规范化的废铅酸蓄电池的回收暂存企业显得极为必要。为了完善淮安区在废旧电池回收暂存方面的薄弱环节，淮安树涛再生资源有限公司拟投资1000万元，在淮安区工业园华西路1号，新建年回收暂存1万吨废铅酸蓄电池项目。本项目仅收集、暂存完好的废铅酸蓄电池，不回收破损废铅酸蓄电池，不涉及电池的运输、拆解及后续加工等流程，废电池的运输、拆解回收利用交有资质单位处置。目前项目还未开工建设。 按照《中华人民共和国环境保护法》 、《建设项目环境保护管理条例》，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。建设单位委托江苏智盛环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 项目周边环境概况 项目建设地点位于淮安市淮安区工业园华西路1号，项目所在地位于淮安市鑫宇汽车运输有限公司内，项目厂房周边主要为工业厂房、空地，没有文物保护区，其他环境保护目标见表3-1。 项目所在地理位置图详见附图1，500米范围内保护目标图见附图2。 产业政策及规划相符性 产业政策相符性： 本项目属于F5191 再生物资回收与批发，经查询本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（国家发改委21号令）中鼓励、限制和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类，所以满足国家和地方产业政策，在产业政策方面是可行的。 规划相符性： 本项目选址位于淮安区工业园华西路1号，依据江苏淮安经济开发区铁云路东侧片区土地利用规划，项目所在地用地规划属于生产研发用地Ma，属工业用地，选址合理。 本项目厂界最近生态红线区为苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林，与本项目最近距离为2.5公里，即不在生态红线区域范围内。由此可见，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号)的相关保护规划要求。 项目建设概况 建设内容及产品方案： 表1-1 项目产品方案 产品名 年回收暂存量 仓库最大暂存量 年工作时间 废旧电瓶 10000 30 2400 项目实施后废铅酸蓄电池单次最大储存量不超过30吨，储存时间最长不超过60天，形成全年周转量10000吨的生产规模，不涉及加工（拆解提炼等）。根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定，暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t，根据（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本环评取最小1.5t/m2计，则贮存废旧铅酸蓄电池30t需占地面积20m2，远远小于本项目仓储面积。 平面布置情况 本项目利用原有钢架厂房，占地面积为600m2，主要为废旧电瓶贮存区；项目的建设充分依托厂房的现有资源，不再新增污水处理设施、雨水管网、污水管网、雨污水排口等设施。由于废铅酸蓄电池属于危险废物，暂存厂房按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）进行改造。仓储区由北至南依次为完整蓄电池储存区、破损蓄电池储存区。仓储区地面和裙边采用硬化和防腐防渗方式处理，四周设置漏液收集沟（宽0.22m，深0.12m），东侧设置漏液收集池（2m×2m×1.2m），用于收集废铅酸蓄电池破损泄漏的电解液，漏液收集沟和收集池均按要求做好防腐防渗并加盖板。漏液收集池西侧设置微负压排气系统和酸雾净化塔，微负压排气系统长期开启，保证仓储区处于微负压状态，硫酸雾废气收集后通过酸雾净化塔，中和处理后经15m高排气筒高空排放。 厂区内平面布置图见附图3。 表1-2 建设项目平面布置情况 构筑物名称 主要功能 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 办公区 办公 100 100 贮存车间 工艺生产 600 600 合计 700 700 主要原辅材料 表1-3 项目原辅材料一览表 序号 原辅料名称 数量（吨） 储存方式 备注 1 废旧电瓶 10000 贮存仓库 外购收集 主要设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号 名称 数量（台） 备注 1 叉车 2 新增 2 地磅 2 新增 3 微负压排气系统 1 新增 4 酸雾净化塔 1 新增 劳动定员及工作制度 项目劳动定员25人，工作时长为8小时，工作时间为300天/年。 公用及辅助工程 项目公用工程情况见表1-5。 表1-5 公用工程表 类别 建设 名称 设计能力 备注 公 用 工 程 供水 新鲜水465m3/a 来自区域供水管网 排水 生活废水及喷淋水373m3/a 生活污水经化粪池预处理、喷淋废水经中 和后接管淮安区污水处理厂 供电 3万千瓦时/年 由区域电网供给 环 保 工 程 废气处理 微负压排气系统及酸雾净化塔 新增 废水处理 化粪池 原有 固废 生活垃圾5.25t/a 环卫部门清运 废电解液0.7/a 委托有资质单位处理 废劳保用品0.5t/a 混入生活垃圾中处理 破损电瓶9.3t/a 委托有资质单位处理 危废暂存区（包括废液收集池） 50m2 突发环境事故泄漏废液应急处置产生的危废收集使用，其中包括4.8m3的废液收集池 应急处置的生石灰 0.4t 放置于危废暂存库内，用于突发事件的应急 处置 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 淮安市地处江苏省北部中心地域。位于北纬32°43ˊ00"～34°06ˊ00"，东经118°12ˊ00"～119°36ˊ30"之间。北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。东西最大直线距离132公里，南北最大直线距离150公里，面积10072平方公里。项目位于淮安市淮安区工业园华西路1号，其地理位置图详见附图1。 地形地貌 淮安属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 河流水文 里运河 是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 京杭大运河 京杭大运河是淮安水上交通大动脉，其最高洪水位10.46m，最低估水位6.46m，淮安闸上游最高洪水位13.78m。水深2～6m，河宽120～150m，最大流量10.93m3/s，最小流量4.30m3/s。 苏北灌溉总渠 是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 清安河 清安河是1959年人工开挖的市区大运河与里运河之间三角地带的排涝泄洪河道，是目前淮安市和楚州区的主要纳污河道，它源于清江橡胶厂，向东流经淮安市化工区及市区南部，自西向东有石化沟、纱厂河、环城河、文渠河汇入，最终出市区流入楚州境内，从地下涵洞穿过里运河，在杨弯腰闸上游汇入小盐河，过闸后泄入苏北灌溉总渠或北侧排水渠，沿途经阜宁、滨海等县，最终排入黄海。清安河全长21.6km，市区境内17km，河宽3～8m，河深0.65～1.75m，设计流量1.8m3/s，多年平均流量0.45～1.55m3/s，流速0.3～0.6m/s。 气候气象特征 淮安地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 矿场资源 淮安市矿产资源较为丰富，分布相对集中。能源矿产资源有金湖县、洪泽县的石油和天然气，洪泽县老子山的地热。非金属矿产资源丰富，品种多，有盱眙县的凹凸棒石粘土、玄武岩、白云岩；淮安区、清浦区、淮阴区的岩盐；洪泽县、淮阴区的芒硝等。其中，盱眙县凹凸棒石粘土探明储量2.72亿吨，远景储量达5亿吨，占全国总储量的65%~70%，占全球总储量的近50%；岩盐资源探明储量1350亿吨（不包括洪泽湖底），居世界首位，且品位高、埋藏浅、品质优，盐层厚度达100米~200米，卤水浓度在300克/立升~320克/立升之间，适宜大规模开发利用；淮安拥有华东最大的无水芒硝矿，已探明芒硝储量达20亿吨。 土壤植被 淮安市地处我国温暧带和北亚热带的过渡地段，自然植被、野生动植物和水生生物分布具有明显的地带过渡性，是天然物种的基因库，也是引种、驯养南北方良种和培育珍稀动植物的理想地区，列入统计的一般保护动植物有5种，分别为银杏、水杉、大鸨、白鹳和黑鹳。二级保护动物有12种，主要为樟树、榉树、勺鸡、黄嘴白鹭、杜仲、白头雁等。 生态 本项目位于淮安区工业园华西路1号，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目位于苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林北侧2.5公里，不在生态红线范围内。 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林范围：除仇桥南徐五组至下游2000米处共2000米范围、复兴南季东西各1000米范围、复兴渔滨东西各1000米范围、朱桥盐矿上下游各500米等区域以外，复兴镇复兴居委会至墩郎段3000米以内为总渠及南岸外侧50米范围内，其余区域为总渠及南岸外侧100米范围；区域作为二级管控区保护。其主要生态功能：水土保持。 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林二级管控区内禁止从事下列活动：砍柴、采脂和狩猎；挖砂、取土和开山采石；野外用火；修建坟墓；排放污染物和堆放固体废物；其他破坏生态公益林资源的行为。 本项目位于苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林北侧2.5公里，不在红线范围内，符合区域生态保护规划相关要求。 本项目距离周边生态红线位置图见附图4。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 行政区划及人口 淮安区即原楚州区，2012年2月23日楚州区更名淮安区，属辖现淮安市，位于江苏省苏北中部，地处京杭大运河与淮阜路交汇处，总面积1600多平方公里，现辖25个乡镇和1个街道办事处，总面积1267平方公里，人口120万。 经济结构 境内地势平坦，气候温和，四季分明。主导产业为纺织、毛巾、盐化工、教具，经济总量平稳增长。2016全年实现地区生产总值402.74亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值60.32亿元，增长2.3%；第二产业增加值159.57亿元，增长11.4%；第三产业增加值182.85亿元，增长11.5%。全区人均生产总值37263元。产业结构不断优化。三次产业比重分别为15.0∶39.6∶45.4。全年规模以上工业企业实现产值757.96亿元，同比增长18.3%；按类型来看，全区大中型企业实现产值232.36亿元，占全区规上工业总产值比重达30.7%，同比增长6.9%。 文化教育情况 现有大专院校2所，职工学校6所，中专院校3所，进修学校1所，另有部分科研设计单位，全区已普及九年义务教育。有图书馆、博物馆、文化馆、青少年宫各1个，淮剧团1个。淮安区文物景点较多，有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位4处，市级文物保护单位36处；是江淮流域古文化的发源地之一，历史悠久，是国务院命名的全国历史文化名城，素有“壮丽东南第一州”之美誉；在这片土地上，孕育了“兴汉三杰”之一的韩信、《西游记》作者吴承恩、南宋抗金英雄梁红玉、民族英雄关天培等一批名人志士，特别是一代伟人周恩来1898年诞生在楚州，为中华民族近代发展史增添了光辉灿烂的篇章。 区域基础设施情况 给排水：项目所在地位于淮安区工业园华西路1号，由当地自来水厂供给水，本项目生活污水经化粪池预处理后接管淮安区污水处理厂，达标后尾水排入入海水道北偏泓。 供电：由当地供电局供电。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 环境空气质量 为了解该项目所在区域环境空气质量状况，项目引用江苏恒正检测技术有限公司对该区域进行的空气监测数据。报告监测时间为2017年7月28日，监测项目为二氧化硫(SO2)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)三项，项目监测地点为项目所在地。监测结果如下表所示： 表3-1 区域环境空气质量现状（单位：µg/m3） 监测点位 监测项目 取值类型 浓度范围 (µg/m3) 标准值 （µg/m3） 超标率（%） 达标情况 项目所在地 SO2 1小时平均 12-18 500 0 达标 NO2 1小时平均 22-24 200 0 达标 PM10 24小时平均 75.2 150 0 达标 由表3-1可知，评价区域大气监测点的SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境质量现状 入海水道北偏泓是淮安区污水处理厂污水处理厂的最终纳污河。本次评价采用江苏恒正检测技术有限公司2017年7月28日对淮河入海水道北偏泓设置的1个断面的连续采样、分析，监测结果统计见表3-2。 表3-2 淮海入海水道北泓水质监测结果统计表 mg/L 断面 监测时间 pH COD NH3-N TP 北偏泓 2017年 7月 7.75 26 1.17 0.1201 GB3838Ⅲ类水标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 由上表可知，淮河入海水道北偏泓污口COD和NH3-N浓度未能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因主要是淮河入海水道北偏泓其功能为泄洪、排水排污，北偏泓源头水即为废水，加之接纳了沿岸工业及生活污水，使北偏泓水质较差，COD和氨氮超标。化工集中区配合当地环保部门开展排海水道的污水综合治理。对排海水道沿线污水集中处理，减轻工业及生活污水对纳污水体的直接影响。 声环境质量 根据江苏恒正检测技术有限公司于2017年11月14日对本项目各边界噪声进行了现状监测，监测结果见表3-3。 表3-3 厂界噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 Z1厂界北 Z2厂界东 Z3厂界南 Z4厂界西 标准值 11.14 昼间 54.5 52.1 53.4 52.4 65 夜间 42.9 44.2 42.1 44.1 55 由上表可知，项目所在地区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边居民点和学校等是环境保护目标。主要环境保护目标具体见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 功能区 执行标准 大气环境 刘伶台 E 130 居住区 GB3095-2012 二级 刘伶村 N 350 居住区 地表水环境 淮河入海水道北偏泓 S 2500 饮用水源 农业用水 GB3838-2002 III类 声环境 刘伶台 E 130 居住区 GB3096-2008 3类 生态红线 苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林 S 2500 水土保持 /

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 表4-1 空气质量质量标准限值表 污染物 浓度限值(mg/m3) 依据 年均 日均 小时平均 PM10 0.07 0.15 / 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 PM2.5 0.035 0.075 / SO2 0.06 0.15 0.5 NO2 0.04 0.08 0.2 NOX 0.05 0.1 0.25 水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮河入海水道北偏泓水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物名称 III类 标准来源 pH 6～9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） COD ≤20 总磷 ≤0.2 氨氮 ≤1.0 总氮 ≤1.0 BOD5 ≤4 注：除PH外，其余项目标准值单位均为mg/L。 声环境质量标准 本项目厂界环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 区域环境噪声标准 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼间 夜间 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气排放标准 本项目废铅酸蓄电池泄漏产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级标准限值，具体限值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 监测点 浓度mg/m3 15 20 30 40 硫酸雾 45 1.5 2.6 8.8 15 周界外浓度最高点 1.2 废水排放标准 本项目运营期无生产废水产生，仅有少量生活污水及喷淋循环水产生。生活污水经化粪池预处理、喷淋废水经中和处理后通过园区管网排入淮安区污水处理厂进行处理，处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级B标准后排入入海水道北偏泓。淮安区污水处理厂接管标准和排放标准具体见下表。 表4-5 项目污水排放标准值（mg/L，pH除外） 项目 pH COD SS NH3-N TP 动植物油 接管标准 6～9 300 300 30 4.0 10 0 排放标准 6～9 60 20 8（15）* 1.0 3 *括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 噪声排放标准 本项目需要按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）进行改造，项目施工噪声限值执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见下表4-6。 表4-6 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，详见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 区域 标准值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 厂界噪声 ≤65 ≤55 3 固废标准 本项目为废铅酸蓄电池回收暂存。一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单；固体废物鉴别执行《国家危险名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单，并由有资质专业公司运输、处置，同时废铅酸蓄电池暂存还需符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2009)的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目总量控制指标： 按照国家“十二五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定粉尘为大气污染物总量控制因子，COD、氨氮为水污染物总量控制因子。 废水：373 m3/a。 污染物名称 COD SS NH3-N 接管量t/a 0.112 0.074 0.011 最终外排量t/a 0.022 0.007 0.006 废气：硫酸雾有组织：0.0143t/a,无组织：0.0475t/a。 固废：0t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 施工期 本项目生产厂房及主要公辅设施利用现有，施工期主要为按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）对项目场地进行改造。 运营期 本项目建成运营后，用于废旧电瓶的回收暂存。根据建设单位提供的资料，运营期工艺流程及产污环节见图5-1所示。 图5-1 项目生产工艺及产污流程图 流程说明： 项目建成后，定点上门收集淮安周边地区的废旧铅蓄电池，只回收完整免维护废铅酸蓄电池，破损电池不回收。经由专用运输车辆运送至厂区，检查完铅蓄电池情况后用叉车等卸载，分拣后运输至贮存区，在达到贮存区最大贮存量前外售至有资质单位。不涉及后续拆解、加工工艺。 主要污染工序 施工期 本项目不需要进行土地的整理和厂房的建设，因此，项目施工期基本无土建工程，主要是进行设备的安装，以及为满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造。施工期污染主要为： 废气 项目施工期废气主要为，为满足为非暂存要求对仓库进行改造和安装设备过程中产生的扬尘和施工过程中运输车辆产生的尾气。由于项目施工期短，施工规模小，其施工扬尘、施工车辆废气对环境影响较小。 废水 本项目施工期不存在施工废水和餐饮废水，主要为施工人员的生活污水。施工期主要为设备的安装以满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造，不产生施工废水；施工人员通过回家或就近餐馆就餐，不存在餐饮废水；项目利用现有厂区设施，生活污水经化粪池预处理后，排入淮安区污水处理厂集中处理。 固废 项目施工期的固废主要为施工人员的生活垃圾和厂房改造的废弃土石方。项目施工期不设生活区，施工人员的生活垃圾产生量较少，通过收集后由环卫部门统一清运；项目废气土石方为库房内事故池开挖产生的废气土石方，约2m3，运输至渣土堆场堆放。 噪声 项目施工期的噪声主要为设备安装、厂房改造时设备产生的机械噪声和施工车辆噪声，其源强为为60～105 dB(A)左右。 运营期 废气 本项目为废旧铅蓄电池的暂存回收与外售项目，不涉及对收购的铅蓄电池进行拆解及后续加工等工艺，且一般情况下收购的铅蓄电池为结构完整的电池，密封性较好。但不排除部分废旧铅蓄电池有可能存在密封阀或者壳体轻微破损，从而导致电解液挥发产生少量硫酸雾。 废水 本项目为废旧铅蓄电池的暂存，无工艺污水产出，主要排放污水为员工的生活用水及酸雾净化塔产生的循环喷淋废水。 噪声 本项目对收集来的废旧电瓶不进行拆解、加工等工艺。主要噪声来自员工对回收的废旧电瓶装卸及排风系统等设备噪声。 固废 项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、废电解液、废劳保用品及破损电池。 生活垃圾 项目职工共计25人，住宿人员以10人计算，住宿职工生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，其余员工职工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年工作时间300d，则每年生活垃圾产生量约为5.25t/a，由环卫部门清运处理。 废电解液 项目年收集、贮存废旧铅蓄电池量为10000t/a，在尽量确保收集完整的废旧电瓶情况下，仍然可能小部分废旧电池存在破损、泄漏的情况，依据企业资料破损率约为0.1%，则年破损量为10t。其中电解液约占废旧电瓶重量的7%，经计算可知，年泄漏电解液量约为0.7t，收集后交由有资质单位处置。 废劳保用品 在装卸等过程中，因为员工日常的搬运工作会产生部分废劳保产品，同时废旧铅酸蓄电池在存贮过程中可能发生损坏情况，在清理泄漏电解液、搬运破损电池至危废暂存库的过程中将产生部分废劳保用品。年产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》判定本项目产生的固体废物中废电解液、废劳保用品为危废，但废劳保用品混入生活垃圾中，在危废豁免管理清单中，可全程不按危险废物管理。 破损的铅酸蓄电池 废铅酸蓄电池破损率按0.1%计，全年废铅酸蓄电池周转量10000t，则破损的铅酸蓄电池量为10t/a，除去泄漏的废电解液后（0.7t/a）约9.3t/a。破损的铅酸蓄电池为危险废物，密封装桶后暂存于危废贮存区并定期委托有资质单位处置。 项目运营期固废产生及排放情况统一如下表： 表5-4 项目固体废物产生及处置情况 序号 污染物 产生量（t/a） 废物鉴别 废物代码 处置方式 1 生活垃圾 5.25 一般废物 / 收集后交由环卫部门清运 2 废电解液 0.7 HW31 421-001-31 有资质单位处理 3 废劳保用品 0.5 危险废物 900-041-49 随生活垃圾共同处理 4 破损电瓶 9.3 HW49 900-044-49 委托有资质单位处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1项目主要污染物产生及排放情况表

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 最大产生浓度 mg/m3 | 产生总量 t/a | 最大排放浓度 mg/m3 | 最大排放速率 kg/h | 排放总量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 泄漏电解液 | 无组织 硫酸雾 | / | 0.0475 | / | 0.018 | 0.0475 | 逸散 |
|  |  |  | 有组织 硫酸雾 | 2.4 | 0.190 | 1.8 | 0.0054 | 0.0143 | 15m排气筒达标排放 |
| 水 污染物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量 m3 | 产生浓度mg/L | 产生量t | 外排浓度 mg/L | 外排量 t | 排放去向 |
|  | 营运期 | 生活 污水 | COD | 372 | 350 | 0.130 | 60 | 0.022 | 预处理后接管淮安区污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.112 | 20 | 0.007 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.013 | 15 | 0.006 |  |
|  |  | 酸雾塔 | 喷淋水 | 1 | / | 1 | / | 1 |  |
| 固体废弃物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 收集后交环卫 |
|  |  | 废电解液 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 委托有资质单位 |
|  |  | 破损电瓶 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废劳保用品 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 混入生活垃圾 |
| 主要生态影响：本项目租用已建厂房内，无需进行土建施工，施工期主要为设备的安装以及满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造，不会对生态环境造成影响。 |

表6-2   噪声

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 施工作业 | 80-100 | <70 | 消音、减震 |
| 2 | 施工车辆 | 70-90 | <70 | 厂区减速 |
| 3 | 排气系统 | 65-70 | <60 | 厂房隔声、底座减震 |
| 4 | 运输车辆 | 70-75 | <60 | 厂区减速 |
| 5 | 装卸过程 | 60-70 | <60 | 规范操作 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目生产厂房及主要公辅设施利用现有，项目施工期内容主要是设备的安装以及满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造，不需要进行土地的整理和厂房的建设。 施工期大气影响分析 项目施工期主要是设备的安装以及满足危废暂存要求而对仓库进行的改造两方面，施工期大气污染物主要为运输车辆尾气、施工扬尘。施工期的影响是暂时的，待设备安装、仓库改造完成，施工期影响即可消除。且通过定期洒水和加强运输车辆措施的管理，项目施工期大气污染物对区域环境影响较小，可忽略不计。 施工期水环境影响分析 本项目施工期不存在施工废水和餐饮废水，主要为施工人员的生活污水。施工期主要为设备的安装以满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造，不产生施工废水；施工人员通过回家或就近餐馆就餐，不存在餐饮废水；项目利用现有厂区设施，生活污水经化粪池预处理后，排入淮安区污水处理厂集中处理，对周围环境影响较小。 施工期声环境影响分析 施工期主要内容为设备安装、厂房改造，其噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如切割机、磨光机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、撞击声等；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些噪声中对区域声环境影响最大的是机械噪声其噪声源强为62~105 dB（A），会对周围产生一定的影响。类比同类施工的影响分析，施工过程中施工期机械噪声昼间影响半径为50~100m，夜间影响半径为200~250m。由于本项目周围主要为工业企业，距厂界最近居名点约130米，建议项目施工仅在白天，故项目施工对周围环境影响较小。 为进一步减少施工过程中的噪声影响，建议施工期间噪声污染防治措施如下： ①设备安装、厂房改造均为室内施工，施工期间关闭门窗降低噪声扩散； ②合理安排作业时间，禁止夜间施工； ③尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； ④高噪声设备周围设置屏障降噪； ⑤加强车辆运输管理，控制车辆鸣笛。 项目施工为对现有厂房的设备安装和改造，施工期噪声是暂时的，随着施工期结束，施工噪声对区域环境的影响也会消除。 施工期固体废物环境影响分析 项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、厂房改造的废弃土石方。 本项目施工期不设生活区，施工人员回家用餐或就近餐馆用餐，且因施工用时较短，生活垃圾产生量较小。生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置，对区域环境影响可忽略不计。 项目厂房改造过程中会产生一些建筑垃圾，主要为库房内事故池开挖产生的废弃土石方，约2m3，可优先考虑项目周围填方或运输至渣土堆场堆放。 综上，项目施工期固体废物对区域环境影响较小。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 破损蓄电池储存区专用容器内泄漏的电解液会产生硫酸雾。根据同类项目资料，废铅酸蓄电池破损率按0.1%计，废铅酸蓄电池中硫酸浓度约为30~40%。根据《环境统计手册》推荐的硫酸雾统计公式，硫酸雾挥发量计算如下： Gz=M×（0.000352+0.000786×V）×P×F Gz硫酸雾=Gz-G水 式中：Gz—液体挥发量，kg/h。 Gz硫酸雾—硫酸雾挥发量，kg/h。 M—液体分子量，硫酸为98g/mol。 V—蒸发液体表面空气流速，一般为0.2~0.5，取0.3m/s。 P—相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，温度20℃时，30~40%硫酸雾蒸汽压约为9.53~12.76mmHg。 F—液体蒸发面表面积，取容器底面积0.448m2。 G水—水挥发量，0.224kg/h（20℃时水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h）。 由计算可知，硫酸雾挥发量Gz硫酸雾为0.072kg/h。 车间门窗均为闭合并设置微负压排气系统，破损蓄电池储存区设置槽边抽风集气罩，硫酸雾废气经收集后进入酸雾净化塔经碱液喷淋处理后通过15m排气筒高空排放。收集率按75%计，去除率按90%计，风量为4000m3/h，则硫酸雾产排情况见表7-1。 表7-1硫酸雾预测源强统计表 污染物名称 产生量 去除量 有组织 无组织排放量 排放量 排放浓度 硫酸雾 0.072kg/h 0.190t/a 0.0486kg/h 0.128t/a 0.0054kg/h 0.0143t/a 1.8mg/m3 0.018kg/h 0.0475t/a 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2—2008）要求三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据，排放源相关参数见表7-2，预测结果见表7-3： 表7-2 废气排放源相关参数 污染物 排放位置 源强参数 排放速率 评价标准 硫酸雾 排气筒（有组织） H=15m，D=0.36m，Q=4000m3/h 0.0054kg/h 0.3mg/m3 车间（无组织） H平均=5m，L=31m，W=16m 0.018kg/h 0.3mg/m3 表7-3 硫酸雾废气估算模式预测结果 距源中心下风向距离D/m 排气筒（有组织） 车间（无组织） 质量浓度mg/m3 占标率% 质量浓度mg/m3 占标率% 下风向最大落地点浓度 0.0002742 0.09 0.0211 7.03 最大落地点浓度所在距离 275m 112m 由预测结果可知，有组织和无组织排放的硫酸雾废气最大落地点浓度所在距离分别为275m和112m，最大落地点浓度占标率均小于10%，不会对环境空气质量造成明显不利影响。 依据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ-2.2-2008）推荐的大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织硫酸雾的大气环境防护距离计算结果为无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm 为环境一次浓度标准值（毫克/立方米）； Qc 为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r 为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L 为工业企业所需的卫生防护距离（米）； B、C、D 为计算系数，从GB/T3840-91中查取。 根据所在地平均风速（3.1m/s）及工业企业大气污染源构成类别查取，计算得卫生防护距离为5.925米，提级后距离为50米。结合项目周边状况图，无组织车间周边50米范围内为工业区，无其他规划及敏感点，符合卫生防护距离要求。 综上所述，项目运营期产生的废气污染物经处理达标后排放，对区域大气环境影响较小。 地表水水环境影响分析 本项目项目营运期水污染物主要为职工生活废水及喷淋废水，无生产废水产生。 根据企业资料其中劳动定员25人，部分住在厂区，人数视具体情况而定，本次环评暂定为10人住宿。员工就餐位于厂区外，厂区内无食堂。年工作时间为300天，住宿员工每人用水量按80L/d计，其余员工用水量为50L/d，污水排放系数取0.80，则用水总量为465m3/a，污水产生量约为372m3/a，生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮，浓度分别为350mg/L、300mg/L、35mg/L，则产生量分别为0.13t/a、0.112t/a、0.013t/a。经化粪池处理后污染物年接管量分别为：为COD：0.112t/a、SS：0.074t/a、氨氮：0.011t/a。（化粪池处理后出水水质为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L）。生活废水经化粪池预处理后接管淮安区污水处理厂，最终排放入海水道北偏泓。 破损蓄电池储存区专用容器内泄漏的电解液会产生硫酸雾，企业设置微负压排气系统及槽边抽风集气罩，硫酸雾废气经收集后进入酸雾净化塔进行碱液喷淋。在喷淋水中定期补充氢氧化钠，保持碱液含量不低于4%，喷淋水在循环水槽中收集并重复使用。该水槽废水容量为1t，一年更换1次，则全年产生喷淋废水1t。由于废水中含有酸或碱，须自行预处理至中性。 建设项目水平衡图 （t/d） 地下水环境影响分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。项目营运期，若处置不当将对区域地下水产生一定影响，主要表现为：若厂区废铅酸蓄电池的暂存区地表破裂，或废电解液的收集、暂存设施发生破损，则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水质量。 假设事故状态下泄漏的电解液进入地下水，泄漏后不久即采取应对措施，截断污染物下渗，将污染情景概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，污染源为瞬时注入一平面瞬时点源。 取垂直地面方向为X轴，以污水渗入速度方向为正，污染物分布模型如下： 式中：x—距注入点处的距离，m。 t—时间，d。 C（x，t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L。 m—注入的示踪剂质量，kg。 w—横截面面积，m2。 u—水流速度，m/d。 ne—有效孔隙度，无量纲。 DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d。 π—圆周率。 （2）计算参数 m：若漏液收集池（2m×2m×1.2m）池底发生破损，电解液渗漏至地下水中，渗漏量按池容量的5%计算，约为0.24m3。将电解液中的铅作为主要污染因子，根据《铅酸蓄电池废电解液中铅的净化技术实验研究》（华中科技大学硕士毕业论文，2011-05-30），电解液中铅含量为3.8553mg/L，则泄漏的铅约10.54mg。 w：通过类比同类地质项目（即以粉质粘土层为主），当液体发生泄漏下渗，一般在平面上的影响半径5m左右，横截面积为78.5m2。 ne：有效孔隙度取0.3。 u=K×I/n，其中粉质粘土层渗透系数K=10-5cm/s=0.01m/d，I类比取值为1，则u=0.033m/d. DL=aL×u，其中粉质粘土层离子弥散度aL=0.5m，则DL=0.0165m2/d。 （3）污染物在地下空间运移预测 将各参数代入公式中，预测泄漏的铅在地下空间迁移过程中浓度随时间的变化情况，第1d、10d、100d和200d的浓度随距离的变化见表7-3和图7-1。 表7-3 项目所在区域污染物浓度不同天数下随距离变化表（单位：mg/L） 距离（m） 1d 10d 100d 200d 0.1 9.1836 2.8691 0.2083 0.0283 0.2 6.4423 3.0299 0.2292 0.0312 0.4 1.2772 3.0855 0.2749 0.0378 0.6 0.0754 2.7835 0.3257 0.0455 0.8 0.0013 2.2243 0.3813 0.0544 1 6.9098×10-6 1.5746 0.4410 0.0646 2 3.4127×10-25 0.0454 0.7609 0.1399 3 1.1649×10-57 6.33×10-5 0.9697 0.2604 4 4.26×10-9 0.9127 0.4165 表7-3（续） 项目所在区域污染物浓度不同天数下随距离变化表（单位：mg/L） 距离（m） 1d 10d 100d 200d 5 1.39×10-14 0.6344 0.5725 6 2.18×10-21 0.3257 0.6764 7 1.65×10-29 0.1235 0.6867 8 6.05×10-39 0.0346 0.5992 9 1.07×10-49 0.0072 0.4493 10 9.15×10-62 0.0011 0.2895 15 9.658×10-10 0.0033 20 4.375×10-19 8.596×10-7 25 1.016×10-31 5.047×10-12 30 1.210×10-47 6.71×10-19 图7-1a 泄漏1d下铅浓度随距离变化图 图7-1b 泄漏10d下铅浓度随距离变化图 图7-1c 泄漏100d下铅浓度随距离变化图 图7-1d 泄漏200d下铅浓度随距离变化图 根据预测结果，发生意外泄漏事故时，在泄漏点处地下水中污染物浓度较高，逐渐向下游运移扩散，距离泄漏点越近，污染物浓度越高；随着泄漏时间的延续，污染物在泄漏点下游一定距离处浓度升高到一定值后逐渐降低；泄漏污染物在地下水环境中的运移速率较慢，运移距离较短。只要及时发现污染物泄漏并采取应急措施控制污染，对污染的土壤和地下水及时进行修复，则事故状态下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水的污染： ①源头控制措施：项目废旧电池的装卸、暂存过程中，电池全部放置在金属托盘内，托盘边沿高5~10cm左右，防止可能产生的电解液泄漏，托盘下方设置架空底座，以便叉车搬运，同时可避免磨损地坪； ②地面防渗措施：整个暂存仓库地面进行硬化处理，按照GB18957-2001《危险废物暂存污染控制标准》进行改造。防渗系数达1.0×10-10cm/s。建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 ③风险事故应急响应：制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，项目所租厂房周边汇流雨水封闭截留至事故应急池。 综上所述，项目营运期对地下水产生影响主要表现为：暂存区域地表破裂、废电解液回收暂存设施破损，导致污染物下渗。在采取以上建议的污染防治措施后，预计项目营运期对周围地下水环境影响不大。 噪声环境影响分析 项目运营期噪声污染主要来自于废旧电瓶运输，员工装卸过程以及排风系统产生的噪声。通过规范作业，选用低噪声设备、设置减震垫等，同时利用车间墙体和厂区绿化等，使噪声对周围环境影响降低到最小。项目噪声源声压级及治理效果详见下表。 表7-4 项目源强情况表 序号 噪声源 噪声源强 治理措施 治理前 治理后 1 排气系统 65-70 <60 厂房隔声、底座减震 2 运输车辆 70-75 <60 厂区减速 3 装卸过程 60-70 <60 规范操作 为减小噪声对周围居民的影响，拟采取以下措施： 优化厂区平面布置，通过距离消减有效降低厂界的噪声，靠厂房围护结构隔声。 根据项目噪声源特征，选用先进的低噪声设备，提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，同时大型设备的底座安装减振器。 加强厂区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 汽车进出时，应保持低速行驶，汽车限速5km/h以下，禁鸣喇叭，尽可能安排白昼作业。 运营期噪声经过采取治理措施以及距离衰减后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，设备噪声对周围声环境影响较小，不会产生扰民现象。 固废环境影响分析 项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、废电解液及废劳保用品。 a.生活垃圾 项目职工共计25人，住宿人员以10人计算，住宿职工生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，其余员工职工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年工作时间300d，则每年生活垃圾产生量约为5.25t/a，由环卫部门清运处理。 b.废电解液 项目年收集、贮存废旧铅蓄电池量为10000t/a，在尽量确保收集完整的废旧电瓶情况下，仍然可能小部分废旧电池存在破损、泄漏的情况，依据企业资料破损率约为1%，则年破损量为10t。其中电解液约占废旧电瓶重量的7%，经计算可知，年泄漏电解液量约为0.7t，收集后交由有资质单位处置。 c.废劳保用品 在装卸等过程中，因为员工日常的搬运工作及清理破损废旧电池电解液、搬运破损废电瓶至危废暂存间会产生部分废劳保产品，年产生量约为0.5t/a。 d.破损电瓶 废电瓶破损率按0.1%计，全年废铅酸蓄电池周转量10000t，则破损的铅酸蓄电池量为10t/a，除去泄漏的废电解液后（0.7t/a）约9.3t/a。破损的铅酸蓄电池为危险废物，密封装桶后暂存于危废贮存区并定期委托有资质单位处置。 项目运营期固废产生及处置情况如下表： 表7-5 项目固体废物产生及处置情况 序号 污染物 产生量（t/a） 废物鉴别 废物代码 处置方式 1 生活垃圾 5.25 一般废物 / 收集后交由环卫部门清运 2 废电解液 0.7 HW31 421-001-31 有资质单位处理 3 废劳保用品 0.5 危险废物 900-041-49 随生活垃圾共同处理 4 破损电瓶 9.3 HW49 900-044-49 委托有资质单位处理 本项目产生的固体废物经采取相应的措施妥善处理后，对项目周围环境影响较小。 废旧电瓶回收、暂存、运输规范相符性分析 本项目属于废旧电瓶收集、暂存项目，不进行废旧电池的拆解及后续加工流程。废旧铅蓄电池属于危险废物，因此在废旧电瓶收集、暂存和运输过程中须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），本项目相符性如下： 1.《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相符性 项目 规范要求 项目建设条件 符合性 总 体 要 求 废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、暂存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、暂存、利用的经营活动。 本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作。 符合 收集、运输、暂存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。 本项目采取专业车辆运输废旧铅酸蓄电池至仓库内，拟采用PE塑料专用容器贮存。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。 符合 转移废铅酸蓄电池时，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。 本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。 符合 收 集 从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。 本项目建设后，将向当地县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。 符合 鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置。对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置。 本项目建成运营后，将对淮安区范围内产生的废铅酸蓄电池统一集中回收，贮存后送有资质单位处置 符合 鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理 本项目建成运行后，与废铅酸蓄电池运输及回收单位建立完善回收体系，推进废铅酸合理收集处理。 符合 收集者可在收集区域内设置再生资源社会回收亭，建设废铅酸蓄电池暂存库，以利于中转。 本项目定点上门收集 符合 废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。 本项目建成运营后，收集和运输人员配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等 符合 废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。 废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。 废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。 拆装后的铅材料应包装后收集。 本项目采取措施： 已与有资质单位签订危废运输收集合同，详见附件 将设置专用耐酸容器 本项目不涉及拆解 符合 收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于 30 t。 项目最大单次贮存量为30t，收集后及时通知有资质下游单位。 符合 贮 存 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，项目为暂时贮存。 符合 废铅酸蓄电池的长期贮存设施符合以下要求： （1）贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源； （2）贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液； （3）应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站； （4）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； （5）应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； （6）应设有适当的防火装置； （7）作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施； （8）应设立负压排气系统。 （1）本项目仓库设置有防雨，供水来自当地供水管道，无其他热源。 （2）贮存点将按规范设置耐酸隔离层，以截留和收集废酸电解液。 （3）仓库拟设置4.8m3收集池。 （4）仓库将只设置一个入口。 （5）仓库将按规范设置空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气。 （6）项目将按规范设置防火装置。 （7）项目按规范设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施。 （8）项目将设立负压排气系统。 符合 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 本项目为废旧铅酸蓄电池专用贮存库，设计符合上述安全防护要求，并采取了防止电解液泄露，严格控制环境污染。废旧电瓶用专用车辆运至仓库，不露天堆放。 符合 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过 60 d，长期贮存时间最长不得超过 1 年。 本项目为暂存库房，暂存时间最长不得超过 60 d。 符合 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2009）相符性 项目 规范要求 项目建设条件 符合性 一 般 要 求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 本项目利用原有厂房改造为仓库，将按规范要求改造 符合 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。 符合 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 本项目收集完整铅酸蓄电池，常温常压下不水解、不挥发。破损电池有专门收集设施及硫酸雾处理设施。 符合 禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装。 本项目仅收集铅酸电瓶，不涉及不相容（互相反应）的危险废物。 符合 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 本项目不涉及直接装载液体或半固体废物，破损电瓶有专门的收集设施。 符合 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签 废旧铅酸电池进出厂均按照要求分别粘贴标签。 符合 选 址 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 项目选址不在上述区域内。 符合 设施底部必须高于地下水最高水位。 项目设施均在所在区域地下水最高水位以上。 符合 应避免健在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。 项目选址不在上述区域内。 符合 贮存设施设计原则 必须有泄露液体收集装置 设置专用耐酸容器 符合 用以存放装载液体、半固体危险容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 项目贮存场所地面均做防渗。耐腐蚀处理，确保无裂隙。 符合 应设计应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所未见的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 收集沟防止泄漏扩散。 符合 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 项目仅收集废旧铅酸蓄电池 符合 堆放 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 项目将严格按照规范改造建设 符合 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 按要求堆放 符合 衬里放在一个基础或底座上 拟放置在架子上 符合 衬里要能够覆盖危险废物或其可溶出物可能涉及的范围 能覆盖危险废物或其可溶出物 符合 衬里材料与堆放危险废物相容 衬里材料与堆放的危险废物相容 符合 危险废物对要防风、防雨、防晒 仓库为室内密闭空间，可满足 符合 不相容的危险废物不能堆放在一起 仅涉及一类危险废物 符合 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统 设计有浸出液收集池 符合 运行与管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接受的危险废物一致，并登记注册 本项目进收集、贮存废旧铅酸蓄电池，进厂后检验并登记注册 符合 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物 按规范严格执行 符合 每个堆间应留有搬运通道 项目按要求设置搬运通道 符合 不得将不相容的废物混合或合并存放 仅收集废旧铅酸电池，相容可合并 符合 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期 公司账台应明确记录废旧铅酸蓄电池名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期 符合 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理 将严格按照规范执行 符合 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志 按要求设置警示标志 符合 安全防护与监测 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏 项目周围设置围墙 符合 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施 按严格规范配备 符合 按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行检测 委托当地环境监测站定期对厂区进行监测 符合 环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 A.风险识别 A.1 风险识别范围和类型 ①风险识别范围 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目主要进行废铅酸蓄电池的回收、储运，生产设施风险识别为：全厂储运设施和运输过程；物质风险识别为：废铅酸蓄电池破损泄漏出的电解液，其中含有铅、二氧化铅、硫酸铅、硫酸等。 各风险物质危险特性见表7-6。 表7-6 风险物质危险特性 名称 理化性质 毒理性质 健康危害 铅 化学式Pb，柔软略带灰色白金属，不溶于水，溶于硝酸和热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1740℃，相对密度11.34。 主要侵入途径为消化道、吸入。大鼠经腹腔LD100为1000mg/kg，大鼠经静脉LD50为70mg/kg，豚鼠MLD为100mg/kg。 轻度中毒：轻度神经衰弱综合症，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛，贫血，中毒性周围神经病。重度中毒：铅麻痹，铅脑病。 二氧化铅 化学式PbO2，棕褐色结晶或粉末，不溶于水、醇，溶于乙酸、氢氧化钠水溶液。熔点290℃，相对密度9.38。 主要侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。豚鼠腹膜内注射LD50为200mg/kg。 硫酸铅 化学式PbSO4，白色单斜方晶体，微溶于水，溶于浓硫酸和碱液，不溶于乙醇。熔点1000℃，相对密度6.2。 主要侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。 硫酸 化学式H2SO4，无色无味澄清粘稠油状液体，与水和乙醇混溶。98%的浓硫酸密度1.84g/mL，沸点338℃，熔点10.49℃。 主要侵入途径为食入、吸入。大鼠经口LD50为2140mg/kg。 对皮肤、粘膜等组织有刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明。引起呼吸道刺激症状；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 ②风险识别类型 结合项目情况，可能发生的风险类型为电解液泄漏事故、车间火灾事故。 A.2风险识别内容 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），选择生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的1~3个主要化学品，按照附录A.1进行物质危险性判定，附录A.1中的物质危险性标准见表7-7。 表7-7 物质危险性标准 类型 LD50（大鼠经口）/（mg/kg） LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） LC50（小鼠吸入，4小时）/（mg/L） 有毒物质 1 <5 <1 <0.01 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃物质 1 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 本项目涉及的风险物质中铅属于导则规定的有毒物质，二氧化铅、硫酸铅、硫酸为一般有毒物质，其中硫酸还具有腐蚀性。 ②生产过程潜在危险性识别 本项目不涉及生产，风险主要来自储运过程。 a.一次电池风险类型 本项目主要对废铅酸蓄电池进行回收储存，不涉及加工（拆解提炼等），收集的电池主要为各收集点更换下来的完整的废铅酸蓄电池，经专用车辆运至车间仓储区，一般不会对电池造成损伤；破损蓄电池盛放在密闭专用容器内，连同容器一并运至破损蓄电池储存区存放，有少量硫酸雾废气排放，经车间通风处理后对环境空气质量影响不大。如不慎在储运过程中对电池造成损伤，其风险主要体现在电解液的泄漏，回收免维护蓄电池泄漏量较小。因此要求建设单位加强管理，将完整蓄电池和损伤蓄电池分类存放，并采用专用容器等进行暂存，防止电解液泄漏到环境。在此前提下，本项目发生电解液泄漏的风险很小。 b.二次电池风险类型 二次电池的风险主要体现在电池的爆炸，其原因主要有①电池本身原因：由于电池内部缺陷，电池本身在不充电、不放电的情况下爆炸；②充电过程：电池在特殊的温度、湿度以及接触不良等情况或环境下可能瞬间放电产生大量电流，引发自燃或爆炸；③短路，可能性较小；④在高温条件下或易燃物品旁，也有可能引起爆炸。 由于本项目收集的都是废铅酸蓄电池，不存在充电和放电情况，发生爆炸主要是由电池自身原因及外在高温引起的。通过对爆炸蓄电池形成原因进行分析和统计，95%以上的爆炸是由于使用过程中存在一定缺陷造成，极少部分是由于蓄电池自身品质因素造成的。对国内外有关电池爆炸的事件进行统计可知，发生爆炸的电池基本为锂离子电池。本项目收集储运的为铅酸蓄电池，且不涉及加工，在遵守相关规范情况下，发生爆炸的风险极小，本环评不对其风险进行具体分析。 c.运输风险 运输风险主要为人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆、包装破损，继而使电池或电解液散落到环境中，进入水体、土壤，从而对环境造成污染。 d.火灾 因车间电气设施老化，气温过高或管理不严，有明火进入车间，可能引发火灾。此外，外部其他企业发生火灾，也可能危及本项目。发生火灾时，受高温影响，可能引起车间内暂存的电池爆炸、破裂，一次电池电解液泄漏等。铅的熔点为327.5℃，一旦引起火灾、爆炸事故，铅尘可能通过燃烧产生的烟气影响环境空气，进而对人体造成危害。 ③重大危险源判定 a.判定依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源两种，根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。重大危险源的辨识指标有两种情况： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下方公示计算，若满足公式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…，qn—每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…，Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目风险物质不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列的易燃易爆、有毒有害物质，因此本项目不构成重大危险源。 A.3环境风险保护目标 根据评价范围内敏感目标的分布情况和项目可能产生的环境影响，确定评价的主要保护目标为表7-8。 表7-8 环境风险保护目标 环境要素 保护目标 方位 最近距离 功能区 环境保护内容 地表水 淮河入海水道 S 2.8km 饮用水源 农业用水 地表水水质Ⅲ类 环境空气 刘伶村 N 430m 居住区 环境空气二类 刘伶台 E 130m 居住区 刘伶小学 N 720m 学校 新区花园 E 1.5km 居住区 李庄 S 1.4km 居住区 沈庄 WN 1km 居住区 声环境 厂界外200m范围内 声环境3类区 B.风险评价等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险评价工作等级划分为二级，环境风险评价范围以项目车间为中心，半径为3km的圆形区域。 C.风险事故影响分析 C.1 泄漏影响分析 ①后果计算 从本项目建设内容来看，每次收集的电池主要为各收集点更换下的完整的废铅蓄电池，经专门的车辆运至车间仓储区，一般不会对电池造成损伤；破损蓄电池盛放在密闭专用容器内，连同容器一并运至破损蓄电池储存区存放，有少量硫酸雾废气排放，经车间通风处理后对环境空气质量影响不大。收集和储存时将完整蓄电池和损伤蓄电池分类存放，废蓄电池采用专用容器盛装。最可能发生的泄漏事故为破损蓄电池储存区专用容器因材质老化或操作失误发生破损或倾翻，导致电解液泄漏事故，泄漏量按照一整个架子倒塌导致2个容器内全部电解液流出计算（容器容纳破损电池约1t，平均电解液量按总重的7%计），约70kg。 当70kg电解液全部泄漏，由于仓储区四周设置漏液收集沟，电解液不会流出该区域，影响范围仅为仓储区。 泄漏的电解液会挥发硫酸雾废气，根据《环境统计手册》推荐的硫酸雾统计公式，硫酸雾挥发量约为0.78kg/h，直接排放对环境的影响情况见表7-9。 表7-9 泄漏挥发的硫酸雾对环境的影响情况 距源中心下风向距离D/m 质量浓度mg/m3 占标率% 10 0.0935 31.17 100 1.166 388.67 200 1.029 343.00 400 0.5186 172.87 600 0.2928 97.60 800 0.1905 63.50 1000 0.1365 45.50 下风向最大落地点浓度 1.166 388.67 最大落地点浓度所在距离 100m 根据预测，事故状态下挥发的硫酸雾废气直接排放时，对下风向600m范围内的落地点浓度超出质量标准要求，主要影响对象为刘伶村、刘伶台居民，对600m以外的落地点浓度满足质量标准要求。最大落地点浓度占标率为388.67%，位于下风向100m处，影响范围内均为企业厂房或空地。 ②影响分析 当电解液泄漏后，最容易对环境产生影响的主要成分是硫酸和铅，硫酸具有酸性和腐蚀性，渗入土壤会造成土壤酸性，进入地表水中会污染水域，导致水中动植物死亡，其挥发的硫酸雾会影响周围环境空气，危及周围人群的健康和安全；铅具有一定的毒性，直接接触或摄入含该物质的水、食物有损人体健康，并造成土壤和水体的污染，对人员安全和环境产生不良后果。 一般铅酸蓄电池用的是较低浓度的稀硫酸，挥发性不强，硫酸中含有少量铅，发生泄漏事故时可经漏液收集沟引入收集池；仓储区及收集池采取地面硬化+防腐防渗处理，泄漏物料不会渗入土壤及地下水；挥发产生的硫酸雾废气经集气罩收集再经碱液喷淋处理达标后排放，不会对环境空气质量产生明显不利影响；本项目周边多为工业企业，建设单位应加强管理，严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行项目建设并管理营运，在此前提下，不会对周围环境和敏感目标造成影响。 C.2 运输风险影响分析 本项目储运的货物为危险废物，电瓶的收集及运输由企业联系运输公司，因收集点多而分散，各收集点废铅酸蓄电池数量也不一致，因此运输不具备固定线路。但运输路线确定的总体原则为：途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，不得穿越饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 本项目废铅酸蓄电池转运全部采用公路运输，配备专门的押运人员，委托有相应运输资质的运输公司，并使用有特殊标志的专业运输车辆从收集点运输至淮安树涛再生资源有限公司厂内，途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，不得穿越饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 相对于厂内运输而言，道路运输的风险难以控制，风险性较大，主要的风险因素是运输过程中发生震动、颠簸或交通事故导致容器破裂或倾覆，使得电解液泄漏。正常运输情况下，发生事故概率较低，但在阴雨天、暴雨、台风天、大雾天及冬季路面积雪结冰等恶劣天气下，事故发生概率会随之上升。因事故发生地所处的环境敏感程度不同，危险程度也不同。废电解液进入到水体、土壤中的环境影响远大于散落在道路路面的环境影响。若硫酸进入地表水中会污染水域，导致水中动植物死亡，渗入土壤会造成土壤酸性；铅具有一定的毒性，进入环境会造成土壤和水体的污染，间接影响人体健康和环境安全；若不慎发生运输车辆翻车进入饮用水源保护区等敏感水域，影响后果将在上述基础上严重加剧，危及全部使用该区域水源的居民安全，造成重大的环境和社会影响。 C.3 火灾影响分析 本项目仓储车间具有良好的消防措施，电池转运周期也较短，只要管理人员加强日常维护、巡视，禁止明火进入车间，发现问题马上解决，车间发生火灾的风险很小。目前，国内外还没有发生因火灾等因素引起废铅酸蓄电池泄漏和爆炸，从而对环境带来危害的报道。 D.风险防范及应急措施 D.1 风险管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： 1、必须将“安全第一，预防为主”作为企业经营的基本原则。 2、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的工作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确地实施相关应急措施。 3、设立安全环保管理岗位，由相关专业或经验丰富的人员任职，负责企业的安环管理。 4、建立完备的应急组织体系，包括应急领导小组和应急处置队伍，负责落实企业应急防范措施和对外上报当地政府部门、安全、环保、消防等相关部门。 5、严格遵守废铅酸蓄电池储运的安全规定，落实仓储车间应有的配套设施并按有关规定进行管理。 6、为员工提供劳动防护用品，并配备足够的医疗药品和其他应急物资，便于事故应急处置和救援。 D.2 火灾风险防范及应急措施 1、规范操作规程，严禁车间内吸烟，严禁携带火种进入车间。 2、日常收集过程中，对回收的废铅酸蓄电池逐个检查，防止电池发生短路等原因引起火灾。 3、按照《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》要求设置消防设施。 4、发生火灾时，采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需彻底清理，避免再次发生火灾。 D.3 收集和运输过程中风险防范措施 1、废旧铅酸蓄电池收集运输时，需采用符合国家标准的专门容器分类收集，发生事故时能对泄漏的电解液进行收集；废铅酸蓄电池整齐码放在容器中，所有容器加盖后整齐放置在车厢内，再用绳子固定，防止容器滑动。 2、装运的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，承载强度大，不易燃烧熔融，耐酸耐腐蚀，且能加盖密闭，有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须张贴标签，详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 3、回收废旧铅酸蓄电池时由专用车辆运输，运输车辆须有明显的标识，对危险废物来源、数量、类型等信息一一记录在册并保存。 4、收集人员配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、耐酸手套、专用眼镜等；制定事故应急预案，以保证在收集运输过程中发生事故时能有效地减小甚至防止对环境的污染。 5、若在废铅酸蓄电池收集运输过程中，发生车祸等事故，造成电解液泄漏时，应及时用石灰进行围堵，用片碱进行中和，防止其进一步扩散至水体或土壤中，并将泄漏的电解液收集转移至专用容器内；若泄漏的电解液流入周边土壤里，应将受到污染的土壤收集，收集后的电解液和土壤作为危险废物，委托有资质的单位处理。 6、若运输过程中发生运输车辆翻车进入饮用水源保护区等敏感水域，在及时开展电解液围堵和中和，防止扩散的基础上，立即上报环保、卫生和政府部门，监控受污染水域的水质状况，避免发生饮水者中毒事故。 7、合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免运载废铅酸蓄电池的车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。 8、运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物。 D.4 储存过程中应采取的防治措施 1、仓储区应满足以下要求： （1）应建有一定高度（不低于1m）的堵截泄漏的裙边，地面与裙边要用坚固防渗的材料建造；不同类型废铅酸蓄电池应分类、分区储存，中间进行隔断。 （2）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）须设置泄漏液体收集装置、通风换气装置和气体净化装置。 （4）用于存放液体、半固体危险废物的地方，须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。 2、废铅酸蓄电池按是否带有电解液和破损情况区分，暂存于不同的储存区；破损的铅酸蓄电池、废电解液和废容器包装分类贮存于专用容器内，存放于危废贮存区，各类危险废物定期委托有资质单位处置。 3、加强仓储区的运行管理，做好出入库管理记录和标识，定期检查包装容器的完好性，发现破损及时采取措施。各危险废物均设置警示标志和标签，暂存库出入口设置信息化监控。 4、废铅酸蓄电池和其他危险废物的贮存场所的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测、应急措施，以及关闭等均须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求进行。 5、根据事故应急池容积公式V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5计算： 式中：V总—事故储存设施总有效容积，m3；（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同贮存单元分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的泄漏物料量，70kg。 V2—发生事故的废铅酸蓄电池的消防水量，m3；V2=∑Q消t消。 Q消—发生事故的废铅酸蓄电池使用的给水流量，m3/h；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2012），每个储存区设1个消防水枪，单个枪水量为10L/s。 t消—对应历时，h；根据项目事故类型，对泄漏物料用抹布或拖把清理后，需对地面残留的泄漏物料进行冲洗，冲洗时间约10min。 V3—发生事故时可以转输到其他储存设施的物料量，m3；本环评取0。 V4—发生事故时仍须进入该收集系统的生产废水量，m3；无生产废水，取0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；位于室内，取0。 由计算可知，本项目应配备的事故应急池的容量不应小于6.07m3。 本项目漏液收集沟宽0.22m，深0.12m，四周合计沟长约80m，容积为2.1m3；漏液收集池（2m×2m×1.2m）容积为4.8m3；合计容积为6.9m3，可满足事故应急要求。当发生事故时，水污染物进入事故池，作为危险废物委托处置。 E.应急预案 E.1 应急预案主要内容 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故应编制环境应急预案。根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)(企业事业单位版)》，应急预案主要组成部分见表7-10。 表7-10 环境风险应急预案主要组成部分 序号 项目 内容及要求 1 总则 编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、预案体系 2 基本情况 企业概况、工程内容、平面布置、设备和原辅材料、工艺流程、三废排放情况 3 环境风险辨识 环境风险物质、生产工艺与环境风险控制水平、环境风险受体、环境风险等级、环境风险单元、环境风险辨识 4 应急能力建设 环境风险管理制度落实情况、环境风险防控措施落实情况、环境应急资源配备情况 5 组织机构和职责 明确应急组织机构的构成和应急体系中各岗位的应急工作职责 6 预防、预警及信息报告 预防：建立健全预案体系、环境风险监控 预警：明确预警条件、方式、方法和信息发布的程序 信息报告：信息接收与通报、上报、传递 7 应急响应 响应分级、响应程序、应急处置、应急终止 8 信息公开 明确向有关新闻媒体、社会公众通报事件信息的部门、负责人和程序以及通报原则 9 后期处置 明确事件污染物处理及环境损害赔偿方案；配合有关部门对突发环境事件中的长期环境影响进行评估；明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序 10 保障措施 应急通信与信息保障、应急队伍保障、应急装备保障、他相关保障措施（如：经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等） 11 预案管理 预案培训、演练、评估及修订、备案、签署发布 12 附件 重点岗位现场处置预案；应急信息接报、处理、上报，应急预案变更等规范化格式文本；关键的路线、标识和图纸 E.2本项目应急预案概况 ①环境风险辨识 确定本项目环境风险物质为废铅酸蓄电池破损泄漏出的电解液，其中含有铅、二氧化铅、硫酸铅、硫酸等；可能造成环境危害的环境危险源为储运过程。根据环境危险源的危险特性，确定其环境风险事件后果和突发环境事件级别。 ②环境风险等级 根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，通过定量分析本项目环境风险物质最大存在总量与临界量的比值（Q），环境风险及其控制水平（M），环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵的方式分为一般、较大和重大三个环境风险等级。 ③应急能力建设 按要求落实环境风险管理制度，对未落实的内容进行完善；按要求落实环境风险防控措施，对未落实的措施进行完善；按要求配备本项目环境事件应急所需的物资和装备，主要包括耐酸工作服、耐酸手套、专用眼镜、呼吸气等个人防护装备，急救箱、绷带等医疗急救用品，扩音器、移动电话、对讲机等应急通讯装备，石灰、片碱等应急处置物资，以及消防设施、应急照明装备等；按要求组建应急指挥部和应急处置专业队伍，并明确各岗位的职责；明确本项目应急物资储存点、应急集合点、应急救助站、应急疏散撤离路线等内容。 ④应急处置 本项目风险物质硫酸和铅（及其化合物）的应急处置内容见表7-11。 表7-11 硫酸和铅（及其化合物）的应急处置 内容 硫酸 铅（及其化合物） 泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入；应急人员戴好面罩和防护服；合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触；在确保安全情况下用片碱中和，用石灰堵漏；喷水雾减慢挥发(或扩散)，不要对泄漏物或泄漏点直接喷水；用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，收集后暂存；也可用大量水冲洗，收入事故应急池。 切断火源；戴好面具和防护服；泄漏物用干砂土混合；用铲子将泄漏物收集于干燥净洁有盖的容器，固化处理后暂存；污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，污水收入事故应急池。 防护 措施 防护装备：可能接触硫酸蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具，抢救或逃生时，佩带呼吸器，以及防护眼镜、防护服、手套等；工作后洗漱更衣；保持良好的卫生习惯。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给输氧，给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，就医。 防护装备：佩戴防护口罩或呼吸器、防护眼镜、防护服、手套等； 工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后洗漱更衣；实行就业前和定期的体检；保持良好的卫生习惯。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗； 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧，呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医； 食入：给饮足量温水，催吐，就医。 中毒治疗：首先必须导吐(可用吐根糖浆)，并用1％硫酸钠或硫酸镁洗胃，向胃内注入硫酸钠或硫酸镁15～20g，使形成不溶性硫化铅，然后再次洗胃，以清除沉淀出的硫化铅；慢性铅中毒目 急救 措施 前常用的祛铅疗法是将Na2CaEDTA15~25mg/kg加于5％葡萄糖液内配为0.3％~0.5％溶液，静脉滴注或缓慢静脉注射，使成无毒的依地酸铅盐由尿排出。 灭火方法 砂土，禁止用水 干粉、砂土。 ⑤应急响应 明确应急响应的流程和步骤；明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法；明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等；在应急预案中详细确定：污染源切断、污染源控制、人员紧急撤离和疏散、人员防护和监护措施、应急监测、现场洗消、应急终止等。 ⑥后期处置 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案，制定受灾群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案；配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 泄漏 电解液 | 无组织硫酸雾 | 无组织逸散 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  |  |  | 有组织硫酸雾 | 酸雾净化塔处理达标后经排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 营运期 | 职工生活污水 | CODCr | 生活污水经化粪池处理后接管淮安区污水处理厂 | 对周围环境无影响 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 酸雾塔 | 喷淋废水 | 中和后接管淮安区污水处理厂 |  |
| 固体废物 | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 经收集后，交由环卫部门处理 | 无害化 |
|  |  | 暂存过程 | 废电解液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 破损电瓶 |  |  |
|  |  |  | 废劳保用品 | 混入生活垃圾 |  |
| 噪声 | 营运期 | 设备运行噪声 | 项目选取低噪设备，合理布局，对高噪声设备采取隔声、减震、消声等措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求 |
| 其他 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用已建厂房内，无需进行土建施工，施工期主要为设备的安装以及满足危废暂存要求而对标准化厂房进行的改造，不会对生态环境造成影响。 |

表8-2建设项目“三同时”验收一览表

| 验收内容 项目 | 工艺或设备名称 | 总投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池 | 1 | - |
| 废气 | 微负压排气系统、酸雾净化塔 | 20 | - |
| 噪声 | 设置减振设施、消音器、隔音墙、加装消声器等 | 14 |  |
| 固废 | 生活垃圾、废电解液、破损电瓶 | 20 | - |
| 厂区绿化 | / | 5 | - |
| 合计 | / | 50 | - |

# 九、结论与建议

结论 产业政策相符性 本项目属F5191 再生物资回收与批发，经查询本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（国家发改委21号令）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类，所以满足国家和地方产业政策，在产业政策方面是可行的。 规划相符性： 本项目选址位于淮安区工业园华西路1号，依据江苏淮安经济开发区铁云路东侧片区土地利用规划，项目所在地用地规划属于生产研发用地Ma，属工业用地，选址合理。 本项目为废铅酸蓄电池回收储存项目，不属于禁止建设的重污染、高环境风险行业三类工业项目，符合环境功能区划。 本项目厂界最近生态红线区为苏北灌溉总渠（淮安区）生态公益林，与本项目最近距离为2.5公里，即不在生态红线区域范围内。由此可见，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号)的相关保护规划要求。 环境影响及采取的环保措施 废水：本项目生产过程中无生产废水产生与排放，运营期的生活污水经化粪池处理、喷淋废水经中和后接管淮安区污水处理厂，尾水达标后进入入海水道北偏泓； 废气：本项目废气主要为泄漏电解液的挥发，收集后经酸雾净化塔处理达标后排放，部分无组织硫酸雾能够满足无组织排放标准； 噪声：本项目设备噪声经过选取低噪设备，合理布局，对高噪声设备采取隔声、减震、消声等措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； 固废：项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废电解液、废劳保用品及破损电瓶。员工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处置；废电解液、破损电瓶属于危废，贮存于仓库内危废暂存处，后由有资质单位进行处置；废劳保用品可混入生活垃圾处置。项目固体废物零排放，对区域环境影响较小，可忽略不计。 项目投入运营后，产生的废气、噪声、废水、固废等污染物经治理后达标排放，对周围环境影响较小。 总量控制 废水：373 m3/a。 污染物名称 COD SS NH3-N 接管量t/a 0.112 0.074 0.011 最终外排量t/a 0.022 0.007 0.006 废气：硫酸雾有组织：0.0143t/a,无组织：0.0475t/a。 固废：0t/a。 结论 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策的要求，在采取有效的污染防治措施后，项目废水、噪声、固废等均能达标排放，其建设和运营不会对周边环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏，当地环境也不对本项目的建设构成制约。在采取了本评价提出的环境影响减缓措施后，从环保角度来说，本项目的建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 建议 项目装卸过程必须在暂存仓库内进行，严禁在仓库外装卸。 项目严禁收集破损废铅酸蓄电池，严格遵守相关操作规范及包装设施。 项目废旧电池回收暂存容器严禁在本项目区清洗，均同废旧电池一起运往接收单位后在接收单位进行清洗。 严格禁止私自对废铅酸蓄电池进行拆解和后续加工。 本项目严禁回收暂存镉镍电池、氧化汞电池等危险废物。 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，同时完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 建立完善的安全生产管理系统，建立健全事故防范措施及应急措施。 落实本报告表中提出的各项安全防范措施和环保措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

淮安市企业环保信用承诺书

| 单位全称 | 淮安树涛再生资源有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 工商注册号 |  |
| 社会信用代码 | 91320803MA1P0511XX |  |  |
| 信 用 承 诺 事 项 | 我公司申请建设项目环境影响评价审批□，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物经营许可和危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治措施□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 5、严格按照环保部门拆除或者闲置污染防治设施的要求执行。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 2017年 11 月 17 日 |