建设项目环境影响报告表

项目名称：林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程

建设单位（盖章）  淮安市淮安区林集镇人民政府

编 制 日 期 ：二O一八年一月

江 苏 省 环 境 保 护 厅 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮安市淮安区林集镇人民政府 |
| 法人代表 | 高尚文 | 联系人 | 贾俊 |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区林集镇人民政府 |
| 联系电话 | 13901407318 | 传真 | / | 邮政编码 | 223200 |
| 建设地点 | 淮安区林集镇林集居 |
| 立项审批部门 | 淮安区发改委 | 备案号 | 淮发改审字[2017]292号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 其他污染治理N7729 |
| 占地面积 （涉及范围） | / | 绿化面积 (平方米) | 950 |
| 总投资 (万元) | 98.5 | 其中：环保投（万元） | / | 环保投资占总投资比例 | / |
| 评价经费 （元） | / | 投产日期 | 2019年3月 |
| 主要设备：管道、垃圾中转车1辆、垃圾压缩设备1套 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 73 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 0.8 | 燃气（液化气） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（生活废水√□）排水量及排放去向 本项目收集林集镇林集居生活污水约13943m3/a，生活污水经本项目管网工程进入“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”污水处理设施进行处理，处理后污水最终排入温山河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、工程由来 2013年底，省环保厅要求全省各涉农地区启动覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作，根据这一要求，淮安区环保局编制了淮安市淮安区农村环境综合整治规划（2013－2017），根据这一规划，淮安区2017年共对26个行政村开展环境综合整治工作。本项目为林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程。 2、建设内容 本次选择在林集居集居区开展生活污水治理试点工作，主要是铺设污水收集管网，覆盖200户、760人，共拟铺设HDPE管DN300污水管网400m，DN300铸铁管1320m，以上全部采用开挖的施工方式，开挖后须进行路面恢复工程；污水管网平面布置图见附图“林集镇林集居污水工程平面布置图”。 林集居全村共有人口800户，3400人，配置村庄垃圾中转车1辆，及原有垃圾收集桶100个。 在林集镇林集居设“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”污水处理设施1座，占地面积约120平方米，处理规模40t/d，处理范围覆盖林集居人口200户，760人。 本项目至今为止还未进行开工建设，不属于未批先建项目。 3、与产业政策、土地政策的相符性 ⑴产业政策符合性 建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中鼓励类的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”的第15款 “三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策；也属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修订)中鼓励类的第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”的第15款 “三废”综合利用及治理工程，符合江苏省产业政策要求。 ⑵土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 4、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用水73t/a，来自林集镇林集居自来水管网，主要用作垃圾清运房冲洗用水。 本项目通过建设污水管网收集生活污水为13943t/a (38.2t/d)，生活污水本工程管网进入“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理设施。 （2）供电 建设项目用电量为0.8万kwh/a，来自林集镇供电线路接入。 （3）贮运 本项目收集的垃圾全部由垃圾中转车运输。 建设项目公用工程一览见表1.1。 表1.1 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 垃圾集中清运 约1.7t/d 由垃圾中转车运输 公用工程 给水 73 /a 来自林集镇林集居自来水管网 排水 40t/d 生活污水本工程管网进入“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地” 供电 0.8万kwh/a 来自林集镇供电线路接入 绿化 950 m2 主要是管网工程植草绿化 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为农村环境综合整治工程，在本项目未建设前，林集镇林集居生活污水没有经过处理，由各住户呈无序状任意排放，对附近沟渠产生一定的污染，最终影响到温山河水环境；林集镇林集居所产生的生活垃圾也由住户呈无序状任意倾倒，对林集镇林集居生活环境产生不利影响。通过本项目的建设将彻底改变林集居生活污水乱排、林集居垃圾乱倒的现状。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地形、地貌、地质 淮安区属扬子淮地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚台生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉物。淮安区为国家地震烈度7度区，距郯庐断裂带直线距离90公里。 二、气候、气象 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡段，兼有南北气候特征,季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下,冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s， 年均气温14.10℃年均无霜期220天，平均日照2269小时, 年均相对湿度79%。 三、水文、植被、生物多样性 淮安区地处里下河水网地区，过境河流有大运河、苏北灌溉总渠、废黄河、里运河、入海水道，境内总长146公里。 淮安区是传统的农业区，农业发达，农作物品种齐全，主要农作物有水稻、小麦、玉米、 大豆、油菜等。植被属于常绿灌木林和暖温带落叶阔叶的混交型，现主要为意杨，另有 水杉等少量杂树。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 淮安区即原楚州区，2012年2月23日楚州区更名淮安区，属辖现淮安市，位于江苏省苏北中部，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，总面积1600多平方公里，现辖25个乡镇和1个街道办事处，总面积1267平方公里，人口120万。境内地势平坦，气候温和，四季分明。主导产业为纺织、毛巾、盐化工、教具，经济总量平稳增长。2016全年实现地区生产总值402.74亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值60.32亿元，增长2.3%；第二产业增加值159.57亿元，增长11.4%；第三产业增加值182.85亿元，增长11.5%。全区人均生产总值37263元。产业结构不断优化。三次产业比重分别为15.0∶39.6∶45.4。全年规模以上工业企业实现产值757.96亿元，同比增长18.3%；按类型来看，全区大中型企业实现产值232.36亿元，占全区规上工业总产值比重达30.7%，同比增长6.9%。现有大专院校2所，职工学校6所，中专院校3所，进修学校1所，另有部分科研设计单位，全区已普及九年义务教育。有图书馆、博物馆、文化馆、青少年宫各1个，淮剧团1个。淮安区文物景点较多，有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位4处，市级文物保护单位36处；是江淮流域古文化的发源地之一，历史悠久，是国务院命名的全国历史文化名城，素有“壮丽东南第一州”之美誉；在这片土地上，孕育了“兴汉三杰”之一的韩信、《西游记》作者吴承恩、南宋抗金英雄梁红玉、民族英雄关天培等一批名人志士，特别是一代伟人周恩来1898年诞生在楚州，为中华民族近代发展史增添了光辉灿烂的篇章。 林集镇位于淮安区西南边缘，东倚京杭大运河与平桥镇隔水相望，南与南闸镇接壤，邻近著名湖泊白马湖，西沿南水北调枢纽新河，与省国营白马湖农场毗邻，北与三堡乡交界。镇政府驻林平路1号，距淮安区政府驻地（淮城镇）20公里。全镇面积36.6平方公里，其中耕地面积1975.87公顷，辖9个行政村，2个居委会，74个联组，5180户，总人口22341人。 2015年，我镇共完成财政总收入4585.96万元，占全年目标的 106.3%，公共财政预算收入留库数627.94 万元，占全年目标的 113%；完成工业总产值189639万元，开票销售10600万元，工业总投入27400万元，其中：列统企业完成产值88051万元，开票销售32050万元，入库税金 515万元；招商引资到位资金1亿元，占全年目标任务的 100 %，注册外资实际到账 300 万美元，工业用电量 212千瓦时，占全年目标任务的119.7%；全年新开工项目 4个，新竣工项目 1 个，技改项目1个，结转项目1个，签约待开工项目2个。农民人均纯收入13802.8万元，年增幅11%。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 一、环境空气 根据南通化学环境监测站有限公司2018年1月9日林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目所在地监测数据表明，SO2、NO2、 PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（μg/Nm3） 监 测 日 期 监测时间 二氧化硫 二氧化氮 可 吸 入颗 粒 物 2018.1.9 2:00～3:00 33 48 121 8:00～9:00 41 52 14:00～15:00 46 55 20:00～21:00 43 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 150 80 150 从上表数据可知，评价区域内SO2、NO2 、PM10 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明评价区域环境空气质量现状总体良好。 二、地表水环境 本项目管网收集生活污水最终进入温山河，水域功能类别为Ⅲ类水。根据南通化学环境监测站有限公司林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程林集镇温山河进行监测，部分污染物监测结果见表3.2： 表3.2 水环境质量现状 单位：PH无量纲，其他均为mg/L 河流 PH 氨氮 总磷 化学需氧量 温山河 7.52 0.421 0.120 14.8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 1.0 0.2 20 从表中数据可以各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境 本项目位于淮安区林集镇林集居，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。南通化学环境监测站有限公司2018年1月9日进行现场监测，结果见表3-3，本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 污水设施N1 林集居 N2 N3 N4 2018.1.9 昼间 48.6 44.5 45.2 46.1 夜间 40.2 38.5 39.1 39.5

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3.4 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 水环境 温山河 E 2500 小河 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 空气 环境 大气 管网周边区域 / / 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 居民 污水管网两侧 5-40 约760人 居民 污水设施东侧 5 约20人 居民 污水设施南侧 40 约100人 居民 污水设施西侧 30 约50人 声环境 居民 污水管网两侧 5-40 约760人 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 居民 污水设施东侧 5 约20人 居民 污水设施南侧 40 约100人 居民 污水设施西侧 30 约50人

四、评价适用标准

一、施工期： 1、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.4。 表4.4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2、施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放时周界外浓度最高点不大于1.0mg/m3，详见表4.5。 表4.5 大气污染物综合排放标准 单位：dB(A) 污染物 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 监控点 浓度限值mg/m3 周界外浓度最高点 1.0 二、运营期： 1、噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，详见表4.6。 表4.6 声环境质量排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 55 45 2、污水排放执行放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准，见下表4.7。 表4.7 污水综合排放标准 （单位：mg/L） 项目 COD SS BOD5 NH3-N TP 标准值 60 20 20 15 1 依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准 3、废气 恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表12 工艺废气排放标准限值表 单位：mg/Nm3 污染因子 标准 氨 硫化氢 恶臭污染物厂界标准值 1.5 0.06 依据 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

总量控制因子和排放指标： 废水：本次选择在林集镇林集居开展生活污水治理试点工作，涉及200户，760人。该部分生活污水经本项目管网接入“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”污水处理设施处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后排入温山河。排入环境量为：废水量137943m3/a ,其中CODcr0.84t/a、SS0.28t/a、NH3-N0.21t/a、TP0.014t/a。 固体废弃物：固废外排量为0。

### 五、建设项目工程分析

一、建设方案及工程量 1、管网建设方案及工程量 污水管网中，入户管采用DN110的UPVC管，村庄内部采用DN225的UPVC管和DN300的HDPE管作为支管，采用DN400的HDPE管作为干管。根据农村地区实际，一般采取开挖的施工方式施工。 铺设HDPE管DN300污水管网400m，DN300铸铁管1320m，以上全部采用开挖的施工方式，开挖后须进行路面恢复工程；污水管网平面布置图见附图“林集镇林集居污水工程平面布置图”。 2、垃圾清理建设方案及工程量 林集居共有人口800户，3400人，配置村庄垃圾中转车1辆。 3、污水处理设施建设方案及工程量 1）、污水处理设施工程占地面积：约120平方米。 2）、污水处理设施工程位置：林集镇林集居。 3）、污水处理设施工程处理规模及处理范围：处理规模40t/d，处理范围覆盖林集居集居区人口200户，760人。 4）、主要工艺为：“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”，工艺流程见下图。 5）、本污水处理工艺进出水要求 林集居污水处理设施主要处理生活污水，水质比较简单，污染物浓度不高，经“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理工艺处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后最终排入温山河。具体进出水水质要求详见表5.1。 表5.1 进出水水质要求 污染物名称 COD BOD 氨氮 TP SS 进水水质要求（mg/L） ≤300 ≤150 ≤35 ≤3.0 ≤200 出水水质要求（mg/L） ≤60 ≤20 ≤8 ≤1.0 ≤20 污水设施处理效率（%） ≥80 ≥88 ≥80 ≥70 ≥90 二、施工方式 根据本项目特点，污水管道的位置和现场情况，施工方式采取开挖方式建设。污水处理设施，根据设计要求采取地下及半地下式。 三、平面及总体布置 污水管网及污水处理设施布置见附图。 四、工艺简介： 污水管网沿着居民住宅后铺设，入户管采用DN110的UPVC管，村庄内部采用DN225的UPVC管和DN300的HDPE管作为支管，采用DN400的HDPE管作为干管。 五、主要污染工序： （一）、施工期污染源分析 1、废气 项目施工过程中开挖、土方堆放产生扬尘，施工机械燃油产生废气；垃圾收集桶产生少量恶臭。 2、固废 施工建筑垃圾约100t，施工期施工人员生活垃圾约0.5kg/（d•人），施工人员约20人，周期为150天，共产垃圾量约1.5t。 3、噪声 本项目管网施工过程中施工机械产生噪声，垃圾转运车噪声。 4、生态影响 管网施工过程中经过农田时破坏农作物生长，对农田生态环境造成影响；经过绿化带时破坏绿化，对植物生长环境造成影响。 5、水土流失 管网施工程中挖土、堆放过程中造成水土流失。 6、交通影响 管网施工程中阻碍交通，对车辆通行、居民生活产生影响。 （二）、运营期污染源分析 1、废水 项目属于城镇基础设施建设工程，污水管网建成后可收集生活污水约38t/d，垃圾中转车清洗废水0.2 t/d，则废水产生量为38.2t/d。 2、废气 污水处理设施格栅池、集水池、垃圾收集桶会产生小量恶臭，但因规模都比较小，恶臭影响较小。 2、固废 林集居共有人口800户，3400人，共收集清运垃圾620.5t/a,，对垃圾进行日产日清，减少对周围环境的影响。 3、噪声 本项目垃圾中转车、污水泵运行时会产生少量噪声。 4、污泥 污水处理设施进行处理污水时会产生少量污泥约6t。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP、NO2 | 无组织排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放时周界外浓度最高点限值要求 |
|  | 垃圾桶和污水处理设施 | 氨 硫化氢 | 无组织排放，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、二级、新改扩建标准值要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 （含清洗水） | 废水量 | 13943t/a （38.2t/d） |
|  |  | COD | 300mg/L,4.18t/a | 60mg/L,0.84t/a | “地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理工艺 |
|  |  | SS | 200mg/L,2.79/a | 20mg/L,0.28/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L,0.35t/a | 15mg/L,0.21t/a |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/l,0.042t/a | 1mg/l,0.014t/a |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 100t | 外排量0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5t |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 620.5t/a |  |
|  |  | 污泥 | 6t/a |  |
| 噪声 | 施工期：建筑施工时推土机、挖掘机、运输车等设备车辆产生噪声，噪声源强度约为80～90dB（A）。 运营期：噪声主要为污水泵和风机产生噪声，噪声源强约为80 dB(A)；垃圾中转车辆作业时产生噪声，噪声源强约为70 dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够时可附页） 项目施工过程中经过农田时破坏农作物生长，对农田生态环境造成影响；经过绿化带时破坏绿化，对植物生长环境造成影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 建设期施工人员生活产生污水，施工高峰时，现场劳动人数可以达到20人，按照用水定额150升/（人•日）计算，预计排放生活污水3m3/d，COD排放量1.1kg/d。虽然排放量不大，但应加强管理，避免施工期间的污水无序排放，可在适当位置建设临时化粪池，由环卫部门定期吸运处置，则对周围地面水环境基本无影响， 2、大气环境影响分析 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘，对居民等敏感目标产生影响。因此在施工过程中，必须十分注意施工扬尘，及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘；使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。因施工期时间是短暂的，施工所造成的大气环境影响将随着施工的结束而结束。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工作业机械和运料车辆产生的施工噪声，噪声源强峰值达80-90dBA，对居民等敏感目标产生影响。施工期必须严格控制施工时间，禁止在中午居民休息时间和夜间进行高噪声振动的施工工作，尽量减少施工噪声对附近居民影响。因施工期时间是短暂的，施工所造成的噪声环境影响将随着施工的结束而结束。 4、固废影响分析 施工期建筑垃圾主要是开挖土方与废弃建筑材料，可在林集居范围内铺路或填坑洼地，因此不产生明显的环境影响。施工人员生活垃圾约1.5t,集中收集交环卫人员处置。 5、生态影响 管网施工过程中经过农田时破坏农作物生长，对农田生态环境造成影响；经过绿化带时破坏绿化，对植物生长环境造成影响。故项目施工过程中应分层取土、分层堆放、分层回填，尽量缩小施工范围，确定固定的施工路线，从小减少对周围农作物及植物破坏和踩踏，最大程度地减轻因施工对周围环境造成的生态影响。 6、水土流失 管网施工程中挖土、堆放过程中造成水土流失，项目施工过程中应避免在雨季施工，挖土堆放后应采取挡护措施防止水土流失。 7、交通影响 管网施工程中阻碍交通，对车辆通行和附近居民生活产生影响。项目施工过程中应制订合理的施工计划，采取分段施工，在道路某一侧施工，设置警示标识，加快施工进度等措施最大程度地减少交通影响。

营运期环境影响分析： 本项目管网两侧及污水处理设施东侧、南侧、西侧有部分居民，当污水处理设施运行时主要会对其东侧和西侧居民产生环境影响，污水设施东侧居民距离本项目约5米，距离西侧居民约30米，由于东侧第一户及西侧第一户居民已在外购置房产，常年不在此处居住，且距离西侧居民距离较远，因此本项目建设对两侧居民影响较小。经淮安市淮安区林集镇人民政府对污水处理设施东侧、西侧居民进行公共参与调查后，已确认污水处理设施东、西两侧居民均同意本项目建设。公众参与调查见下表7.1。 表7.1 公众参与调查表 居民位置 被调查人姓名 被调查人电话 污水设施东侧第1户 谢玉金 15905230333 污水设施东侧第2户 谢海 18360757777 污水设施西侧第1户 管洪生 15061296999 污水设施西侧第2户 张士海 13605230273 污水设施西侧第3户 滕建林 15189519999 一、废水对环境影响为： 本项目污水管网建成后可收集生活污水约38.2t/d，垃圾中转车辆清洗废水0.2t/d，则废水产生量为38.2 t/d，即13943t/a。生活污水浓度为COD≤300mg/l、BOD≤120mg/l、SS≤200mg/l、氨氮≤25mg/l、总磷≤3 mg/l，生活污水经本项目管网收集排入本项目拟建设的“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理，处理后最终污水排入温山河。 本项目拟建设的小型污水处理设施，位于淮安区林集镇林集居，服务范围为200户、760人，采用“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理工艺，设计处理规模为40t/d，设计进水指标为COD≤350mg/l、BOD≤150mg/l、SS≤200mg/l、氨氮≤35mg/l、总磷≤3.0mg/l，经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后排入温山河，即COD≤60mg/l、BOD≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤15mg/l、总磷≤1mg/l。该设施与配套同时设计、同步建设，同时运行。 处理可行性分析：从以上“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理设施的建设规模、接管浓度及建成运行时间来看，林集镇林集居生活污水经“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理设施处理后能够标排放，对当地水环境影响较小。 2、固废对环境影响 林集居居民生活产生垃圾产生量约为620.5t/a，经压缩式村庄垃圾转运车集中收集后，再由由环卫公司集中运送至淮安市王元垃圾填埋场处理；污水处理站所产生少量污泥送区污泥处置中心统一处置，对周边环境影响较小。 3、噪声对环境影响 本项目噪声主要为污水泵和风机产生噪声，噪声源强约为80dB(A)，经选低噪声污水泵和风机，通过隔声装减震措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，对周围环境影响很小；垃圾中转车辆作业时产生噪声，噪声源强约为70dB(A)，为间隙作业，时间短，对周围环境影响很小。 4、废气对环境影响为： 污水处理设施格栅池、集水池、垃圾收集桶会产生小量恶臭，但因规模都比较小，恶臭影响不大。污水处理设施格栅池、集水池等设施运营时会产生少量恶臭，应对格栅池、集水池等设施进行密封处理，污水处理设施所产生少量污泥送区污泥处置中心统一处置；垃圾收集桶恶臭主要体现夏天炎热天气，若垃圾不及时清运，近距离范围内恶臭会对环境产生一定影响。垃圾收集桶内垃圾应日产日清，保持垃圾桶周边洁净，定时对垃圾收集桶进行消毒处理等措施，以减少恶臭对附近居民影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污 染 物 名称 | 防 治 措 施 | 预期防治 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP、NO2 | 给路面洒水，经常清洗车辆，控制施工运输车辆车速 | 施工期短，环境影响较小 |
|  | 垃圾收集桶和污水处理设施 | 氨 硫化氢 | 垃圾桶内垃圾应日产日清，保持垃圾桶周边洁净，定时对垃圾桶及污水处理设施进行消毒处理等措施 | 环境影响较小 |
| 水污染物 | 生活污水（含清洗水） | COD SS NH3-N TP | 生活污水经本项目管网进入本项目拟建设的“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理 | 出水达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工 | 建筑垃圾 | 在林集居范围内铺路或填坑洼地 | 不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫公司集中处置 |  |
|  | 运营 | 生活垃圾 | 由环卫公司集中处置 |  |
|  |  | 污泥 | 由污泥处置中心统一处置 |  |
| 噪声 | 施工期：建筑施工时推土机、挖掘机、运输车等设备车辆产生噪声，噪声源强度约为80～90dB（A）。施工期短，影响将随施工期结束。 运营期：污水泵和风机产生噪声，噪声源强约为80dB(A)，选用低噪声污水泵和风机，采取隔声装减震措施；垃圾中转车辆作业时产生噪声，噪声源强约为70dB(A)，为间隙作业，时间短，对周围环境影响很小。 |
| 生态保护措施及预期效果 管网施工过程中经过农田时破坏农作物生长，对农田生态环境造成影响；经过绿化带时破坏绿化，对植物生长环境造成影响。采取及时恢复等措施，尽可能减少生态影响。 |
| “三同时”验收内容 ⑴管网进出水接管情况； ⑵“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理设施运行情况； ⑶垃圾收集桶卫生管理情况。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为林集镇林集居2017年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程。在林集居开展生活污水治理试点工作，主要是铺设污水收集管网，覆盖200户、760人，共拟共拟铺设HDPE管DN300污水管网400m，DN300铸铁管1320m，以上全部采用开挖的施工方式，开挖后须进行路面恢复工程；污水管网平面布置图见附图“林集镇林集居污水工程平面布置图”。 林集居共有人口800户，3400人，配置村庄垃圾中转车1辆，垃圾收集桶100个。 在林集镇林集居设“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”污水处理设施1座，占地面积约120平方米，处理规模40t/d，处理范围覆盖林集居集居区人口200户，760人。 2、与产业政、土地政策的相符性 ⑴产业政策符合性 建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中鼓励类的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”的第15款 “三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策；也属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修订)中鼓励类的第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”的第15款 “三废”综合利用及治理工程，符合江苏省产业政策要求。 ⑵土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 3、项目各种污染物达标排放可行性 1）废水 本项目污水管网建成后可收集林集镇林集居集居区生活污水约13943t/a（38.2 t/d）。生活污水经本项目管网收集排入本项目拟建设的“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”处理，经处理后尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后排入温山河，对当地水环境影响较小。 2）固废对环境影响 林集居居民生活产生的垃圾经垃圾车收集后，再由环卫公司集中运送至淮安市王元垃圾填埋场处理，对周边环境影响较小。 3）噪声对环境影响 本项目噪声主要为污水泵和风机产生噪声，噪声源强约为80dB(A)，经选低噪声污水泵和风机，通过隔声装减震措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，对周围环境影响很小；垃圾中转车辆作业时产生噪声，噪声源强约为70dB(A)，为间隙作业，时间短，对周围环境影响很小。 4）废气对环境影响为： 污水处理格栅池、集水池、垃圾收集桶会产生小量恶臭，但因本项目垃圾收集桶规模都比较小，恶臭影响不大。污水处理设施格栅池、集水池等设施运营时会产生少量恶臭，应对格栅池、集水池等设施进行密封处理，污水处理设施所产生少量污泥送区污泥处置中心统一处置；垃圾收集桶恶臭主要体现夏天炎热天气，若垃圾不及时清运，近距离范围内恶臭会对环境产生一定影响。垃圾桶内垃圾应日产日清，保持垃圾桶周边洁净，定时对垃圾桶进行消毒处理等措施，以减少恶臭对附近居民影 总之，项目在运营过程中对居民生活产生的生活污水、生活垃圾进行收集处理，项目本身废水、废气、噪声等环境影响非常小，是一项目对环境有正效益的利民工程。 4、满足区域总量控制要求 在本次选择在林集镇林集居开展生活污水治理试点工作，主要是铺设污水收集管网，建设污水处理设施1座，占地面积约120平方米，处理规模40t/d，处理范围覆盖林集居集居区120户，760人。该部分生活污水经本项目管网接入“地埋式水解酸化+接触氧化+人工湿地”设施处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准中B标准后最终排入温山河。排入环境量为：废水量137943m3/a ,其中CODcr0.84t/a、SS0.28t/a、NH3-N0.21t/a、TP0.014t/a。 固废排放量为零。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目施工期经采取有效地污染防治措施后，对周围大气环境、水环境、声环境、生态环境等影响较小；在营运期对环境产生正效益。因此本项目具有环境可行性。 二、建议 建设单位严格按照本项目的设计方案进行施工，最大程度地减少对周边环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

生活污水管网收集

格栅井

图5.1  污水处理工艺流程图

固废

噪声N1

人工湿地

噪声、废气

、噪声N2

提升泵

噪声N1

接触氧化池

调节池

水解酸化

废气、噪声

达标排放为

项目所在地

附图一  本项目地理位置图

200m         400m

比例尺：

附图二  林集镇林集居污水工程平面布置图

排水河

农  田

30m

5m

居民

居 民

居民

污水处理设施

林平河

村道

40m

居 民

15m   30m

比例尺：

附图三  本项目污水处理设施周边情况图

1.5m   3.0m

比例尺：

附图四  40吨/天污水处理平面布置图

农  田

农  田