淮环表复〔2018〕17号

关于淮安树涛再生资源有限公司年回收10000吨废旧电瓶项目环境影响报告表的

批复

淮安树涛再生资源有限公司：

你公司报批的《淮安树涛再生资源有限公司年回收10000吨废旧电瓶项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及专家函审意见收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容在淮安区工业园华西路1号建设，项目投资1000万元，占地面积约600平方米，位于淮安市鑫宇汽车运输有限公司内，年回收暂存1万吨废铅酸蓄电池。

二、原则同意《报告表》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，淮安树涛再生资源有限公司必须逐项落实《报告表》中提出的各项要求，严格执行环保“三同时”，

确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。喷淋废水中和后与经化粪池预处理后的生活污水接管淮安区污水处理厂，处理达标后排入淮河入海水道北泓。

2、硫酸雾废气收集后进入酸雾净化塔进行碱液喷淋处理后通过15m排气筒高空排放，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级标准限值。

3、选择低噪声设备，采取减振、降噪、吸声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、废旧电池的装卸、暂存过程中，电池全部放置在金属托盘内，防止破损电解液泄漏。暂存仓库必须符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）。废电解液、破损电池、废铅酸蓄电池为危险废物，委托有资质单位处置，危险废物转移实行联单制度。生活垃圾、废劳保用品收集后委托环卫部门处置。

- 本项目设置50米卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。

- 本项目仅收集、暂存完好的废铅酸蓄电池，不回收破损废铅酸蓄电池，不涉及电池的运输、拆解及后续加工等流程，废电池的运输、拆解回收利用交有资质单位处置。

- 落实风险防范和应急措施。根据环境风险管理要求，制定环境风险应急预案，定期组织环境风险应急预案演练，建设事故池等环境应急设施，配备应急和救援的装备器材，确保不对外界环境造成污染。

三、该项目污染物年排放总量指标暂定为：

1、水污染物（接管考核量）：废水量≤373吨，COD≤0.112吨，NH3-N≤0.011吨，SS≤0.074吨。

2、大气污染物：硫酸雾≤0.0143吨。

3、固废：“零排放”。

四、项目建设期内的环境现场监督管理由区环境监察局负责。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。该项目须按规定办理环保验收手续并取得危险废物收集经营许可证。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

区环保局

2018年2月24日