淮环表复〔2018〕30号

关于江苏事必达包装工业有限公司年产500吨高级食品包装膜项目环境影响报告表的批复

江苏事必达包装工业有限公司：

你公司报批的《江苏事必达包装工业有限公司年产500吨高级食品包装膜项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容在华西路南侧、刘伶台路东侧建设。项目投资3000万元，占地面积8000平方米，租赁淮安海达工程塑料有限公司现有厂房，年产500吨高级食品包装膜，其中350吨塑料卷膜、150吨塑料包装袋。

二、原则同意《报告表》评价结论，在项目工程设计、建设和环境管理中，江苏事必达包装工业有限公司必须逐项落实《报告表》中提出的各项要求，严格执行环保“三同时”，

确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活废水经厂区自建防渗化粪池处理后排入淮安区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入淮河入海水道北泓。

2、有组织废气经两级UV光氧、等离子净化、活性炭吸附后，经15m排气筒高空排放。无组织废气采取车间加强通风的措施。废气排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)的排放标准。

3、选择低噪声设备，采取减振、降噪、吸声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、各类固体废弃物分类收集存放，暂存场所建设需达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关要求。废油墨、废胶粘剂、废抹布、废油墨盒、废胶粘剂桶、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位进行处理，危险废物转移执行联单制度。边角料由厂家统一收集后外卖。生活垃圾委托环卫部门处置。

5、本项目以厂房四周为边界设置50米卫生防护距离，在此范围内不得建设环境敏感目标。

三、该项目污染物年排放总量指标暂定为：

1、水污染物（接管考核量）：废水量≤500吨，COD≤0.15吨，SS≤0.1吨,NH3-N≤0.015吨,TP≤0.002吨。

2、大气污染物:VOCS≤1.469吨。

3、固废：“零排放”。

四、项目建设期内的环境现场监督管理由区环境监察局负责。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。该项目须按规定办理环保验收手续。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

区环保局

2018年5月9日